Град Лозница

Градска Управа

Број: ЈН 48/2019

Број:404-48-954/2019-IIIı-31

Датум: 12.11.2019. године

Л о з н и ц а

На основу члана 63, става 1. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' број 124/12, 14/15 и 68/15),  Наручилац врши измене и допуне конкурсне документације за

Јавну набавку у отвореном поступку –Адаптација и реконструкција започетог ХГБ -хирушко гинеколошки блок и реконструкција постојећег хирушко гинеколошког блока -ПХГБ

Измене се врше у Обрасцу о произвођачима материјала и опреме, на странама 810-811

У делу 2, позиција 12, додаје се:

„Za zidne modularne panele neophodno je priložiti ispitivanje seizmičke otpornosti. Standrad podrazumeva seizmičku kvalifikaciju ispitivanjem na potrsnim stolovima. Ispitivanjem obuhvatiti sve komponente koje se mogu javiti u eksploataciji, vrata sa otvaranjem oko vertikalnih šarki, klizna vrata stakleni elementi i ostalo. Nakon izvršenog određivanja frekvencije sklopa neophodno je izvršiti ispitivanje za najgori mogući scenario definisan IBC-om (International Building Code) uzevši maksimalno spektalno ubrzanje. Rezultati ispistivanja treba da dokažu da stabilnost nije ugrožena te da ne predstavlja opasnost za povredu ljudi.“

„Kao dokaz dostaviti Izveštaj o ispitivanju seizmičke otpornosti“

У делу 2, позиција 13, додаје се:

„Za zidne modularne obloge je neophodno priložiti ispitivanje seizmičke otpornosti. Standard podrazumeva seizmičku kvalifikaciju ispitivanjem na potresnim stolovima. Ispitivanjem obuhvatiti sve komponente koje se ne mogu javiti u eksploataciji, vrata sa otvaranjem oko vertikalnih šarki, klizna vrata, stakleni elementi i ostalo. Nakon izvršenog odrđivanja frekvencije sklopa neophodno je izvršiti ispitivanje za najgori mogući scenario definisan IBC-om (International Building Code) uzevši maksimalno spektalno ubrzanje. Rezultati ispistivanja treba da dokažu da stabilnost nije ugrožena te da ne predstavlja opasnost za povredu ljudi.“

„Kao dokaz dostaviti Izveštaj o ispitivanju seizmičke otpornosti“

На нашој интернет страници WWW.LOZNICA.RS – Јавне набавке – Јавне набавке  2019.

Службеник за јавне набавке – члан комисије

Слађана Томићевић

Достављено:

-на Портал јавних набавки

-на сајт града Лознице