Град Лозница

Градска Управа

Број: ЈН 48/2019

Број:404-48-954/2019-IIIı-10

Датум: 24.10.2019. године

Л о з н и ц а

На основу члана 63, става 1. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' број 124/12, 14/15 и 68/15),  Наручилац врши измене и допуне конкурсне документације за

Јавну набавку у отвореном поступку –Адаптација и реконструкција

започетог ХГБ -хирушко гинеколошки блок и реконструкција

постојећег хирушко гинеколошког блока -ПХГБ

Измене сe односе на светиљке, опис и карактеристике светиљки и упс уређаја:

U opisu pozicije pod rednim brojem 7.1. u OBRASCU O PROIZVOĐAČIMA MATERIJALA I OPREME:

„UPS sistem je u kompletu sa baterijskim kabinetom sa baterijom koja se sastoji od 40 blokova napona 12V kapaciteta 40Ah (Long Life po EUROBAT), što obezbeđuje autonomiju rada od 11 minuta pri opterećenju od 50kW. Baterijski kabinet je fabrički slobodnostojeći dimenzija (ŠxDxV) 840x600x1400mm, ukupne težine 730kg zajedno sa baterijama. Sličan tipu 1MBF40-040L4P. 1 komad.

Брише се:

„UPS sistem je u kompletu sa baterijskim kabinetom sa baterijom koja se sastoji od 48 blokova napona 12V kapaciteta 40Ah (Long Life po EUROBAT), što obezbeđuje autonomiju rada od 12 minuta pri opterećenju od 50kW. Baterijski kabinet je fabrički slobodnostojeći dimenzija (ŠxDxV) 840x600x1400mm, ukupne težine 847kg zajedno sa baterijama. Sličan tipu 1MBF48-040L4F ili odgovarajući.“

Брише се у Оpisu pozicije pod rednim brojem 7.1. u OBRASCU STRUKTURE CENE navedeno:

„UPS sistem je u kompletu sa baterijskim kabinetom sa baterijom koja se sastoji od 48 blokova napona 12V kapaciteta 40Ah (Long Life po EUROBAT), što obezbeđuje autonomiju rada od 12 minuta pri opterećenju od 50kW. Baterijski kabinet je fabrički slobodnostojeći dimenzija (ŠxDxV) 840x600x1400mm, ukupne težine 847kg zajedno sa baterijama. Sličan tipu 1MBF48-040L4F ili odgovarajući”.

Dodaje se:

„UPS sistem je u kompletu sa baterijskim kabinetom sa baterijom koja se sastoji od 40 blokova napona 12V kapaciteta 40Ah (Long Life po EUROBAT), što obezbeđuje autonomiju rada od 11 minuta pri opterećenju od 50kW. Baterijski kabinet je fabrički slobodnostojeći dimenzija (ŠxDxV) 840x600x1400mm, ukupne težine 730kg zajedno sa baterijama. Sličan tipu 1MBF40-040L4P. 1 komad“.

У Обрасцу структуре цене мења се:

На нашој интернет страници WWW.LOZNICA.RS – Јавне набавке – Јавне набавке  2019.

Службеник за јавне набавке – члан комисије

Слађана Томићевић

Достављено:

-на Портал јавних набавки

-на сајт града Лознице