Град Лозница

Градска Управа

Број: ЈН 29/2018

Број:404-29-729/2018-IIIı-4

Датум: 01.06.2018. године

Л о з н и ц а

На основу члана 63, става 1. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' број 124/12, 14/15 и 68/15),  Наручилац врши измене и допуне конкурсне документације за

– Jавна набавка радова на текућем и капиталном  одржавању  објеката oсновних и средњих  школа на територији града Лознице за 2018. годину

Наручилац врши измену Техничке документације спецификације радова, Образац 2, страна 36-38.

Уместо предмера и предрачуна радова у конкурсној документацији (замена металних застакљених преграда и улазних врата) објављеној на порталу јн дана 14.05.2018. године  наручилац на основу Захтева ОШ „Доситеј  Обрадовић“, врши измену Партије 4, где објављује нов предмер и предрачун радова за партију 4- радови на санацији и промени пода у учионицама.

У прилогу измењен предмер и предрачун радова за партију 4:

| INVESTITOR : | OŠ "DOSITEJ OBRADOVIĆ" KLUPCI |
| --- | --- |
| OBJEKAT : | ZGRADA ŠKOLE |
| MESTO : | KLUPCI, LOZNICA |
| PREDMET : | PREDMER I PREDRAČUN RADOVA na investiciono tekućem održavanju |
| OPIS RADOVA | Jedinica mere | Količina | jed. Cena ( DIN ) | IZNOS ( DIN ) |
| I PRETHODNI RADOVl |  |  |  |  |
| Demontaža postojeće podne obloge od vinila sa odvozom na deponiju do 6km. Obračun po m2. | m2 | 286,33 |  |  |
| Čišćenje i ispunjavanje dilatacionih fuga i pukotina kao i oštećenja na postojećoj cementnoj košuljici odgovarajućim smolama za saniranje. Obračun po m2. | m2 | 286,33 |  |  |
| Nabavka i nanošenje ekološkog disperzivnog premaza na stare podne obloge. Nakon sušenja nanosi se ekološka samorazlivajuča , ravnajuća masa deklarisane jačine S30 u nanosu ne manjem od 3mm. Nakon sušenja ravnajuće mase izvršiti fino brušenje, čišćenje i usisavanje iste. Obračun po m2. | m2 | 286,33 |  |  |
| I PRETHODNI RADOVI |  |  |  |  |
| II PODOPOLAGAČKI RADOVI |  |  |  |  |
| Nabavka, transport materijala i polaganje homogene vinilne podne obloge, debljine 2mm, klase habanja R (po EN 600 i 660), sa PUR zaštitom, otpornost na vatru Bfl-s1 (poEN 13501-1), težine do 3300g/m2, klase 34-43 (EN 685), otpornosti na klizanje R9, rolne dimenzije 2x23m. Obloga se polaže na prethodno pripremljenu i izravnatu cementnu košuljicu (max. vlažnost 2%). Ukrajanje vinilne podne obloge na suvo, lepljenje na pod disperzivnim ekološkim lepkom - sa varenjem spojeva elektrodom u boji izabrane podne obloge. Nakon varenja spoj dovesti u idealnu ravan sa podom. Kvalitet i vrsta obloge prema važećim standardima za ovu vrstu prostora i kapaciteta korišćenja .(Materijal u klasi proizvođača "TARKETT - StandardPlus" ili odgovarajuće). Obračun po m2. | m2 | 286,33 |  |  |
| Nabavka materijala i lepljenje PVC završne ugaone lajsne na spoju zid pod. Lepljenje izvršiti neoprenskim, ekološkim kontakt lepkom na prethodno izravnatoj čistoj i suvoj podlozi. Obračun po m1. | m1 | 187,20 |  |  |
| Nabavka i ugradnja prelaznih lajsni od inoksa na spoju 2 vrste poda ( keramika, teraco - PVC pod). Obračun po m1. | m1 | 7,20 |  |  |
| UKUPNO II PODOPOLAGAČKI RADOVI |  |  |  |  |
| ZBIRNA REKAPITULACIJA |  |  |  |  |
| I PRETHODNI RADOVI |  |  |  |  |
| II PODOPOLAGAČKI RADOVI |  |  |  |  |
|  |  |  | UKUPNO |  |
|  |  | PDV | 20% |  |
|  |  |  | SVEGA |  |

На нашој интернет страници WWW.LOZNICA.RS – Јавне набавке – Јавне набавке  2018.

Службеник за јавне набавке

Слађана Томићевић

Достављено:

- Портал јавних набавки

- сајт града Лознице