Град Лозница Градска управа Комисија за јавну набавку Деловодни број:404-5-100/2019- III-1-7 Датум: 30.01.2019.год. Лозница

На основу члана  63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ број 124/12, 14/2015 и 68/2015), Комисија за јавну набавку  састављ

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

За јавну набавку 5/2019

У ДЕЛУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ПРЕДМЕР РАДОВА страна 32-42 мења се са новим предмером радова

Б-3.2. Радови на периодичном одржавању путне мреже

ПОЗИЦИЈА 14

| Р.б. | назив | јед. мере | количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 14 | Набавка, транспорт и уградња асфалта BNS -22 d=7см |  |  |
|  | финишером за пресвлачење појединих деоница |  |  |
|  | пута, | м2 | 105,000.00 |

МЕЊА СЕ И ГЛАСИ:

| Р.б. | назив | јед. мере | количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 14 | Набавка, транспорт и уградња асфалта BNS -22 финишером за пресвл. појединих деоница пута: - d=6см | м2 | 97,000.00 |
|  | - d=7см | м2 | 10,000.00 |

ПОЗИЦИЈА 17

| 17 | Набавка,транспорт и уградња асфалтбетона АБ-11 d=5см финишером за пресвлачење појединих деоница | м2 | 45,000.00 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | пута |  |  |

МЕЊА СЕ И  ГЛАСИ:

| 17 | Набавка,транспорт и уградња асфалтбетона АБ-11 финишером за пресвлачење појединих деоница пута: - d=4см | м2 | 40,000.00 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - d=5см | м2 | 5,000.00 |

|  | Б- 3 ПРЕДМЕР РАДОВА – измене и допуне |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Б-3.1. Радови на редовном одржавању путне мреже |  |  |  |  |
| Р.б. | назив | јед. мере | количина | цена / јед. м. | износ |
| 1 | Послови на омеђавању путног земљишта | км | 2 |  |  |
| 2 | Ручно дотеривање денивелационе банкине | м2 | 1,000 |  |  |
| 3 | Машинско дотеривање денивелационе банкине | м2 | 30,000 |  |  |
| 4 | Ручни ископ земње III кат. у широком откопу са |  |  |  |  |
|  | утоваром у возило и одвозом на депонију до 3км | м3 | 50 |  |  |
| 5 | Набавка, превоз и ручно разастирање шљунка |  |  |  |  |
|  | д=10 цм са ваљањем на поправци банкина | м2 | 700 |  |  |
| 6 | Ручно кошење банкина и косина траве и корова са |  |  |  |  |
|  | утоваром у возило и одвозом на депониу до 3км | м2 | 30,000 |  |  |
| 7 | Машинско кошење банкина и косина трактором |  |  |  |  |
|  | са косачицом | м2 | 40,000 |  |  |
| 8 | Ручно сечење шибља са банкина , канала |  |  |  |  |
|  | и косина са утоваром у возилп и одвозом до 3км | м2 | 15,000 |  |  |
| 9 | Ручно сечење стабала и грана дрвећа преко |  |  |  |  |
|  | Ф 10цм са утоваром и одвозом на депонију до 3 км | ком | 30 |  |  |
| 10 | Maшинско вађење пањева са утоваром у возило и |  |  |  |  |
|  | одвозом на депонију до 3км: |  |  |  |  |
|  | Ф 10-20 | ком | 10 |  |  |
|  | Ф 20-30 | ком | 10 |  |  |
|  | Ф 30-50 | ком | 10 |  |  |
| 11 | Ручно чишћење наноса и осулина са коловоза са одлагањем у страну | м3 | 20 |  |  |
|  | одлагањам у страну ван трасе |  |  |  |  |
| 12 | Машинско чишћење наноса и осулина са |  |  |  |  |
|  | гурањем ван трасе или утоваром и одвозом до 3 км | м3 | 50 |  |  |
| 13 | Машински ископ канализационих ровова |  |  |  |  |
|  | са утоваром у возило и одвозом на депонију до 3 км | м3 | 100 |  |  |
| 14 | Израда поплета од багремовог коља и грања |  |  |  |  |
|  | на заштити косина усека и насипа | м` | 50 |  |  |
| 15 | Набавка, транспорт и уградња багремовог коља | м' | 100 |  |  |
|  | Ø 15-20 цм за санирање осулина и одрона |  |  |  |  |
| 16 | Ручно чишћење и ископ путних јаркова са утоваром у возило о одвозом на депонију до 3км | м3 | 50 |  |  |
|  | Машински ископ и чишћење путних јаркова са утоваром у возило и одвозом на депонију до 3км |  |  |  |  |
| 17 | до 0,15 м3/м` | м3 | 1,000 |  |  |
|  | преко 0,15 м3/м` | м` | 8,000 |  |  |
|  | Ручно облагање дна јарка ломљеним каменом |  |  |  |  |
| 18 | са набавком материјала : у сувом | м2 | 10 |  |  |
|  | у цементном малтеру | м2 | 50 |  |  |
| 19 | Поправка кегли од ломљеног камена у цементном |  |  |  |  |
|  | малтеру са набавком материјала | м2 | 50 |  |  |
| 20 | Поправка крила и зидова од ломљеног камена у |  |  |  |  |
|  | цементном малтеру са набавком материјала | м3 | 10 |  |  |
|  | Облагање косина или обале ломљеним каменом |  |  |  |  |
| 21 | са набавком материјала : у сувом | м3 | 10 |  |  |
|  | у цементном малтеру | м3 | 10 |  |  |
| 22 | Ручно чишћење ригола и берми од наноса са |  |  |  |  |
|  | одстрањивањем материјала ван трасе | м1 | 5,000 |  |  |
| 23 | Ручно чишћење наноса из цевастих и плочастих |  |  |  |  |
|  | пропуста , улазних и излазних глава и шахти | м3 | 30 |  |  |
| Р.б. | назив | јед. мере | количина | цена / јед. м. | износ |
| 24 | Набавка,транспорт и ручно планирање каменог |  |  |  |  |
|  | шута за крпљење ударних рупа на макадамским |  |  |  |  |
|  | коловозима до 50м3 по км | м3 | 200 |  |  |
| 25 | Набавка, транспорт и ручно планирање камене |  |  |  |  |
|  | ризле за крпљење ударних рупа на макадамским |  |  |  |  |
|  | коловозима до 50м3 по км | м3 | 200 |  |  |
| 26 | Набавка, превоз и ручно планирање хумусне земље | м3 | 200 |  |  |
| 27 | Крпљење ударних рупа асфалтних коловоза |  |  |  |  |
|  | рудбитом у цену урачунати набавку, транспорт, |  |  |  |  |
|  | складиштење и уградњу рудбита | T | 20 |  |  |
| 28 | Набавка и транспорт асфалта АБ 11 и крпљење |  |  |  |  |
|  | ударних рупа асфалтних коловоза |  |  |  |  |
|  | ~без опсецања | Т | 1,500 |  |  |
|  | ~ са опсецањем | Т | 1,450 |  |  |
| 29 | Исецање ивице асфалтног коловоза d=6-8 cm машином за сечење асфалта | м` | 200 |  |  |
| 30 | Набавка, транспорт асфалта БНС 22 d=7цм и |  |  |  |  |
|  | ручна израда коловоза са ваљањем | м2 | 350 |  |  |
| 31 | Рушење камених или бетонских ивичњака 18/24 на |  |  |  |  |
|  | подлози од бетона са одвозом на депонију до 3км : дужине до 35 м` |  |  |  |  |
|  | дужине до 3 м`, | м` | 50 |  |  |
|  | дужине преко 35 м`, | м` | 600 |  |  |
| 32 | Набавка,транспорт и постављање нових бетонских |  |  |  |  |
|  | ивичњака 18/24 на подлози од бетона МБ-20 |  |  |  |  |
|  | и фугованих цементим малтером: дужине до 20м' 20м` | м` | 200 |  |  |
|  | дужине преко 20м` | м` | 200 |  |  |
| 33 | Набавка,транспорт и постављање нових бетонских |  |  |  |  |
|  | ивичњака на подлози од бетона МБ~20 |  |  |  |  |
|  | фугованим цементним малтером |  |  |  |  |
|  | ~ивичњак 8/18 | м` | 400 |  |  |
|  | ~ивичњак 12/18 | м` | 1,300 |  |  |
| 34 | Поправка коловоза од камене коцке без материјала | м2 | 100 |  |  |
| 35 | Набавка,транспорт и постављање белих бетонских |  |  |  |  |
|  | ивичњака 18/24 на подлози од бетона МБ-20 |  |  |  |  |
|  | фугованим белим цементним малтером | м` | 20 |  |  |
| 36 | Набавка, транспорт и постављање бетонских каналета на подлози од бетона МБ-20 фугованим цементним малтером | м` | 150 |  |  |
| 37 | Рушење бетонске подлоге d=10~ 12см са |  |  |  |  |
|  | утовром у возило и одвозом на депонију до 3км |  |  |  |  |
|  | ~ површине до 2 м2 | м2 | 20 |  |  |
|  | ~ од 2 до 5 м2 | м2 | 130 |  |  |
|  | ~ од 5 до 20 м2 | м2 | 150 |  |  |
| 38 | Рушење асфалтног коловоза d=7см са |  |  |  |  |
|  | утоваром у возило и одвозом на депонију до 3 км |  |  |  |  |
|  | ~ површине до 2 м2 | м2 | 20 |  |  |
|  | ~ од 3 до 20 м2 | м2 | 30 |  |  |
|  | ~ преко 20м2 | м2 | 500 |  |  |
| 39 | Набавка, транспорт и асфалтирање тротоара асфалт бетоном АБ~8 d=3см | м2 | 120 |  |  |
| 40 | Набавка, транспорт и бетонирање тротоара d=12см бетоном МБ ~ 20 са педаршењем |  |  |  |  |
|  | ~ до 20 м2 | м2 | 100 |  |  |
|  | ~ преко 20 м2 | м2 | 100 |  |  |
| Р.б. | назив | јед. мере | количина | цена / јед. м. | износ |
| 41 | Демонтажа бетонских бехатон плоча на подлози од песка са одлагањем у страну на палете | м2 | 200 |  |  |
| 42 | Монтажа демонтираних бетонских бехатон плоча |  |  |  |  |
|  | на подлози дебљине d=5см од песка 0-4мм | м2 | 100 |  |  |
| 43 | Набавка, транспорт и монтажа бетонских бехатон |  |  |  |  |
|  | плоча д = 6см на песку (0-4мм) дебљине d=5см | м2 | 1,300 |  |  |
| 44 | Вађење постојећих неважећих и оштећених саобраћајних |  |  |  |  |
|  | знакова и одвоз на депонију до 3км | ком. | 100 |  |  |
| 45 | Набавка, транспорт и монтажа типског елемента успоривача брзине . .~од армираног бетона | м' | 40 |  |  |
|  | ~од гуме | м' | 40 |  |  |
| 46 | Maшинско заливање тракастих пукотина на асфалтном коловозу ширине дo 2 cm | м' | 500 |  |  |
| 47 | Израда стопа за стубове саобраћајних знакова |  |  |  |  |
|  | од бетона МБ ~ 15 димензија 20 х 20 х 20 | ком. | 250 |  |  |
| 48 | Постављање саобраћајних знакова заједно . ~са стубом | ком. | 250 |  |  |
|  | ~ без стуба | ком | 100 |  |  |
| 49 | Исправљање оборених и искривљених саобраћајних знакова | ком | 150 |  |  |
| 50 | Чишћење и фарбање постојећих стубова за саобраћајне |  |  |  |  |
|  | знаке и паркинг стубића | ком | 50 |  |  |
| 51 | Постављање саобраћајних смероказа | ком. | 100 |  |  |
| 52 | Подизање постојећих поклопаца шахти |  |  |  |  |
|  | на пројектовану коту | ком. | 120 |  |  |
| 53 | Набавка, транспорт и постављање нових |  |  |  |  |
|  | поклопаца шахти заједно са рамом за тешки саобраћај | ком. | 15 |  |  |
| 54 | Израда, транспорт и монтажа шахт поклопаца од лима d=10mm | ком. | 10 |  |  |
| 55 | Набавка,транспорт и израда ревизорне шахте од армирано бетонских прстенова Ø 1000 дебљине зида d=10 cm | м` | 10 |  |  |
| 56 | Набавка, транспорт, израда и монтажа металне решетке са рамом шир. 30 cm | м` | 20 |  |  |
| 57 | Набавка,транспорт и уградњом нових сливних |  |  |  |  |
|  | решетки 40 х 40 са рамом | ком. | 39 |  |  |
| 58 | Набавка,транспорт и израда сливника од бетона МБ ~ 20 са набавком и уградњом сливне решетке |  |  |  |  |
|  | 40 х 40 са рамом | ком. | 10 |  |  |
| 59 | Набавка,транспорт и постављање ПВЦ цеви Ø |  |  |  |  |
|  | 160 за прикључак сливника на шахте | м` | 160 |  |  |
| 60 | Подизање постојећих сливничких решетака |  |  |  |  |
|  | на пројектовану коту | ком. | 80 |  |  |
| 61 | Набавка, израда, транспорт и уградња барикадних елемената облика "стуб" Ø76.1 дебелозидна |  |  |  |  |
|  | д=4мм L=60 cm сива боја са завршном заштитом | ком. | 100 |  |  |
| 62 | Набавка, израда, транспорт и уградња металне конструкције, ограде мостова, конструкција саобраћајне сигнализације и сл |  |  |  |  |
|  |  | кг | 2,000 |  |  |
| Р.б. | назив | јед. Мере | количина | цена / јед. м. | износ |
|  | Зимска служба |  |  |  |  |
| 63 | Обезбеђивање , утовар и депоновање на успонима |  |  |  |  |
|  | асфалтних коловоза шљаке из котларница |  |  |  |  |
|  | помешане са агргатом 0-4 у односу 1:1 | м3 | 350 |  |  |
| 64 | Набавка, утовар и депоновање дробљене ризле |  |  |  |  |
|  | на успонима коловоза под макадамом | м3 | 60 |  |  |
| 65 | Набавка и складиштење индустријске соли |  |  |  |  |
|  | за зимску службу | Т | 60 |  |  |
| 66 | Набавка и складиштење агрегата 0-4 за мешање са индустријском соли у односу 300 кг/1м3 | м3 | 300 |  |  |
| 67 | Рад полутеретног путарског возила . - дежурство путарског возила са возачем . - приправност возача путарског возила | h | 100 |  |  |
| 68 | Рад камиона од 10 т са раоником за снег |  |  |  |  |
|  | и посипачем соли у зимској служби | h | 400 |  |  |
|  | ~ дежурство камиона са возачем | h | 500 |  |  |
|  | ~ приправност возача | h | 3,700 |  |  |
| 69 | Рад камиона од 15 т са раоником за снег |  |  |  |  |
|  | у зимској служби | h | 400 |  |  |
|  | ~ дежурство камиона са возачем | h | 800 |  |  |
|  | ~приправност возача | h | 4,500 |  |  |
| 70 | Рад деоничких путара на посипању шљаке и ризле на |  |  |  |  |
|  | успонима под сабијеним снегом и ледом | h | 2,000 |  |  |
| 71 | Рад одговорног техничког лица за зимску службу у I |  |  |  |  |
|  | смени | h | 800 |  |  |
| 72 | Рад техничког лица у зимској служби II и III смена, |  |  |  |  |
|  | викендом и државним празником |  |  |  |  |
|  | ~ дежурство | h | 500 |  |  |
|  | ~ приправност | h | 3,500 |  |  |
| 73 | Рад радника у зимској служби | h | 400 |  |  |
|  | ~ дежурство радника | h | 700 |  |  |
|  | ~ приправност радника | h | 3500 |  |  |
| 74 | Рад грејдера у зимској служби | h | 50 |  |  |
|  |  |  |  | Укупно |  |
|  |  |  |  | ПДВ 20% |  |
| 75 |  |  |  | Укупно |  |

|  | Б-3.2. Радови на периодичном одржавању путне мреже |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.б. | назив | јед. мере | количина | цена / јед. м. | износ |
| 1 | Израда пројекта одржавања са геодетским снимањем и |  |  |  |  |
|  | свим пратећим пројектима и снимањима | км. | 2 |  |  |
| 2 | Машински ископ земље III и IV категорије у широком |  |  |  |  |
|  | откопу гурањем земље ван трасе или утоваром |  |  |  |  |
|  | у возило и одвоз на депонију до 3км | м3 | 250 |  |  |
| 3 | Машински ископ земље III и IV категорије узаног профила |  |  |  |  |
|  | са утоваром земље у возило и одвоз на депонију до 3км | м3 | 150 |  |  |
| 4 | Израда насипа од земље из ископа |  |  |  |  |
|  | планирањем и сабијањем | м3 | 70 |  |  |
| 5 | Планирање и ваљање постељице | м2 | 150 |  |  |
| 6 | Набавка и уградња дренаж цеви ПВЦØ100у бетона МБ15 | м` | 100 |  |  |
| 7 | Набавка, превоз, машинско разастирање и ваљање |  |  |  |  |
|  | макадамских коловоза просејаним шљунком | м3 | 200 |  |  |
| 8 | Набавка, превоз, машинско разастирање и ваљање |  |  |  |  |
|  | макадамских коловоза сепарисаним дробљеним шутом | м3 | 200 |  |  |
| 9 | Набавка, превоз, машинско разастирање и планирање са |  |  |  |  |
|  | ваљањем мак. коловоза дробљеном ризлом од 0-31мм | м3 | 13,000 |  |  |
| 10 | Набавка, превоз, машинско разастирање и планирање са |  |  |  |  |
|  | ваљањем макадамских коловоза туцаником од 0-63мм | м3 | 400 |  |  |
| 11 | Набавка, превоз и машинско разгртање иберлауфа |  |  |  |  |
|  | на санацији појединих деоница пута | м3 | 400 |  |  |
| 12 | Набавка, превоз о машинско разгртање природног шљунка |  |  |  |  |
|  | на санацији појединих деоница пута и ојачање тампона | м3 | 200 |  |  |
| 13 | Рад грејдера на равнању и падирању постојећег тампона | м2 | 500,000 |  |  |
| 14 | Набавка, транспорт и уградња асфалта BNS -22 |  |  |  |  |
|  | финишером за пресвлачење појединих деоница |  |  |  |  |
|  | пута, d=6см | м2 | 97,000.00 |  |  |
|  | d=7см | m2 | 10,000.00 |  |  |
| 15 | Израда и уградња армирано-бетонских поклопних плоча |  |  |  |  |
|  | ~ д = 5цм за пешачке стазе | м2 | 100 |  |  |
|  | ~ д=10цм за канале инсталација | м2 | 100 |  |  |
| Р.б. | назив | јед. мере | количина | цена / јед. м. | износ |
| 16 | Профилисање коловоза од асфалта глодалицом за асфалт d=5 см са |  |  |  |  |
|  | ~ утоваром у возила и одвозом на депонију до 3км | м2 | 35,000 |  |  |
|  | ~ планирањем на лицу места | м2 | 10,000 |  |  |
| 17 | Набавка,транспорт и уградња асфалтбетона АБ-11 финишером за пресвлачење појединих деоница |  |  |  |  |
|  | пута d=4cm d=5cm | м2 | 40,000.00 |  |  |
|  |  | м2 | 5,000.00 |  |  |
| 18 | Израда цевастих пропуста од ПВЦ цеви са материјалом |  |  |  |  |
|  | и радом на ископу и затрпавању |  |  |  |  |
|  | Ø 300 | м` | 30 |  |  |
|  | Ø 500 | м` | 30 |  |  |
|  | Ø 800 | м` | 10 |  |  |
|  | Ø 1000 | м` | 10 |  |  |
| 19 | Набавка,превоз и уградња бетона МБ~20 за израду |  |  |  |  |
|  | улазне и излазне главе пропуста сазаједно са оплатом |  |  |  |  |
|  | Ø 300 | ком | 4 |  |  |
|  | Ø 500 | ком | 6 |  |  |
|  | Ø 800 | ком | 4 |  |  |
|  | Ø 1000 | ком | 4 |  |  |
| 20 | Ископ земље III и IV категорије за темеље |  |  |  |  |
|  | потпорних зидова са одбацивањем на страну |  |  |  |  |
|  | или утоваром у возило и одвоз на депонију до 3км | м3 | 50 |  |  |
| 21 | Набавка, транспорт и уградња бетона МБ 30 за |  |  |  |  |
|  | бетонирање темеља потпорног зида и темља мостова |  |  |  |  |
|  | у ископаном тлу у делимичној оплати са црпљењем воде |  |  |  |  |
|  | из темељне јаме | м3 | 100 |  |  |
| 22 | Набавка,транспорт и уградња бетона МБ 30 за плочу |  |  |  |  |
|  | моста са потребном оплатом и подупирачима | м3 | 50 |  |  |
| 23 | Набавка, транспорт и уградња бетона МБ 30 за |  |  |  |  |
|  | бетонирање потпорног зида, обалних стубова мостова |  |  |  |  |
|  | и крилних зидова у потребној оплати | м3 | 100 |  |  |
| 24 | Набавка транспорт и монтажа бетонског гвожђа |  |  |  |  |
|  | и арматурне мреже | кг | 20,000 |  |  |
| Р.б. | назив | јед. мере | количина | цена / јед. м. | износ |
| 25 | Обнављање антикорозивне заштите челичне |  |  |  |  |
|  | конструкције и ограде мостова (развијене површ.) | м2 | 50 |  |  |
| 26 | Демонтажа трулих и попуцалих храстових талпи (8х12цм) |  |  |  |  |
|  | на пешачким мостовима са утоваром у возило и одвозом на депонију до 3км | м3 | 3 |  |  |
| 27 | Набавка, транспорт и монтажа храстових талпи (8х12цм) |  |  |  |  |
|  | на пешачким мостовима | м3 | 3 |  |  |
| 28 | Израда банкина d= 10см ширине до 75см од |  |  |  |  |
|  | сепарисаног шута са набавком материјала | м` | 20,000 |  |  |
| 29 | Набавка и монтажа габионске корпе од хектагоналног жичаног плетива од поцинковане жице Ø 3-3,5 мм |  |  |  |  |
|  | запуњен ручно слаганим ломљеним каменом 100-200 мм и затварање сандука прошивањем жицом | м3 | 30 |  |  |
| 30 | Превоз растреситих материјала кипер возилима |  |  |  |  |
|  | превоз до 5 км | по м3 | 3,000 |  |  |
|  | превоз од 5 до 10 км | по м3 | 2,500 |  |  |
|  | превоз од 10 до 30 км | по м3 | 5,000 |  |  |
|  | превоз од 30 до 50 км | по м3 | 1,200 |  |  |
|  | превоз преко 50 км | по м3 | 300 |  |  |
|  |  |  |  | Укупно |  |
|  |  |  |  | ПДВ 20% |  |
|  |  |  |  | Укупно |  |

|  | Б-3.3. Радови на ургентном одржавању | путне мреже(по опису закона о путевима) |
| --- | --- | --- |
| Р.б. | назив | јед. мере | количина | цена / јед. м. | износ |
| 1. | Помоћ М.З. за некатегорисане путеве и интервенције на категорисаним путевима |  |  |  |  |
|  | ~ дозер | h | 50 |  |  |
|  | ~ грејдер | h | 250 |  |  |
|  | ~ ровокопач | h | 100 |  |  |
|  | ~ утоваривач | h | 100 |  |  |
|  | ~ комбинована машина "скип" | h | 100 |  |  |
|  | ~камион 15 Т | h | 200 |  |  |
|  |  |  |  | Укупно |  |
|  |  |  |  | ПДВ 20% |  |
|  |  |  |  | Укупно |  |

|  | Б-3.4. Ценовник сатница на |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ненормираним пословима |  |  |  |  |
| Р.б. | назив | јед. мере | кол. | цена / ј. м. | износ |
| 1 | Грађевински инжињер | h | 10 |  |  |
| 2 | Грађевински техничар | h | 10 |  |  |
| 3 | ВКВ радник | h | 10 |  |  |
| 4 | КВ радник | h | 50 |  |  |
| 5 | ПКВ радник | h | 10 |  |  |
| 6 | Дозер | h | 20 |  |  |
| 7 | Грејдер | h | 30 |  |  |
| 8 | Ровокопач точкаш | h | 40 |  |  |
| 9 | Ровокопач гусеничар | h | 50 |  |  |
| 10 | Комбинована машина "Скип" | h | 40 |  |  |
| 11 | Комбинована машина "Bobcat" |  | 10 |  |  |
| 12 | Ваљак до 2 т | h | 10 |  |  |
| 13 | Ваљак од 8 т | h | 20 |  |  |
| 14 | Ваљак од 12 т | h | 30 |  |  |
| 15 | Утоваривач | h | 30 |  |  |
| 16 | Компресор са пикамером | h | 30 |  |  |
| 17 | Камион кипер 10 т | h | 10 |  |  |
| 18 | Камион кипер 15 т | h | 20 |  |  |
| 19 | Камион кипер 20 т | h | 30 |  |  |
| 20 | Вучни воз | h | 30 |  |  |
| 21 | Трактор са приколицом | h | 10 |  |  |
| 22 | Путарско возило | h | 20 |  |  |
| 23 |  |  |  | УКУПНО: |  |
| 24 |  |  |  | ПДВ: |  |
|  |  |  |  | Са ПДВ-ом: |  |
|  | РЕКАПИТУЛАЦИЈА | ИЗНОС БЕЗ ПДВ- А | ПДВ 20% | БРУТО ИЗНОС |
|  | 1. РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ |  |  |  |
|  | 2.. ПЕРИОДИЧНО ОДРЖАВАЊЕ |  |  |  |
|  | 3. УРГЕНТНО ОДРЖАВАЊЕ |  |  |  |
|  | 4. НЕНОРМИРАНИ ПОСЛОВИ |  |  |  |  |
|  | УКУПНО |  |  |  |

Цена мора бити исказана у динарима, са свим зависним трошковима, без пореза на додату вредност (ПДВ).

Укупно уговорена цена је фиксна до краја реализације уговора.

У случају да понуђач даје попуст, исти мора бити садржан у укупној цени. Попусти који нису исказани у укупној цени неће се узимати у обзир.

У __________________                         М.П.              Потпис овлашћеног лица понуђача

Дана:_______________                                        __________________________________

Службеник за јавне набавке – члан комисије

Слађана Томићевић

Достављено:

-На Портал управе за јавне набавке

-На сајт града Лознице