На основу члана 35. став 7. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлукаУС, 50/13-одлукаУС, 98/13-одлукаУС, 132/14, 145/14 и 83/18), члана 67. и 68. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС”, број 64/15) и члана 40. став 1. тачка 6. и члана 84. став 2. Статута града Лознице („Службени лист града Лознице”, број 1/19 - пречишћен текст), Скупштина града Лознице на седници одржаној 5. априлa 2019. године, донела је

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ИНДУСТРИЈСКЕ ЗОНЕ „ШЕПАК”

У ЛОЗНИЦИ

-текстуални део-

А. ОПШТИ ДЕО

1.1. УВОД

Предметно подручје је у обухвату Плана генералне регулације за насељено место Лозница (Сл.лист града Лознице бр. 3/2014 и 13/2018). Овај простор је већ био предмет детаљне разраде односно рађен је

- План детаљне регулације Индустријска зона „Шепак“

- Измене и допуне Плана детаљне регулације Индустријске зоне „Шепак“( 2007 и 2017 године)

Индустријска зона је битна окосница развоја привреде града Лознице. Има повољaн географски положај јер је у непосредној близини граничног прелаза између Републике Србије и Републике Босне и Херцеговине, а у плану је и изградња ауто-пут Нови Сад-Шабац-Лозница који би се завршио на међународном граничном прелазу „Трбушница“.

1.2. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ

Плански и правни основ за израду Измена и допуна Плана детаљне регулације Индустријске зоне „Шепак“ садржан је у одредбама:

- Закона о планирању и изградњи (Сл. гласник Републике Србије бр. 72/2009; 81/2009-испр; 64/2010-одлука УС и 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС и 98/2013-одлука УС ,132/14 и 145/14 и 83/2018)

- Правилника о садржини, начину и поступку израде  докумената просторног и урбанистичког планирања (Сл.гласник РС,, бр.64/2015 )

-  Одлуке о изради Измена и допуна Плана детаљне регулације индустријске зоне Шепак у Лозници бр. 06-31/18-22-2 од 09.11.2018.године

- Одлуком о неприступању изради Стратешке процене утицаја на животну средину Измена и допуна Плана детаљне регулације индустријске зоне Шепак у Лозници бр.  Сл/2018 од 09.11.2018.год.

- Плана генералне регулације за насељено место Лозница (Сл. лист града Лознице бр. 3/2014 и 13/2018)

1.3. ИЗВОД ИЗ ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ВИШЕГ РЕДА

Планом вишег реда дефинисана је претежна намена простора, и дата су усмеравајућа правила за реализацију планираних садржаја.

Планом генералне регулације за насељено место Лозница је наглашен развој производног пункта уз царински прелаз, где се сем фабрике „Вали“ појављују и други мањи погони индустријске производње. По Плану генералне регулације за насељено место Лозница претежна намена предметних катастарских парцела је секундарна делатност а пратећа намена – комерцијални садржаји. Развој пословно-производних центара са пратећим комерцијалним функцијама је изразито тржишни захтев а омогућава  и лакше управљање и контролу негативних ефеката на квалитет животне средине.

За предметно подручје су рађене:

- Измене и допуне Плана детаљне регулације индустријске зоне „Шепак“ у Лозници (Сл.лист СО Лозница 7/07 и 17/17)

Намена површина и објеката у оквиру обухвата усклађена је са концепцијом и доминантним наменом по Плану генералне регулације за насељено место Лозница.Потенцијал подручја су велике слободне површине у оквиру обухвата плана.

Измене и допуне су рађене 2011/2012 године на захтев фабрике „Вали“ на део индустријске зоне у оквиру зоне бр4 парцеле 4.1., 4.2. и 4.3. где је промењена намена површина из производног занатства,услуга и сервиса у индустрију, складишта, при чему су правила грађења задржана из Плана детаљне регулације индустријске зоне „Шепак“.(Сл лист СО Лозница 7/07).Другим изменама из 2017 године превазиђено је знатно ограничење у коришћењу предметног простора.Магистрални гасовод је у делу обухвата укинут а траса далековода 10 КВ 106 А3Б3 М.Зворник - Ваљево је измештена на обод индустријске зоне.

Основ свих правила грађења и у Плану детаљне регулације Индустријске зоне „Шепак“ и у Изменама и допунама Плана детаљне регулације Индустријске зоне „Шепак“ су правила грађења из Плана генералне регулације за насељено место Лозница(Сл.лист града Лознице 3/2014 и 13/2018)

- Урбанистички параметри за изградњу објеката на комплексима индустрије, грађевинарства, занатске производње, мануфактурне производње и складишта

- Намена:

- индустријска производња

- грађевинарство

- занатска производња

- манифактурна производња

- складишта

- Парцела:

- минимална површина парцеле за веће индустријске комплексе…....    3.000 м2,

- минимална површина парцеле за мање производне комплексе

и складишта............................................................................................... 800 м2

- минимална ширина парцеле ……………………....................................… 20 м

- Индекс или степен заузетости "З"

- до 0,5 ……………………………... 70%

- од 0,5 ха до 1 ха ………………….60%

- од 1 ха до 3 ха……………………..50%

- преко 3 ха ………………………...  40%

- Висинска регулација:

- максимална спратност објеката ........……………  По+П+1

- максимална висина објекта ………………………    15,0 м

- изузетно максимална висина објекта може бити већа од 15 м искључиво у случају да је условљена технолошким процесом

- спратност помоћних објеката ……………………..    П

- максимална висина помоћног објеката .……… 5,0 м

- Хоризонтална регулација:

- растојање грађевинске линије објекта од регулационе линије парцеле дефинисано у графичком прилогу План саобраћаја, регулације и нивелације, а ако није одређено на графичком прилогу минимално растојање грађевинске линије објекта од регулационе линије парцеле износи...................................................15,0 м

- минимално  растојање објекта од бочних граница парцеле …………..……5,0 м

- минимално растојање објекта од бочних  суседних објеката …………..…10,0 м

- минимално растојање два објекта  на парцели ……..……………………..... 8,0 м

- минимално растојање објекта од задње границе парцеле ……………..…15,0 м

- минимални проценат зелене површине на парцели ………………..…..……20%

- минимална ширина заштитног зеленог појаса

према приступној саобраћајници ………….................................................10,0 м

.

Предметни план се ради првенствено због нових планских решења усаглашених са новим моментима у опремању инфраструктуром простора у обухвату,због промене намене дела саобраћајних површина из површина јавне намене у остало земљиште и због утврђивања граница будуће слободне зоне.

Планирана намена у предметним изменама остаје индустрија и индустрија са комерцијалним садржајима при чему су могући садржаји у оквиру грађевинарства,занатства,услуга,сервиса,складишта и др.Нема поделе на карактеристичне зоне и целине.

Предметни план садржи нове прилоге планиране намене,саобраћаја,ЕЕ,ТТ и Хидро инфраструктуре као и прилог парцелације јавних површина и свакако прилог постојећег стања на терену које се разликује од истог у претходном плану

1.4. ОБУХВАТ ПЛАНА СА ВЛАСНИЧКИМ СТАТУСОМ

Граница урбанистичког плана обухвата површину од 83,45 ха односно представља обухват Плана детаљне регулације индустријске зоне „Шепак“ у Лозници.

Почетна тачка обухвата плана налази се на северу и то на међи к.п. 11919 (река Штира), 11934 (Државни пут I Б реда бр.26, Нови Сад-Рума-Шабац-Лозница) и к.п. 4533/24, одакле се спушта на југ, границом овог пута не обухватајући га, све до укрштања са улицом Републике Српске – к.п. 11942/1 (Траса државног пута I Б реда бр.27).

Граница прати јужну међу поменутог пута, до тромеђе истог к.п. 4704/1 и 4707/2, прелази пут и наставља ка северу обухватајући к.п. 4532/1, 4533/1, до к.п. 4528/1, иде јужном међом све парцеле на западу, све до реке Штире чија је к.п. 11919, па све до полазне тачке.

У обухвату овог плана налазе се катастарске парцеле приказане у следећој табели.

Табела 1: Парцеле у К.О.Лозница

| Списак парцела у слободној зони |
| --- |
| Редни бр | бр.парцеле | Површина m2 | Власник-корисник | намена |
| 1 | 4533/1 | 79486 | Град Лозница, ,,Електромрежа Србије,, АД,Република Србија | Њива 2 |
| 2 | 4533/2 | 43921 | Град Лозница | Њива 2 |
| 3 | 4533/3 део | 5114 | Град Лозница | Вестачки створено неплодно |
| 4 | 4533/5 | 12719 | Град Лозница | Њива 2 |
| 5 | 4533/7 | 12744 | Град Лозница | Њива 2 |
| 6 | 4533/8 | 2129 | Град Лозница | Њива 2 |
| 7 | 4533/12 део | 5680 | Град Лозница | Вестачки створено неплодно |
| 8 | 4533/35 | 14085 | Град Лозница | Њива 2 |
| 9 | 4533/39 | 20123 | ,,Натура траде,, | Њива 2 |
| 10 | 4533/40 | 74078 | Град Лозница, ,,Електромрежа Србије,, АД,Република Србија | Њива 2 |
| 11 | 4533/48 | 90662 | Град Лозница, ,,Електромрежа Србије,, АД,Република Србија | Њива 2 |
| 12 | 15630 | 22513 | Град Лозница | Њива 2 |
| укупно | 383254 |  |
| Списак парцела ван слободне зоне |
| 13 | 4532/1 | 10269 | Град Лозница | Њива 2 |
| 14 | 4532/2 | 192 | Град Лозница | Земљиште под зградом и другим објектима |
| 15 | 4532/3 | 189 | Град Лозница | Земљиште под зградом и другим објектима |
| 16 | 4532/4 | 128 | Град Лозница | Земљиште под зградом и другим објектима |
| 17 | 4532/5 | 127 | Град Лозница | Земљиште под зградом и другим објектима |
| 18 | 4532/6 | 129 | Град Лозница | Земљиште под зградом и другим објектима |
| 19 | 4532/7 | 126 | Град Лозница | Земљиште под зградом и другим објектима |
| 20 | 4533/3 део | 8025 | Град Лозница | Вештачки створено неплодно |
| 21 | 4533/4 | 1395 | Град Лозница | Вештачки створено неплодно |
| 22 | 4533/6 | 5726 | Град Лозница | Њива 2 |
| 23 | 4533/12 део | 1597 | Град Лозница | Вештачки створено неплодно |
| 24 | 4533/16 | 13310 | Град Лозница | Њива 2 |
| 25 | 4533/17 | 1106 | Град Лозница | Њива 2 |
| 26 | 4533/18 | 51998 | Град Лозница, ,,Електромрежа Србије,, АД,Република Србија | Њива 2 |
| 27 | 4533/19 | 2997 | Град Лозница | Њива 2 |
| 28 | 4533/20 | 97 | Град Лозница | Њива 2 |
| 29 | 4533/21 | 12064 | Град Лозница | Њива 2 |
| 30 | 4533/22 | 7597 | Град Лозница | Њива 2 |
| 31 | 4533/23 | 30 | Град Лозница | Њива 2 |
| 32 | 4533/24 | 1646 | др`алац Комунално јавно предузеће,,Наш дом,, | Њива 2 |
| 33 | 4533/25 | 3124 | РС,закуп,,Инград,,доо | Њива 2 |
| 34 | 4533/28 | 6064 | RS закуп ,,Радаљац Компани,,доо | Њива 2 и зграда |
| 35 | 4533/29 | 141 | Град Лозница | Њива 2 |
| 36 | 4533/30 | 3113 | Весић Илија | Њива 2 |
| 37 | 4533/34 | 1873 | Град Лозница | Њива 2 |
| 38 | 4533/36 | 2560 | Град Лозница | Њива 2 |
| 39 | 4533/37 | 5673 | ,,Ледена Лозница,,доо | Њива 2 и зграда |
| 40 | 4533/38 | 89 | Град Лозница, ,,Електромрежа Србије,, АД,Република Србија | Њива 2 |
| 41 | 4533/41 | 9854 | Град Лозница, ,,Електромрежа Србије,, АД,Република Србија | Њива 2 |
| 42 | 4533/42 | 5766 | Град Лозница, ,,Електромрежа Србије,, АД,Република Србија | Њива 2 |
| 43 | 4533/43 | 1394 | Град Лозница, ,,Електромрежа Србије,, АД,Република Србија | Њива 2 |
| 44 | 4533/44 | 6416 | Град Лозница, ,,Електромрежа Србије,, АД,Република Србија | Њива 2 |
| 45 | 4533/45 | 18737 | Град Лозница, ,,Електромрежа Србије,, АД,Република Србија | Њива 2 |
| 46 | 4533/46 | 1211 | Град Лозница, ,,Електромрежа Србије,, АД,Република Србија | Њива 2 |
| 47 | 4533/47 | 36 | Град Лозница, ,,Електромрежа Србије,, АД,Република Србија | Њива 2 |
| 48 | 4608 | 4602 | Град Лозница | Њива 3 |
| 49 | 4609/1 | 11093 | Сладаковић Војислав | Њива 2 |
| 50 | 4609/2 | 933 | Перуновић Предраг | Њива 2 |
| 51 | 4609/3 | 1118 | Симић Весна | Земљиште под зградом |
| 52 | 4610 | 5073 | Рогановић Славко и Рогановић Милан | Земљиште под зградом |
| 53 | 4613 | 6949 | Друштво за грађевинарство,промет и услуге ,,Инвеститор коп,,доо | Земљиште под зградом |
| 54 | 4614/1 | 5726 | Трајковић Милутин,Михаиловић Милан,Трајковић Аница,ранковић Михаиловић Јасмина | Земљиште под зградом |
| 55 | 4614/2 | 654 | Трајковић Милутин | Њива 2 |
| 56 | 4614/3 | 208 | Трајковић Милутин | Њива 2 |
| 57 | 4615/1 | 4654 | Аврамовић Миладин | Њива 2 |
| 58 | 4615/2 | 976 | Аврамовић Радојка,Аврамовић Славка и Милић Зорица | Њива 2 |
| 59 | 4615/3 | 741 | Симић Небојша | Њива 2 |
| 60 | 4664/1 | 1606 | ,,Вали,,доо | Земљиште под зградом |
| 61 | 4664/2 | 2400 | ,,Вали,,доо | Њива 3 |
| 62 | 4665 | 182855 | ,,Вали,,доо Vaљево,град Лозница | Земљиште под зградом |
| 63 | 4666 | 11969 | Електросрбија доо,Краљево | Земљиште под зградом |
| 64 | 4533/15 | 8367 | Град Лозница | Њива 2 |
| 65 | 11942/1део | 16619 | РС др`алац Град Лозница,Сладаковић Војислав,РС др`алац ЈП ,,Путеви Србије,, | пут |
| укупно | 451261 |  |
| Површина обухвата | 834515m2 |

1.5. ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА

Земљиште у оквиру обухвата је већим делом неизграђено (до недавно су то биле пољопривредне површине) нарочито у делу према северној и западној страни обухвата.

Изграђене односно заузете површине су уз улицу Републике Српске.

На основу Плана детаљне регулације индустријске зоне „Шепак“ унутрашња саобраћајна мрежа је делимично спроведена на терену тј.изграђена је једна од важнијих саобраћајница (правац север-југ) а дуж ње су изграђене или резервисане појединачне парцеле,углавном за индустрију и комерцијалне делатности. Заузете су површине у непосредној близини обилазног пута где је намена објеката-комерцијални садржаји, јужни део обухвата где је постојећи комплекс фабрике ,,ВАЛИ,, трафостаница и парцеле на којима су објекти вишепородичног становања а ту су још и ,,Натура траде",,,Ледена Лозница" и др..

Основно ограничење су биле потребе за великим површинама а које није било могуће испоштовати обзиром да је кроз предметни простор пролазио транспортни гасовод максималног радног притиска до 50 бара који се третирао као стечена обавеза и за који је било обавезно  испоштовати сва прописана растојања од гасних инсталација, као и траса далековода 110 KV 106 А3Б3 М.Зворник – Ваљево који се пружао правцем југоисток - северозапад такође са појасом ограничене градње.

За потребе могућих,будућих инвеститора за великим парцелама а у договору са АД,,Електромреже Србије,, као и ЈП,,Србија гас,, постојећи водови су измештени на обод индустријске зоне или укинути,што је додатно допринело већој и бољој искоришћености предметног простора.

Постојеће планско решење се временом показало као неадекватно. Било је потребно  преиспитати га и ускладити са могућношћу реализације и са потребама и захтевима потенцијалних инвеститора - корисника простора а то се првенствено односи на саобраћајну мрежу унутар зоне као и на капацитете и трасе инфраструктурних водова.Крајњи циљ је да простор постане атрактиван за привредно-економски развој.

II ПЛАНСКИ ДЕО

2. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА

2.1. КОНЦЕПЦИЈА УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА

Основна концепција уређења предметног простора проистекла је из намене површина предвиђене ПГР-ом као и из потребе заинтересованих потенцијалних инвеститора и жеље да се побољша привредни амбијент на подручју града Лознице тако што ће се подићи ниво конкурентности индустријске зоне односно стварањем услова за унапређење коришћења предметних локација.

Управо са том намером у оквиру индустријске зоне планирана је реализација ,,Слободне зоне" а на основу Одлуке о оснивању слободне зоне која је иначе део слободне зоне Шабац.

Слободна зона је инфраструктурно опремљен простор у оквиру којег је могуће обављати производњу и услужне делатности под одређеним условима.Слободна зона  је и  ефикасно средство међународне сарадње и унапређења спољно -трговинске размене.

Оснивање слободне зоне предвиђа низ погодности као што су:

-фискалне погодности (ослобађање од плаћања више врста ПДВ-а,пореза,царина                    и других увозних дажбина

-финансијске погодности (слободан проток капитала и профита)

-ефикасна администрација

-једноставна и брза царинска процедура

-ослобађање од плаћања одређених локалних накнада и такси

-пружање услуга по повлашћеним ценама (транспорт,претовар,шпедитерске услуге,банкарски послови)

Површина слободне зоне је приближно 39 ха.

2.2. НАМЕНA ПОВРШИНА СА БИЛАНСИМА

Концепцијом просторног уређења планиране се површине за пословање (индустрија, складиштење, производно занатство, сервиси, комерцијални садржаји) саобраћајну мрежу и зелене површине.

Неизграђеност потеза уз обилазницу као и у унутрашњости зоне, оставља бројне могућности за привођење земљишта новим наменама а величине парцела ће дозволити односно омогућити организацију сложенијих производних процеса обзиром да и природна конфигурација терена има добре локационе предуслове.

Измештен је  далековод напонског нивоа 35kV и каблиран новом трасом, као и  далековод напонског нивоа 110 kV М.Зворник – Ваљево који је  измештен на обод североисточног  дела индустријске зоне.Постојећи транспортни гасовод за ГМРС Вискоза Лозница се укида (нова траса ће бити дата Изменама ПГР-а Лозница ван предметног обухвата)

Формирање предметне пословно-радне зоне са различитим облицима радно-производних и пословно-услужних делатности је у складу са тенденцијом развоја града да се таква врста садржаја концентрише што даље од центра града, а да при томе има повољан саобраћајни положај.

На локацијама су могуће следеће намене:

- металопрерађивачка делатност (производња пољопривредних и других машина,саобраћајних средстава,електро-машина и др.)

- производња финалних производа од дрвета

- прерада папира (папирна амбалажа, канцеларијски материјал)

- производња готових текстилних производа

- производња кожне обуће и галантерије

- производња робе од гуме и синтетичких материјала (обућа од гуме, гумена галантерија, чамци, душеци...)

- производња прехрамбених производа

- производња пића

- производња сточне хране

- графичка делатност

- складиштење

као и неке друге делатности које нису поменуте а све у складу са прописима о заштити животне средине односно са доказом да процес производње неће угрозити животну средину у ближем и ширем окружењу.

Површина која се разрађује овим планом по карактеру се дели на површине за јавну намену и површине планиране за остале намене.

Површине јавне намене су:

- саобраћајне површине

- јавне зелене површине

- земљиште намењено постојећој и планираној изградњи објеката комуналне инфраструктуре

Сви остали садржаји припадају површинама које су намењене коришћењу и изградњи осталих објеката у складу са предвиђеном наменом.

Укупна заузетост предметног простора је око 30% а од тога под објектима је око 34% од укупно заузете површине.

Биланс површина (планирано стање)

Табела бр.3

|  | Намена | Површина (м2) | Заступљеност у обухвату Плана |
| --- | --- | --- | --- |
| Површине за јавне намене | Саобраћајне површине | 63622 | 7,6 |
|  | Јавне зелене површине | 31815 | 3,8 |
|  | Земљиште за комуналну инфраструктуру | 20878 | 2,5 |
| Површине за остале намене | Индустрија | 357472 | 42 |
|  | Eнергетски комерцијалних садржаји | 18739 | 2,2 |
|  | Комерцијалне делатности | 50711 | 6,0 |
|  | Индустрија,комерц.садржаји | 99409 | 12,0 |
|  | Постојећа фабрика „Вали“ | 185532 | 22,2 |
|  | Интерне саобраћајнице | 12923 | 1,5 |
| Укупно: | 834514 | 100 |

Површина обухвата.......................................................   834514 м

Површина блокова без улица...........................................772068 м

Планирана изградња.....................................................    463240 м

Максимална спратност.................................................    .По+П+2

2.3. КАРАКТЕРИСТИЧНЕ ЗОНЕ И ЦЕЛИНЕ

У оквиру подручја обухваћеног планом се не издвајају карактеристичне урбанистичке зоне и целине обзиром да је намена идентична -  индустрија и компатибилне намене .

Бруто површина грађевинског подручја које је обухваћено планом износи 834514ха; нето површина грађевинског подручја је 741647ха (89%) а површина намењена саобраћајницама је  7,5 ха (9%)

2.4. ОПШТИ УСЛОВИ РЕГУЛАЦИЈЕ И НИВЕЛАЦИЈЕ

План регулације

Регулациона линија раздваја одређене површине јавне намене од површина планираних за друге јавне и остале намене.

Површине јавне намене чине:

- саобраћајне површине

- јавне зелене површине

- површине намењене постојећој и планираној изградњи објеката комуналне инфраструктуре

На осталом грађевинском земљишту дефинисана је намена:

- индустрија, складишта

- производно занатство, услуге, сервиси

- комерцијални садржаји

-вишепородично становање

Планиране регулационе линије су дате у односу на осовине саобраћајница или у односу на постојеће границе парцела и постојеће објекте.

Осовине саобраћајница дефинисане су координатама осовинских тачака које су дате на графичком прилогу бр.2.1.б. „План саобраћаја, регулације и нивелације“

- Хоризонтална регулација

Грађевинска линија се утврђује у односу на регулациону линију.

Грађевински објекат се поставља предњом фасадом на грађевинску линију.

Постојећа грађевинска линија је дефинисана за објекте који се задржавају у оквиру постојећих габарита.

На свим грађевинским парцелама су дате максималне зоне изградње надземних етажа.

Грађевинске линије су дефинисане на графичком прилогу бр.2.1.б. „План саобраћаја, регулације и нивелације“

- Вертикална регулација

Максимална висина је дефинисана спратношћу и котом венца.

Постојећи објекти се задржавају у постојећем волумену и габариту.

План нивелације

Нивелација дата овим Планом је усклађена са постојећом нивелацијом .

Висинске коте на раскрсницама улица су базни елементи за дефинисање нивелације осталих тачака.

Нивелација свих површина је усмеравајућа а при изради Техничке документације она ће се прецизније и тачније дефинисати у складу са захтевима и техничким решењима.

2.5. ПРАВИЛА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ И ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ

2.5.1. Попис парцела и опис локација за јавне површине

На графичком прилогу бр. 4 ( План препарцелације јавних површина) дат је приказ парцела јавног земљишта и начин њиховог формирања. Парцеле су дефинисане фронтовима, координатама детаљних тачака  и површинама .

Парцелација и препарцелација осталог земљишта спроводи се према правилима наведеним у тачки 3.2.1. и уз поштовање правила грађења, дефинисана овим планом.

Било која грешка уочена у списку парцела или наведеној површини, може се проверити на графичком прилогу и исправити кроз пројекте парцелације,  препарцелације, експропријације, и др.

Координате детаљних тачака за потребе

обележавања регулације јавних површина

| TAЧKA | Y | X |
| --- | --- | --- |
| 1 | 6594913.73 | 4933400.10 |
| 2 | 6594928.13 | 4933393.09 |
| 3 | 6594947.61 | 4933194.91 |
| 4 | 6594960.19 | 4933190.61 |
| 5 | 6594956.39 | 4933881.91 |
| 6 | 6594960.62 | 4933870.85 |
| 7 | 6594948.62 | 4933854.71 |
| 8 | 6594947.05 | 4933850.31 |
| 9 | 6594948.20 | 4933845.77 |
| 10 | 6595629.98 | 4933356.64 |
| 11 | 6595637.00 | 4933356.07 |
| 12 | 6595640.75 | 4933358.09 |
| 13 | 6595650.86 | 4933349.00 |
| 14 | 6595642.12 | 4933335.43 |
| 15 | 6594435.34 | 4933085.98 |
| 16 | 6594478.04 | 4933051.54 |
| 17 | 6594489.92 | 4933042.7 |
| 18 | 6594502.44 | 4933034.79 |
| 19 | 6594515.53 | 4933027.87 |
| 20 | 6594529.11 | 4933021.98 |
| 21 | 6594694.63 | 4932957.62 |
| 22 | 6594717.51 | 4932948.73 |
| 23 | 6594938.32 | 4932862.87 |
| 24 | 6594949.83 | 4932858.31 |
| 25 | 6595055.18 | 4932815.85 |
| 26 | 6595083.35 | 4932804.49 |
| 27 | 6595090.15 | 4932802.32 |
| 28 | 6595097.20 | 4932801.17 |
| 29 | 6595129.46 | 4932798.31 |
| 30 | 6595186.04 | 4932775.50 |
| 31 | 6595211.36 | 4932756.03 |
| 32 | 6595220.26 | 4932750.10 |
| 33 | 6595229.88 | 4932745.43 |
| 34 | 6595235.47 | 4932743.18 |
| 35 | 6595251.42 | 4932736.91 |
| 36 | 6595363.23 | 4932694.07 |
| 37 | 6595486.24 | 4932646.74 |
| 38 | 6595519.33 | 4932633.31 |

Парцеле земљишта  за јавне намене,предвиђене овим планом дате су у следећој табели.

| Парцела | Начин формирања | Површина (м2) |
| --- | --- | --- |
| П1 улица | Део кп4533/3 | 8025 |
| П2 улица | Део кп4533/12 | 1597 |
| 4533/4 улица | 4533/4 | 1395 |
| 4533/34 улица | 4533/34 | 1873 |
| П3 улица | 4533/22,делови 4533/16 и 4533/24 | 8047 |
| П4 улица | Делови 4533/16 и 4533/15 | 12680 |
| 4533/41 улица | 4533/41 | 9854 |
| Део 11942/1 улица | Део 11942/1,4532/1,4664/2,4533/29,4615/2,4615/3,4615/1,4610,4609/3,4609/2,4609/1,4608 и 4533/47 | 20151 |
| П5 зеленило | 4533/21 и делови 4533/16,4533/24 | 12659 |
| П6 зеленило | 4533/17 и Део 4533/24 | 2122 |
| П7 зеленило | дело 4533/15 | 8301 |
| П8 зеленило | 4533/42,делови 4533/16 и 4533/15 | 6128 |
| 4533/43 зеленило | 4533/43 | 1394 |
| 4533/46 зеленило | 4533/46 | 1211 |
| 4533/19 Трафо станица | 4533/19 | 2997 |
| 4533/20 Трафо станица | 4533/20 | 97 |
| 4533/38 Трафо станица | 4533/38 | 89 |
| 4533/6 Комунална површина | 4533/6 | 5726 |
| 4666 Трафо станица | 4666 | 11969 |

Укупна површина земљишта за јавне намене износи 116315м2.

Површина за остале намене износи 718200м2.Парцеле остале намене које су предвиђене за измену међе до регулационе линије су:4608,4609/1,4609/2,4609/3,4610,4613,4614/1,4614/2,4614/3,4615/1,4615/2,4615/3,4533/29,4665 и 4532/1.За парцеле остале намене , потребно је испоштовати правила за парцеле,дате овим планом.

2.6 УРБАНИСТИЧКИ И ДРУГИ УСЛОВИ ЗА САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ

Саобраћајнице морају бити уређене са стабилном коловозном конструкцијом.

Улична мрежа

Траса саобраћаја је дефинисана у простору геодетских координата осовинских и темених тачака а нивелациони положај је дефинисан котама нивелете на осовинским тачкама.

На посматраном подручју измене Плана детаљне регулације налази се улица Нова 1 и Нова 2,Нова3 и Нова4 као део секундарне саобраћајне мреже. Измене се односе на то да се  укида улицаНова 3а,  Нова 3б, Нова5, Нова 9,  Нова10 и  Нова 11.

За улицу Нова 7- мења се траса и њен положај је сада дефинисан теменима од О11 до О16.

За улицу Нова 8-  мења се траса и њен положај је сада дефинисан теменима од О6 до О7а.

За улицу Нова 6 предвиђена је измена на делу улице од ул.Републике Српске до канала тако да се стари део трасе укида (између компанијњ Вали и трафо станице)и одређена је нова деоница те улице до канала  која је дефинисане са теменом А -О14до О16.

Колско пешачке површине и интерне саобраћајне површине уредити у складу са стандардима и прописима за ту врсту објеката и одвојити их ивичњацима од осталих површина, уз поштовање услова за кретање противпожарних возила.

Паркирање

Паркирање се решава у оквиру парцела отвореним паркингом на парцели, изградњом гараже као посебног објекта или у оквиру сутерена или приземља пословног објекта чији капацитет у складу са потребама и просторним могућностима

Пешачке површине

Пешачке површине су предвиђене као тротоари у овиру регулација.

2.7. УРБАНИСТИЧКИ И ДРУГИ УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ ЗЕЛЕНИХ И

СЛОБОДНИХ ПОВРШИНА

У оквиру граница плана, зелене и слободне површине допуњују основне намене.

Зелене површине су заступљене као јавне, али и као зеленило између и око пословног простора, на паркинзима као и зелене површине на осталом земљишту.

Зеленило оваквих зона је специфично по свом саставу и треба да буде заступљено на минимално 20% површина (у оквиру Слободне зоне миним. 15 %) и то у виду заштитних појасева и декоративне вегетације уз управне објекте.

Препоручује се формирање појаса високог зеленила или дугог вегетацијског периода по могућству по ободу комплекса, а све у циљу умањења директних и индиректних негативних ефеката буке, загађења ваздуха и сл. насталих производном делатношћу. Појас формирати од обликованих форми стабала (пирамидалних, ваљкастих и сл., високог листопадног и четинарског дрвећа).

Раздвајање садржаја унутар комплекса постиже се нижом декоративном вегетацијом и травнатим површинама. Паркинг просторе за путничке аутомобиле је потребно покрити крошњама високог листопадног дрвећа, док код оних за теретна возила треба водити рачуна о висини крошње због високе каросерије и манервисања.

Простори везани за трговину, занатство и угоститељство садржаће углавном декоративну вегетацију са потребним партерним уређењем.

Јавне зелене површине такође уредити декоративним биљним врстама. У оквиру зелених површина а у складу са просторним могућностима дозвољено је и постављање урбаног мобилијара. У оквиру појаса заштитног зеленила могуће је предвидети изградњу унутрашњих саобраћајница, паркинг простора, портирнице.

Код садње дендроматеријала водити рачуна о следећем:

- уносити старије саднице дрвећа и жбуња од 3 године на више

- садњу обављати у јесен, пре почетка вегетационог периода

- саднице треба да су расаднички однеговане и развијене и да се транспорује непосредно пре садње

- приликом садње водити рачуна да саднице буду окренуте према истој страни света у којој су биле у расаднику и да буду посађене до исте дубине кореновог дрвета

- саднице се обавезно морају анкерисати да би се спречило кривљење или ломљење услед утицаја ветра

- саднице жбунастих врста садити са просечном густином 1ком/1м (учвршћивање није потребно)

- за садњу дрвећа у дрвореде потребно је бирати саднице једнаке старости, висине

- саднице треба да буду удаљене најмање 2,0 м од подземних уређаја и инсталација

- код садње дендроматеријала дуж саобраћајница водити рачуна да се не омета видљивост у саобраћају

- подизање травњака и садња цветних елемената ће се одвијати према пројекту, на припремљеном терену

2.8. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЗА УРЕЂЕЊЕ ПРОСТОРА

2.8.1. Заштита градитељског наслеђа

На предметном простору нема евидентираних објеката градитељског наслеђа, вредних објеката градитељског наслеђа као ни археолошких локалитета.

Уколико би се током земљаних радова наишло на археолошке предмете, извођач радова је дужан да одмах, без одлагања прекине радове и обавести Завод за заштиту споменика културе ,,Ваљево,, , да предузме мере да се налаз не уништи и не оштети, те да се сачува на месту и у положају у коме је откривен.

Такође уколико се током земљаних радова наиђе на геолошко-палеонтолошке или минеролошко-петролошке објекте за које се претпоставља да имају својство природног добра сходно чл. 99 Закона о заштити природе (Сл. Гласник РС бр. 36/2009; 88/2010 и 91/2010) извођач радова је дужан да обавести надлежно Министарство за послове заштите животне средине.

2.8.2. Заштита животне средине

У оквиру планираних активности на простору плана обезбедити спречавање свих облика загађивања и очување квалитета  средине према одговарајућим стандардима и прописаним нормама. Потребно је пратити показатеље утицаја на стање средине и обезбедити контролу свих активности.

При изградњи планиране инфраструктуре Планом ће се обезбедити очување еколошког капацитета простора и побољшања квалитета животне средине уз максимално могуће смањење свих активности које имају негативне ефекте на природни систем (ваздух, земљиште, површинске и подземне воде).

Могући утицаји на животну средину на предметној локацији који могу настати као последица планираних активности су:

- Загађивање, ваздуха, тла, подземних вода радом производних и других објеката који нису у складу са важећим технолошким нормативима за изградњу за примену технологија и процеса који  не стварају прописане стандарде заштите животне средине

- Загађење ваздуха, земљишта и подземних вода услед неадекватног и неодговарајућег складиштења сировина, полупроизвода и производа и неадекватног начина прикупљања и поступања са отпадним материјалима

- Уништавање хумусног слоја земљишта који се тренутно налази на предметној локацији

- Повећање нивоа буке радом возила на манипулативним интерним саобраћајним површинама и радом производних постројења

Заштита животне средине логично подразумева поштовање наведених општих мера заштите животне средине и природе као и свих техничко-технолошких мера и прописа утврђених важећом законском регулативом.

Мере заштите имају за циљ спречавање угрожавања животне средине и здравља људи тако што ће негативне утицаје на животну средину у оквиру планског подручја свести у границе прихватљивости.

Опште мере заштите животне средине

- Поштовати Закон о заштити животне средине и другу законску регулативу из ове области

- Вршити редовно квашење запрашених површина и спречити расипање грађевинског материјала током транспорта

- Утврдити обавезу санације земљишта у случају изливања уља и горива током рада грађевинских машина и механизације

- Отпадни материјал који нестане у процесу изградње (комунални отпад, грађевински материјал, пластика, папир, старе гуме) прописно сакупити, разврстати и одложити на предвиђену локацију

- Материјал из ископа одвести на унапред дефинисану локацију за коју је прибављена сагласност надлежног органа а транспорт ископаног материјала вршити возилима која поседују прописане кошеве

- Предвидети потпуно инфраструктурно опремање Планског подручја по највишим еколошким стандардима који ће гарантовати висок ниво квалитета животне средине

- У складу са Уредбом о категоризацији државних путева (Сл.гласник РС 105/2013 и 119/2013) испоштовати услове ЈП ''Путеви Србије'' за предметни план

2.8.3. Заштита природе

Предметно подручје се не налази унутар заштићеног подручја за које је спровођен или покренут поступак заштите, на њему нема заштићених добара и није у просторном обухвату еколошке мреже.

Планом ће се обезбедити:

- организацијa, коришћење , уређење и очување простора

- максимално очување постојеће вегетације. Евидентирати и сачувати зелене површине, вредније примере дендофлоре уколико постоје, како би се просторно и функционално уградили у планирану концепцију система зеленила и уређења простора

Посебну пажњу посветити формирању и уређењу новог зеленила у складу са површином и наменом простора, а у циљу повећања постојећег зеленила и унапређења животне средине

- зеленило одабрати према еколошким, функционалним и декоративним својствима. Препоручују се аутохтоне врсте најбоље прилагођене локалним педолошким и климатским условима. Приликом избора зеленила избегавати врсте које су инвазивне и алергене

-у озелењавању комбиновати листопадне и четинарске врсте дрвећа и жбуња,како би зелени појас био у функцији током целе године

-Унутар сваког радног комплекса нмеопходно је формирати зелене површине чија је главна функција стварање повољног микроклимата,заштита од прашине и гасова и стварање слободних простора за краћи одмор радника.Избор биљних врста одређује се према карактеристикама делатности,карактеруи концентрацији штетних материја.Зеленило треба да омогући изолацију главних административних објекаста и главних пешачких праваца и да сѕтвори одређену просторну композицију у комплексу.

-При пројектовању зелених површина водити рачуна о удаљености трасе гасовода од дрвореда,као и о самој дубини како би се избегла зона кореновог система

-Очувати и заштитити реку Штиру дуж чијег тока је деоПланског подручја,као и канал са којим  се граничи подручје Плана на северо-источној страни,од деградације и загађивања.У том смислу предвидети дрворед и шири зелени простор у делу Плана који се граничи са Штиром а вегетацију дуж канала са којим се граничи северо-источни део подручја Плана сачувати од било каквог оштећења

-Није дозвољено испуштање отпадних вода у корито реке Штире и канал,као и слободно депоновање било каквог отпада

-Сви производни погони у чијој производњи се појављују отпадне воде морају имати уређаје за њихово пречишћавање,пре испуштања у реципијент

- где год је могуће, дуж саобраћајница ће се поставити линијско зеленило које би поред заштитне улоге допринело и повећању естетског квалитета

- саобраћајнице су пројектоване у складу са законском регулативом да би се омогућило несметано одвијање саобраћаја

- обавезно је предвидети довољан број паркинга како би се избегло паркирање на зеленој површини, тротоару, саобраћајници и најбоље у оквиру парцела. При изградњи паркинг простора избећи формирање великих компактних, асфалтних или бетонских површина садњом појединачних стабала или прекривањем површина затрављеним растер елементима

- сва инфраструктура би требала бити подземна (каблирана и спроведена углавном кроз путне правце и стазе)

- планом предвидети и применити сва важећа правила и услове парцелације, регулације и изградње у складу са конфигурацијом терена

- обезбедити највиши ниво хигијене, дефинисати начин прикупљања отпада и ако је могуће планирати примарну рециклажу (раздвојено сакупљање папира, стакла, пластике и комуналног отпада)у оквиру сваког комплекса

- при пројектовању предвидети решења којима се обезбеђују неопходни услови за брзу и ефикасну ПП заштиту а у складу са законском регулативом

- планом предвидети неопходну организацију градилишта за изградњу објеката при чему треба дефинисати привремену локацију за депоновање грађевинског материјала и опреме неопходне за изградњу, и обавезу да се по изведеним радовима уклони сав вишак материјала

- -Успоставити јединствен функционални систем праћења и контроле нивоа загађености ваздуха

2.8.4. Заштита земљишта и управљање отпадом

Са циљем заштите земљишта и подземних вода од загађења, у складу са посебним законима, обезбедити одговарајуће складиштење сировина, полупроизвода и производа и начин прикупљања и поступања са отпадним материјалом.

Обезбедити највиши ниво комуналне хигијене кроз дефинисање параметара за постављање специјалних судова за привремено сакупљање отпада на одговарајућим бетонским површинама. Простори треба да су обележени, приступачни за возила јавне хигијене са подлогом од тврдог материјала и могућношћу чишћења и пражњења. За постављање посуда  1,1м2  потребно је обезбедити глатку подлогу у нивоу прилазног пута са одвођењем атмосферских  и оцедних вода. Сакупљање отпада организовати у оквиру сваке целине односно производног или комерцијалног комплекса.

Испоштовати Закон о управљању отпадом (Сл. гласник РС бр. 36/09, 88/2010 и 14/2016), као и подзаконска акта.

2.8.5. Заштита од пожара, елементарних непогода и буке

У циљу заштите грађевинских објеката и осталих садржаја на простору обухваћеним Планом потребно је при пројектовању и извођењу узети у обзир меродавне параметре који се односе на заштиту од елементарних непогода (врста и количина атмосферских падавина, јачина ветра, дебљина снежног покривача,носивост терена, висина подземних вода и сл).

Заштита од пожара се обезбеђује најпре погодним распоредом појединачних објеката и њиховом међусобном удаљеношћу, одговарајућом противпожарном хидрантском мрежом, проходношћу терена, односно обезбеђењем приступа свим објектима у случају потребе а у складу са Законом о заштити од пожара (Сл.гласник Републике Србије бр.111/9,20/2015,87/2018 и 87/2018 и др.закони) и Правилником о техничким нормативима за хидрантску мрежу за гашење пожара (Сл.лист СФРЈ бр.30/91) као и Правилником и техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и уређење платое за ватрогасна возила у близини објеката повећаног ризика од пожара (Сл.гласник СРЈбр. 8/95).

Обезбедити одговарајући капацитет и проток воде за спољашњу хидрантску мрежу цевног развода са надземним хидрантима а уколико  исти ометају саобраћај дозвољава се постављање подземних хидраната на основу Правилника о техничким нормама за хидрантску мрежу за гашење пожара.

Заштиту од удара грома треба обезбедити постављањем громобранске инсталације која ће бити правилно уземљена.

- Поштовати Закон о заштити од буке у животној средини (Сл. гласник РС бр. 36/09 и 88/2010) као и подзаконска акта донета на основу овог Закона

- Пројектовати и изводити одговарајућу звучну заштиту, којом се обезбеђује да бука која се емитује из техничких и других делова објеката при прописаним условима коришћења и одржавања уређаја и опреме, односно током обављања планираних активности, не прекорачују прописане граничне вредности

- Уколико се ради о компресору обавезно поставити исти у затворен простор уз спровођење акустичних мера заштите и на удаљености од најмање 20 м од најближе затвореног простора у коме бораве људи

- Основна мера заштите од земљотреса је примена принципа сеизмичког пројектовања објеката, односно примена садржаја и техничких прописа о градњи у сеизмичким подручјима (Правилник о техничким нормативима за изградњу у сеизмичким подручјима-Сл.лист СФРЈ бр. 31/81, 49/82, 29/83, 21/88 и 52/90 и Закон о ванредним ситуацијама-Сл.гласник РС бр.11/09, 92/11 и 93/12)

-Пре издавања локацијских услова потребно је од стране органа надлежног за заштиту од пожара прибавити посебне услове у погледу мера заштите од пожара и експлозија за безбедно постављање објеката са запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима у складу са одредбама чл.6 Закона о запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима (Сл,гласник РС бр.54/15) и одредбама чл.16 став 1 Уредбе о локацијским условима (Сл.гласник РС бр.35/15,114/15 и 117/17)

-У поступку прибављања локацијских услова потребно је од стране органа надлежног за заштиту од пожара прибавити посебне услове у погледу мера  заштите од пожара и експлозија сходно члану 16 став 2 Уредбе о локацијским условима (Сл.гласник РС бр.35/15,114/15 и 117/17)узимајући у обзир да због специфичности објекта ПДР не може садржати све неопходне могућностио,ограничења и услове за изградњу објекта,односно све услове заштите од пожара и експлозија.

-У погледу обезбеђења испуњености основних захтева заштите од пожара приликом пројрктовања и изградње објеката и то на начин утврђен посебним прописима и стандардима којима је уређена област заштите од пожара и експлозија и проценом ризика од пожара којом су исказане мере заштите од пожара за конструкцију ,материјале,инсталације и опремање заштитним системима и уређајима,објекти морају бити изведени у складу са Законом о заштити од пожара (Сл.гласник РС бр.111/09.20/15 и 87/2018)

-Фазну градњу,уколико ће градња трајати дуже,предвидети на начин да свака фаза представља техничко-технолошку целину,која може самостално да се користи

-Објектима обезбедити приступни пут за ватрогасна возила у складу са одредбама Правилника о техничким нормативима за приступне путеве,окретнице и уређене платое за ватрогасна возила у близини објеката повећаног ризика од пожара (Сл.лист СРЈ бр.8/95)

-Обезбедити одговарајућу хидрантску мрежу,која се пројектује у складу са Правилником о техничким нормативима за инсталације хидрантске мреже за гашење пожара  (Сл.лист СРЈ бр.3/18)

-Придржавати се одредби  Правилника о техничким нормативим за заштиту складишта од пожара и експлозија (Сл.лист СФРЈ бр.24/87)

-Придржавати се одредби Правилника о техничким нормативима за заштиту нисконапонске мреже и припадајућих трансформаторских станица (Сл лист СФРЈ бр.13/78 и 37/95)

-Придржавати се одредби Правилника о техничким нормативима за електричне инсталације ниског напона (Сл.лист СФРЈ бр.53 и 54/88 и 28/95)

-Придржавати се одредби Правилника о техничким нормативима за заштиту објеката од атмосферског пражњења (Сл. лист СРЈ бр.11/96)

-Реализацију објеката извршити у складу са одредбама  Правилника о техничким мерама за погон и одржавање електроенергетских постројења и водова (Сл.лист СФРЈ бр.41/93)

-Придржавати се одредби  Правилника о техничким нормативима за електроенергетска постројења називног напона изнад 1000 В (Сл.лист СФРЈ бр.4/74,13/78 и Сл лист СРЈ бр.61/95)

-Придржавати се одредби Правилника о техничким нормативима за заштиту електроенергетских постројења и уређаја од пожара (Сл.лист СФРЈ бр.74/90)

Сагласно са одредбама чл.123 Закона о планирању и изградњи ;чл.38 Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем (Сл гласник РС бр. 113/15,96/16 и 120/17) и чл.33 и 34 Закона о заштити од пожара,потребно је доставити на сагласност пројекте за извођење објеката,а пре отпочињања поступка за утврђивање подобности објекта за употребу,ради провере примењености датих услова и усклађености са осталим планским актима у поступку обједињенњ процедуре.

2.8.6. Заштита воде и ваздуха

Забрањује се изградња објеката који у свом производном процесу или пружању услуга, користе или продукују хемикалије које се сврставају у категорију опасних и штетних материја за подземне и површинске воде као на пример нафта и њени деривати, киселине, базе, разни отрови и слично (''Правилник о опасним материјама и водама'' Сл.гласник Републике Србије бр. 31/89).

Снабдевање водом за пиће планирано је прикључењем на градску водоводну мрежу.

Поштовати Закон о водама (Сл. Гласник Републике Србије 33/10,93/2012 и 101/2016,95/2018 и 95/2018 и др.закон) и подзаконска акта.

Планирати и извести систем интерне сепаратне канализације (за атмосферске и фекалне отпадне воде). Санитарне фекалне отпадне воде упуштати у водонепропусну септичку јаму, до опремања локације канализационом инфрастуктуром односно до тренутка повезивања канализационе мреже са системом за пречишћавање отпадних вода.

Водоснабдевање предметног подручја планирати прикључењем на водоводну мрежу јавног водовода према условима надлежног  комуналног предузећа.

Обезбедити програм заштите површинских вода који се састоји од прочишћавања комуналних и отпадних вода насталих у производним погонима и њиховог одговарајућег пречишћавања пре изливања у природни рецепијент.

Уградити уређај за мерење количине испуштених отпадних вода-мерач протока и добијене резултате достављати надлежној инспекцији за заштиту животне средине.

Очувати и заштитити водене површине  од деградације и загађивања значајне са аспекта очувања квалитета животне средине.

Атмосферске воде са уличних и кровних површина адекватно евакуисати. Потенцијално зауљене отпадне воде са манипулативних површина пропуштати кроз сепараторе уља и масти а технолошке отпадне воде се морају подвргнути хемијском предтретману пречишћавања.

Посебно обратити пажњу на евакуацију и пречишћавање отпадних вода као и на спречавање емисије штетних гасова (уколико их буде било) уградњом неопходних филтера.

- Предвидети одговарајућу опрему, техничка и технолошка решења, којима се обезбеђује да емисија загађујућих материја у ваздух задовољава прописане граничне вредности

- Уколико дође до квара уређаја којим се обезбеђује спровођење прописаних мера заштите или од поремећаја технолошког процеса због чега долази до прекорачења граничних вредности емисије, носилац пројекта је дужан да квар или поремећај отклони или прилагоди рад новонасталој ситуацији или обустави технолошки процес како би се емисија свела у дозвољене границе у најкраћем року

- У случају прекорачења граничних вредности нивоа загађујућих материја у ваздуху, да предузме техничко-технолошке мере или да обустави технолошки процес, како би се концентрација загађујућих материја свеле у прописане вредности

- Носилац пројекта стационарног извора загађења, код кога се у процесу обављања делатности могу емитовати гасови непријатних мириса, дужан је да примењује мере које ће довести до редукције мириса иако је концентрација емитованих материјала у отпадном гасу испод граничне вредности емисије

- Носилац пројекта новоизграђеног или реконструисаног стационарног извора загађивања за који није прописана обавеза издавања интегрисане дозволе или израде студије о процени утицаја на животну средину дужан је да пре пуштања у рад прибави дозволу (уз захтев за издавање дозволе обавеза оператера је да приложи употребну дозволу или техничку документацију за тај извор загађења као и стручни налаз сą резултатима емисије)

- Носилац пројекта сваког извора загађивања дужан је да достави надлежном органу податке о стационарном извору загађивања и свакој његовој промени

- Обезбедити редован мониторнинг емисије и  о томе водити евиденцију

- Обезбедити континуална мерења емисије ако за то постоји обавеза (када је масени проток емисије за одређену загађујућу материју већи од прописаних вредности) самостално, путем аутоматских уређаја за континуално мерење

- Водити евиденцију о обављеним континуалним мерењима сą подацима о мерним местима, резултатима и учесталости мерења и доставити податке једном у три месеца у року од 15 дана од истека тромесечја, а и да се доставе мерења на годишњем нивоу у виду годишњег извештаја најкасније до 31. јануара текуће године за претходну календарску годину

- Обезбедити контролна мерења емисије преко овлашћених организација, ако се мерења емисије обавља самостално

- Обезбедити прописана повремена мерења емисије, преко овлашћеног правног лица два пута годишње, уколико се не врши континуални мониторинг, а податке доставити у року од 30 дана од дана извршеног мерења

- Водити евиденцију о раду уређаја за спречавање или смањење емисије загађујућих материја као и мерних уређаја за мерење емисије

- Предвидети одговарајуће мере за спречавање ширења непријатних мириса (нпр. за упијање непријатног мириса амонијака користити рупичасте xакове напуњене зеолитом и сл.)

2.8.7.  Мере енергетске ефикасности

Законом о планирању и изградњи дефинисана је обавеза унапређења енергетске ефикасности зграда. Прописана енергетска својства утврђују се издавањем сертификата о енергетским својствима објеката.

На основу Правилника о енергетској ефикасности зграда (Службени гласник РС бр.61/2011 ) енергетска ефикасност зграде је остварена ако су усвојена следећа својства зграде:

- обезбеђени минимални услови комфора, потрошња енергије за грејање, хлађење, припрему топле санитарне воде, вентилацију и осветљење зграде да не прелази дозвољене максималне вредности по м2. Код обезбеђења ефикасног коришћења енергије у зградама узима се у обзир - век трајања зграде, климатски услови локације, положај и оријентација зграде, намена, услови комфора, материјали и елементи структуре зграде и омотача, уграђени технички системи и уређаји као и извори енергије и могућност коришћења основних извора енергије.

Ради повећања енергетске ефикасности приликом пројектовања, изградње и касније експлоатације објеката, као и приликом опремања енергетском инфраструктуром, потребно је применити следеће мере:

- зграде морају бити пројектоване тако да не премашују дозвољену годишњу потрошњу енергије

- приликом пројектовања водити рачуна о облику, положају и повољној оријентацији објекта.

- оријентацију и функционални концепт зграде треба пројектовати тако да се максимално искористе природни и створени услови локације (сунце,ветар,зеленило)

- постављати зграде тако да просторије у којима се највише борави буду оријентисани према југу

- обликом зграде обезбедити енергетски најефикаснији однос површине и запремине омотача зграде у односу на климатске факторе локације и намену зграде.

- груписати просторије у згради у складу са њиховим температурним захтевима

- максимизирати употребу природног осветљења

- у смислу природне вентилације, отвори на згради као што су прозори, врата, канали за вентилацију пројектовати тако да губици топлоте у зимског периоду и топлотно оптерећење летњем периоду буде што мање

- користити класичне и савремене термоизолационе материјале при изградњи

- у инсталацијама осветљења у објектима и у инсталацијама јавне и декоративне расвете употребљавати енергетски ефикасна расветна тела

- код постојећих и нових објеката размотрити могућност уградње аутоматског система за регулисање потрошње свих енергетских уређаја у објекту.

2.8.8. Услови за несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом,

деци и старим особама

Приликом пројектовања објеката, саобраћајних и пешачких површина треба применити Правилник о техничким стандардима планирања,пројектовања и изградње објеката којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама („Сл. Гласник РС“ бр.22/2015).

У оквиру појединачних паркиралишта предвидети резервацију и обележавање паркинг места за управно паркирање возила инвалида у складу са стандардом  СРПС У.А9.204 а који се односи на просторне потребе инвалида у зградама и околини.

Приступачност се обезбеђује применом техничких стандарда у планирању, пројектовању, грађењу, реконструкцији, доградњи и адаптацији објеката помоћу којих се свим људима без обзира на њихове физичке и друге карактеристике или године старостии осигурава несметан приступ, кретање, коришћење услуга, боравак и рад.

Обавезни елементи приступачности су:

- Елементи приступачности за савладавање висинских разлика

- Елементи приступачности за кретање и боравка у простору

У складу са стандардима приступачности обезбедити услове за несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама на следећи начин:

- на свим пешачким прелазима висинску разлику између тротоара и коловоза неутралисати обарањем ивичњака

- пословним објектима обезбедити приступ лицима са посебним потребама на коту приземља спољњим или унутрашњим рампама минималне ширине 90 цм и нагиба 1:20 (5%) до 1:12 (8%)

- у оквиру сваког појединачног паркиралишта обавезно предвидети резервацију и обележавање паркинг места за управно паркирање возила инвалида у складу са стандардом ЈУС.У.А9 204.

2.8.9. Инжењерско геолошки услови

1. Обавезна је хидротехничка заштита подова приземља

3. За темеље већих грађевинских објеката у отвореној јами чија је дубина већа од 5м ако нема подземних вода, пројекат треба да садржи и пројекат јаме и техничких услова за сигурно извођење радова

4. Нивелација терена (уколико је потребна) се изводи од речног или дробљеног агрегата крупнозрне фракције и у зонама сталног или привременог високог нивоа подземних вода неопходне су подлоге од „иберлауфа“

5. Код дубоких ископа неопходно је разупирање и гравитационо одвођење или уроњење подземних вода

На подручју плана рађена су инжењерско-геолошка истраживања на локацији производног комплекса предузећа ,,ВАЛY,,.

Простор у обухвата плана изграђен је од речног наноса реке Дрине. Према изведеним истраживањима утврђен је следећи састав тла:

- антропогени (насути) материјал

- песковита прашина, прашнасти песак и

- шљунак

Антропогени материјал је углавном насип састављен од шљунка помешаног са глином, грађевинским шутом. Слој песковите прашине, прашнастог песка и ситнозрног песка је на дубини од 2,00-3,30 м и доста је хетерогеног састава.

У хидрогеолошком погледу може се констатовати да је у слоју шљунка формирана издан подземних вода јачег капацитета. Ова вода је у вези са водом из корита реке Дрине.

Ниво подземних вода је на дубини од око 2,00-2,50 м (приближна кота око 119 м). Приликом већих плављења реке Дрине могу се очекивати виши нивои подземних вода (мах. кота око 120 м). Ниво подземене воде има благ пад ка реци Дрини и низ ток реке Дрине.

Функционална ограничења терена:

- Терен је равничарски, са падом до 5%

- Водозасићење тла је константно, непосредно испод површине терена

- Нестабилности терена нису присутне

Неопходни услови коришћења терена

- Израда система фекалне канализације

- Често неопходна нивелација-издизање терена насипањем шљунковито-песковитим гранулатом

- Дренирање терена код уређења и изградње објеката

- Пројектовање објеката у сеизмичким условима за 7 и 80 МЦС скале сеизмичког интензитета

3. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

3.1. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА КОМУНАЛНУ ИНФРАСТРУКТУРУ

3.1.1.  Хидротехничка инфраструктура

Систем за снабдевање водом чине следећи водопривредни објекат:

	-Извориште подземних вода „Зеленица“ и „Горње поље“ чија је издашност процењена, у најкритичнијим хидролошким условима кад реком Дрином протиче око 50м³/сек, на око 400 лит/сек. Вода се захвата из 15 копаних бунара пречника Ø300 и 200 цм просечне дубине 9,0 м и потискује се до сабирног резервоара.

	-Централна црпна станица, капацитета 400лит/сек и сабирни резервоар налазе се на коти 123,50 м.н.м. на изворишту „Зеленица“. Након хлорисања у сабирном резервоару вода се потискује у градски прстен за дистрибуцију воде а вишак у централни резервоар „Трешњица“.

	-Челични дуктилни цевовод пречника Ø600мм, који повезује централну пумпну станицу са градским прстеном и резервоаром „Трешњица“;

	-Градски престен за дистрибуцију воде изграђен је ЛГ цеви пречника Ø300,400 и 500мм;

	-Магистрални цевоводи, прикључени на градски прстен, којима се вода потискује до насеља на правцу према:

	Шапцу АЦЦ цевовод пречника Ø400мм;

	Ваљеву АЦЦ и ПВЦ цевовод пречника Ø300, 200 и 150мм, и

	Централни резервоар „Трешњица“ запремине 4400 м³, на коти 187,00м.н.м у Лозници.

У Улици Републике српске налази се дистрибутивни  цевовод ПЕХД Д225 мм на који је повезан изграђени  цевовод ПЕХД Д200 мм, у улици Нова И у Индустријској зони у Лозници.

Од улице Ре3публике Српске до краја улице 1 постоји и здржава се водоводна мрежа Ø 200мм са уграђеним хидрантима.

У обухвату Нацрта  Измене и допуне плана детаљне регулације индустријске зоне „Шепак“ предвиђа се изградња дистрибутивне водоводне мреже по планираним улицама у складу са важећим законима, правилима, прописима и правилима струке.

Приликом пројектовања и извођења радова поштовати:

Заштитна зона (појас):појас заштите око главних цевовода износи са сваке стране по 2,5м. Ширина појаса заштите цевовода ван насеља са сваке стране цевовода одређује се у односу на пречник цевовода:Ø 80мм-Ø 200мм=1,5м; Ø 300мм=2,3м; Ø 300мм-Ø 500мм=3,0мм; Ø 500-Ø 1000мм и преко=5,0м.

- Не предвиђа се рушење постојећих објеката приликом изградње мреже;

- трасу прилагодити конкретним условима на терену;

- истражни радови се не предвиђају;

- измештање постојеће инфраструктуре се не предвиђа;

- извршити увођење у катастар подземних инсталација;

- објекат је сталан;

- није дозвољена градња у зони од по 0,5м са обе стране водовода (укупно коридор 1м);

- при изградњи у зони цевовода, ископ вршити ручно;

- дубина цевовода је већа од 1,2м;

- при паралелном вођењу водовода, минимално растојање је 0,5м;

- мерење потрошње на 2м од регулационе линије

3.1.1.2. Канализациона мрежа

Тренутно се отпадне и атмосферске воде из дела градског подручја Лознице који је повезан на канализациони систем преко главног градског колектора јајастог профила 120/160 цм доводе до главне канализационе пумпне станице на обали реке Штире. Главна канализациона пумпна станица пројектована је и изведена педесетих година. Након реконструкције хидромашинске и електроенергетске опреме у овој црпној станици која је обављена осамдесетих година, њен укупан капацитет достигао је цца. 2.000 л/с, са три мање пумпе капацитета по око 125 л/с које су активне у сушном периоду и служе за препумпавање отпадних вода и три веће пумпе капацитета по око 500 л/с које се активирају у кишном периоду. Све воде доведене главним градским колектором до црпне станице препумпавају се и изливају у реку Штиру. Излив у реку Штиру лоциран је на око 1.400 м узводно од ушћа реке Штире у Дрину.

Током 2005. године урађен је "Генерални пројекат са Претходном студијом оправданости сакупљања, одвођења и пречишћавања отпадних вода насеља општине Лозница".

За град Лозницу са насељима: Бања Ковиљача, Лозничко поље, Клупци, Плоча, Башчелуци, Крајишници, Трбушница, Воћњак и Горња Ковиљача, усвојено је заједничко постројење за пречишћавање отпадних вода.

Локација постројења налази се на територији М.З. Лозничко Поље у зони под називом "Локањ", на десној обали реке Дрине, у непосредној близини западне путне обилазнице.

Реципијент за пријем пречишћених отпадних вода је река Дрина која је, према важећој категоризацији водотока, сврстана у II категорију квалитета. Према техничкој документацији ППОВ за пројектовање ППОВ коришћена су следећа меродавна оптерећења:

	Хидрауличко оптерећење Qср=280 л/с, Qмаџ дан =450 л/с, Qмаџ х= 480 л/с

	Органско оптерећење 80.000 ЕС

Пројектом ППОВ Лозница предвиђен је довод отпадних вода на ППОВ из два главна правца:

	Отпадне воде Лознице

	Отпадне воде Бање Ковиљаче

Пројектном докумантацијом потисних цевовода ка постројењу обухваћен је потисни цевовод од главне пумпне станице Лозница до локације будућег ППОВ Лозница. Будући да се из истог правца планира и укључење отпадних вода пореклом из Бање Ковиљаче, на погодној локацији предвиђа се спајање довода отпадних вода из Бање Ковиљаче и потисног цевовода са главне пумпне станице, тако да би се ове отпадне воде на ППОВ довеле јединственим цевоводом.

Индустријска зона „Шепак“  која је предмет ПДР-а  има пројектом решено питање одвођења отпадних вода само до изграђене црпне станице која се налази у склопу индустријске зоне. Постоји фекални канализациони колектор Ø 400 од улице Републике Српске до постојеће црпне станице и Ø 200 од црпне станице до краја улице 1.

Потисни цевовод који би препумпавао фекалну воду из црпне станице није изведен, а пројектним решењем је предвиђено да  потисни цевовод  води  ка будућем  ППОВ Града Лознице. ППОВ Града Лознице није изведено, тако да тренутно предвиђено пројектно решењем није могуће одвођење фекалне воде из  индустријске зоне.

ПДР-ом је предвиђен потисни цевовод фекалне воде са којим  би се препумпавала фекална вода из фекалне црпне станице у индустријској зони до централног шахта са грубом решетком у оквиру централне црпне фекалне станице Града Лознице.

Овим решењем би се задржао концепт Генералног пројекта сакупљања, одвођења и третмана фекалних вода Града Лознице, а фекална канализација у оквиру Индустријске зоне и улице Република српска би се ставила у функцију.

ПДР-ом је предвиђена и изградња секундарне фекалне канализационе мреже у оквиру обухвата Плана ПДР-а по планираним улицама.Планирани потисни цевовод ће једним делом пролазити кроз парцеле које ће у догледно време бити отуђене,зато је потребно установити право службености,изградње и одржавања потисног фекалног цевовода фекалне канализације као и дистрибутивне водоводне мреже у корист ЈП ,,Водовод и канализација " Лозница.

Обзиром да се ради о Индустријској зони у којој ће бити различити производни и/или прерађивачки  процеси, потребно је предвидети за сваку катастарску  парцелу/технолошки  процес  самостални уређај за пречишћавање отпадних вода како би се испоштовао услов о квалитету испуштених отпадних вода у градску канализацију:

	Квалитет отпадних вода које се упуштају у улични колектор градског канализационог система мора да одговара Правилнику о техничким и санитарним условима за упуштање отпадних вода у градску канализацију, при чему температура воде не сме бити већа од 40 °Ц.

У фекални канализациони систем није дозвољено укључење атмосферских вода.

Приликом пројектовања и извођења радова поштовати:

- Фекална канализациона мрежа је по сепаратном систему;

- ширина заштитног појаса дуж читаве трасе цевовода износи 5,00м (по 2,50м са једне и друге стране цевовода у односу на осу). У овом појасу није дозвољено грађење објеката било које врсте, сем путне привреде иинфраструктуре. Паралелно вођење водова електроенергетике, телефоније, гаса и сл.;

-Ширина појаса заштите цевовода ван насеља са сваке стране цевовода зависи од пречника цевовода: Ø80-Ø200 је 1,5 м ; Ø300 је 2,3 м ; Ø300- Ø500 је 3,0 м ; Ø500- Ø1000 и преко је 5,0 м.

- код укрштања са другим инсталацијама обезбедити минимални висински размак од 0,55м и то под углом од 90° или тупим углом;

- кућне прикључке решавати у складу са условима на терену, појединачно или групно;

- као цевни материјал користити ПВЦ или ПЕХД цеви одговарајућих профила и за одговарајуће услове уградње;

- сама траса је подложна корекцији у мањем делу у зависности од услова на терену;

- минимална ширина рова у дну треба да буде једнака Д+2*0,30м, где је Д спољашњи пречник цеви. Код дела трасе цевовода који се налази у оквиру регулације улице (путно земљиште) приликом копања рова за асфалт, бетон и сл., одбацује се на једну страну или утовара у камионе и одвози на депонију, а земља из ископа на другу;

- лево и десно од рова мора се оставити пролаз од најмање 1,0м, чиме се постиже то да ископана земља не оптерећује страну рова како не би изазвала обрушавање у ров;

- минимална ширина градилишта је 6,0м. Код већих дубина ископа потребна је и већа ширина радилишта;

- у земљишту у коме постоји опасност од обрушавања, или ако се састоји од финог песка и шљунка, обавезна је подграда и то од дрвене грађе за мање дубине или од челичне ( Крингс-вербау или Ларсенових талпи и оплате) за веће дубине;

- траса цевовода, фекалне канализације, пролази осовином улица, а кишне канализације поред фекалне у коловозу са једне или друге стране;

- трасе дефинисати просторно у државном координатном систему и приказати у плану обележавања у погодној размери;

- интензитет падавина је усвојен 150 л/с.ха;

- после завршене монтаже цевовода, обавезно урадити пробно испитивање на пробни притисак. Испитивање може бити уз помоћ воде или уз помоћ ваздуха;

- испирање цевовода према прописима;

- вишак земље одвести на градску депонију или према упутству надзорног органа;

- на свим преломима трасе по хоризонтали и вертикали предвидети изградњу ревизионих отвора;

- обезбедити водонепропусност шахтова;

- шахтови се могу градити од бетона или од других материјала као и од префабрикованих материјала;

- у шахтове поставити пењалице према прописима и стандардима;

- шахт поклопце поставити таквог типа за одговарајуће саобраћајно оптерећење;

- у шахтовима изградити кинете;

- могућа je етапна (фазна) изградња;

- пожељно је да се фазна градња одвија узводно од прикључка на градски колектор;

- саобраћајна сигнализација на градилишту у зони грађевинских радова мора се поставити у свему према Закону о безбедности саобраћаја на путевима (Сл. Лист СФРЈ 63/80), пратећим правилницима;

- одобрење о постављању градилишне саобраћајне сигнализације издаје надлежни орган Општине;

- нивелацију терена извршити према стању постојеће улице или другог земљишта;

- обавезно да се пре почетка радова инвеститор обрати посебним захтевом за одређивање надзорног органа  који ће пратити извођење радова;

- ископ и затрпавање у близини каблова изводи искључиво ручно;

- на делу улице са асфалтним коловозним застором попречни прелаз цевовода поставити обавезно подбушивањем без пресецања асфалта;

- на делу улице где није асвалтни коловозни застор извршити прекопавање са заменом материјала у профилу улице;

- опсецање асфалта извршити равним ивицама ширине по мин. 25цм са обе стране шире од ширине ископа рова;

- збијеност завршног слоја мора износити 80 МПа;

- збијеност проверити испитивањем кружном плочом;

- извештаје о испитивању збијености доставити на увид техничкој служби ЈП „Лозница Развој“, која ће писмено одобрити враћање коловозног застора у првобитно стање;

- на делу где се враћање завршног слоја своди на постављање асфалтног коловозног застора исто тако испитати узорак асфалтне мешавине и такође доставити на увид истог извештаја;

- сва оштећења на постојећим објектима насталим приликом извођења радова инвеститор мора урадити о свом трошку;

- висина накнаде за употребу јавног пута члан 17 тачка 10 Закона о јавним путевима (Сл.гласник РС бр.101/2005 ) биће регулисан посебним уговором;

- пре почетка радова извршити снимања и обележавања траса постојећих подземних комуналних инсталација, уколико их има и пријавити почетак радова надлежним јавним предузећима;

- обезбедити несметано кретање деце, старих, хендикепираних и инвалидних лица на деловима на којима се одвија пешачки саобраћај;

- извршити техничку контролу техничке документације;

- ако се у току извођења радова наиђе на археолошка налазишта или на локалитете са геолошко-палеонтолошким или минеролошко-петролошким објектима, за које се предпоставља да имају својства природног добра, извођач радова је дужан да одмах прекине радове и обавести надлежни Завод за заштиту споменика културе, односно Завод за заштиту природе и да предузме мере да се налаз не уништи и не оштети, тј. да се сачува на месту и у положају у коме је откривен.

3.1.1.3. Кишна  канализација

Планира се контролисано одвођење атмосферске воде планираним цевоводима у улицама и испуштање у реципијент (Штиру). Планирано је да се изгради цевовод у свим улицама, нагиби цевовода би требало да буду од мин. 3%о до 5 %о или колико пружају конкретни услови што ће се дефинисати у главном пројекту. Интензитет падавина је усвојен 150 л/с. ха.

3.1.2. Електроенергетска инфраструктура

3.1.2.1. Постојеће стање

У зoни oбухвaтa Плана oд eлeктрoeнeргeтских oбjeкaтa нaлaзи сe:

- Tрaфoстaница  „Лозница 1“ 110/35 kV, капацитета  2х35,1 МVA.

- Tрaфoстaница  МБТС „Шепак“ 10/0,4 kV, капацитета  2х630 kVA.

- Tрaфoстaница  МБТС „Вали“ 10/0,4 kV, капацитета  1х630 kVA.

- Tрaфoстaница  МБТС „Зона 1“ 10/0,4 kV, капацитета  2х630 kVA.

- Tрaфoстaница  МБТС „Зона 2“ 10/0,4 kV, капацитета  2х630 kVA;

- Tрaфoстaница  БЛТС „Обилазни пут“ 10/0,4 kV, капацитета  2х630 kVA;

- Надземни двоструки далековод ДВ 110 kV, на челичним решеткастим стубовима, представља  везу  ТС „Лозница 1“ 110/35 kV са далеководом ДВ 106 АБ;

- Надземни двоструки далековод ДВ 35 kV, на челичним решеткастим и армирано бетонским стубовима;

- Подземни кабалови 35 kV у кабловској канализацији, који заједно за надземним далеководом ДВ 35 kV представља везу ТС „Лозница 1“ 110/35 kV са РПТС „Мали Зворник“ и РПТС „Брањево;

- Надземни далековод ДВ 10  kV, на дрвеним и армиранобетонским стубовима, представља везу трафостаница МБТС „Вали“ 10/0,4 kV , МБТС „Зона 2“ 10/0,4 kV и БЛТС „Обилазни пут“ 10/0,4 kV;

- Пoдзeмни 10 kV каблови, који су везе постојећих трафостаница  међусобно и везе са трафостаницама изван обухвата плана, пoложени у зeмљaни рoв и провучени кроз каблоску канализацију;

- Пoдзeмнa 0,4 kV мрeжa зa нaпajaњe пoстojeћих стaмбeних, пoслoвних и jaвних oбjeкaтa, изведена слoбoдним пoлaгaњeм кабла у зeмљaни рoв;

- Надземна 0,4 kV мрежа за напајање постојећих стамбених, пословних и јавних објеката, изведена са самоносивим кабловским снопом (СКС) и алуминијумсо-челичним (Al/Č) ужадима на армирано бетонским (АБ) стубовима, дрвеним стубовима и челично-решеткастим стубовима;

- Jaвнa рaсвeтa изведена на челичним округлим стубовима са лиром, снаге 250W.

На графичком прилогу ЕЕ инфраструктуре приказане су локације постојећих трафостаница, трасе постојеће високонапонске, средњенапонске и нисконапонске електроенергетске мреже и трасе постојеће јавне расвете. Постојеће трасе средњонапонске и нисконапонске подземне мреже су орјенатционе.

3.1.2.2. Планирано стање

Високонапонска мрежа 110 kV

Кроз обухват план, поред заобилазног пута (Магистрални пут Шабац-Љубовија М-19), планирана је траса за изградњу (измештање) далековода ДВ 110 kV 106 АБ Мали Зворник-Ваљево, са заштитним појасом од 25м од осе далековода лево и десно. У заштитном појасу је свака  градња условљена низом закона и  уз предходно урађен елаборат о утицају далековода на објекат, на који сагласност даје корисник далековода Електромреже Србије (ЕМС).

Планом се предвиђа да се један део постојећег двоструког далековода ДВ 110 kV, који представља везу ТС „Лозница 1“ 110/35 kV са далеководом ДВ 106 АБ, демонтира и измести трасом поред планираних улица нова 6 и нова 7, са заштитним појасом од 25м од осе далековода лево и десно.

У близини или испод будућег двоструког ДВ 110 kV далековода са заштитним појасом могућа је изградња објеката уз сагласност ЈП „Електромрежа Србије“. Сагласност се дели на Елаборат који инвеститор будућих објеката треба да обезбеди, у коме је дат тачан опис планираног далековода и објеката које се граде испод или у његовој близини, уз задовољење прописаних закона и прописа.

Објекти за сталан боравак људи, по препоруци ЈП „Електромрежа Србије“,морају да буду минимално удаљени 25м од осе 110 kV далековода јер је заштитни појас далековода 25 м са обе стране далековода.. Растојање будућих објеката, пратеће инфраструктуре и инсталација од било ког дела стуба далековода да буде 10m испод и у близини далековода не сме се садити високо дрвеће које се својим растом може приближити на мање од 5m од проводника далековода напонског нивоа 110 kV.

портал         0        6595403,68   4932779,62

портал         0        6595412,33	4932782,11

1 		0	6595406,01	4932854,52

2		0	6595488,13	4933098,85

2a		0	6595583,74	4933280,24

2b		0	6595525,71	4933383,17

3		0	6595265,87	4933505,65

5		0	6595181,19	4933885,61

6		0	6595078,40	4933803,46

7		0	6594883,51	4933750,37

9		0	6594608,34	4933359,64

10		0	6594653,56	4933119,54

11		0	6594563,64	4932904,70

15		0	6594227,57	4931957,22

Трасе далековода представљене су на графичком прилогу ЕЕ инфраструктуре са кординатама преломних тачака које су дате табеларно и графички.

Средњанапонска мрежа 35 kV

Кроз обухват плана пролази двоструки далековод ДВ 35 kV који је једним делом надземни (на челичним решеткастим и армирано бетонскимстубовима), једним делом подземни (провучен кроз кабловску канализацију), представља везу ТС „Лозница 1“ 110/35 kV са РПТС „Мали Зворник“ и РПТС „Брањево“. Планом се планира демонтирање и прелазак у кабловске водове, који би се провукли кроз,  кабловску канализацију у парцелама, постојећим и планираним улицама у оквиру плана, а тачну трасу би одредила техноекономска анализа урађена са становишта минималних губитака електричне енергије и минималних потребних инвестиција за изградњу. Каблирање ових водова може се извести у  фазaма и то:

варијанта 1

I Фаза - наставак каблирања двоструког 35 kV вода  од фабрике „Вали“  до првог затезног стуба на десној обали реке Дрине, чиме се остварује веза од РП 35 kV ТС 110/10  са РПТС „Мали Зворник“ и РПТС „Брањево“.

II Фаза - свођење 35 kV кабловских водова  са затезног стуба на десној обали реке Дрине у РП нове ТС 35/10 kV ,,Лозница 5,, након њене изградње и изградња нових извода за РПТС „Мали Зворник“ и РПТС „Брањево“.до затезног стуба на десној обали реке Дрине.

варијанта 2

I Фаза - каблирање двоструког 35 kV вода кроз кабловску канализацију од РП 35 kV ТС 110/10 поред фабрике „Вали“ улицом Републике Српске и улицама Нова 1 и Нова 6 до првог затезног стуба на десној обали реке Дрине, чиме се остварује веза од РП 35 kV ТС 110/10  са РПТС „Мали Зворник“ и РПТС „Брањево“.

II Фаза - уметање 35 kV кабловских водова из РП нове ТС 35/10 kV ,,Лозница 5, након њене изградње и изградње нових извода за РПТС „Мали Зворник“ и РПТС „Брањево“ у трасу двоструког кабловског вода у улицама Нова 1 и Нова 6.

Трасе далековода приказане су на графичком прилогу ЕЕ инфраструктуре

Средњанапонска мрежа 10 kV

Нa прoстoру oбухвaтa плaнa зaдржaвa сe пoстojeћa пoдзeмнa 10 kV мрeжa уз минималне корекције траса и додатну механичку заштиту на местима изградње новог коловоза. Заджава се 10 kV мрeжa зa међусобно повезивање постојећих трафостаница и за повезивање са трафостаницама ван обухвата плана.

Постојећи надземни далековод 10 kV се планом демонтира и прелази у кабловски вод који се полаже у планираним кабловским канализацијама планираних улица нова 1, нова 2, нова 3, нова 4, нова 5, нова 6, и нова 7.

Плaнирaни су нoви 10 kV вoдoви за пoвeзивaњe планираних трафостаница и постојећих у прстен.

Трасе далековода приказане су на графичком прилогу ЕЕ инфраструктуре.

Нискoнaпoнскa мрeжa 0,4 kV

Постојећа нисконапонска мрежа са самоносивим кабловским снопом (СКС) у улици Републике Српске се задржава.

Постојећа надземна мрежу са алуминијумско-челичним (Al/Č) ужадима замењивати према динамици планираних реконструкција подземном кабловском мрежом или надземном мрежом са самоносивим кабловским сноповима у циљу погонске сигурности и ослобађења простора за друге урбанистичке намене (дрвореди, зеленило,објекти и сл.)

Планирана нисконапонска мрежа у оквиру плана ће бити у кабловској канализацији у трoтoaримa планираних улицa и на тај начин ће се извести рaзвoд НН мрeжe, a сaмa мрeжa ћe бити дeфинисaнa прeмa пoтрeбaмa и прojeктнoм дoкумeнтaциjoм у склaду сa нaмeнoм oбjeкaтa грaдњe. Нисконапонсак мрежа се изводи  кабловским водовима типа PP00-ASJ и XP00-ASJ пресека 3x150+70мм2 преко кабловских прикључних кутија (КПК) по принципу улаз-излаз и ти водови не представљају везу између суседних трафостаница.

Нoвa мрeжa кaблoвскe кaнaлизaциje je плaнирaнa сa најмање чeтири ПВЦ цeви Ф110 мм и кaблoвским oкнимa стaндaрдних димeнзиja нa рaстojaњу мaксимaлнo 40 м и нa тaj нaчин сe oмoгућaвa нaпajaњe oбjeктa.

Трансформација 110/35 kV

Постојећа трафостаница  ТС „Лозница 1“ 110/35 kV, 2х31,5 МVA  се задржава.

Тренутно је то једина трафостаница 110/35 kV на подручју града Лознице и њени капацитети су релативно попуњени. Да би се ослободили капацитети у трансформацији 110/35 kV намеће се потреба за изградњом нове трафостанице 110/X „Лозница 2“ која је планирана Генералним Планом Лознице.

Трансформација 35/10 kV

Генералним Планом Лознице  а такође и предметним планом је планирана на овом простору једна трафостаница 35/10 kV „Лозница 5“ чијом изградњом би се напајала 10 kV мрежа Индустријске Зоне и простор поред Државног пута IБ реда, односно приобаља реке Дрине. Овај простор се задњих година интензивно попуњава индустријским и другим објектима са значајном потрошњом електричне енергије са тенденцијом даље изградње што оправдава изградњу ове трафостанице.

За изградњу трафостанице 35/10 kV „Лозница 5“ одвојена је парцела  северу западном делу Индустријске Зоне као што је приказано на графичком прилогу ЕЕ инфраструктуре.

Објекат трафостанице је од типских предфабрикованих елемената малих димензија сличних типу ЕББ са најмање 6 изводних и две трафо ћелије за максималну снагу трансформације 2х8 МVA, стим да за Индустријску Зону задовољава 2х4 МVA.

Трансформација 10/0,4 kV

Нa предметном подручју постојеће трафoстaнице МБТС „Зона 1“,  МБТС „Зона 2“,  МБТС „Шепак“ и  МБТС „Вали“  се задржавaју. трафoстaница БЛТС „Зобилазни пут“ се дислоцира приликом изградње планиране саобраћајнице. Из постојећих трафостаница напајају се постојећи потрошачи у оквиру плана, као и потрошачи из суседних насеља.

За будуће могуће потребе квалитетног напајања у оквиру плана, планирају се нове трафостанице МБТС „Зона 3“ 10/0,4 kV, капацитета 2x630 kVA, МБТС „Зона 4“ 10/0,4 kV, капацитета 2x1000 kVA, МБТС „Зона 5“ 10/0,4 kV, капацитета 2x1000 kVA и МБТС „Зона 6“ 10/0,4 kV, капацитета 2x1000 kVA. Tрaфoстaнице су пoчeтнoг кaпaцитeтa 630 kVA и 1000 kVA, a зaвршнoг кaпaцитeтa 2х630 kVA и капацитета 2x1000 kVA, штo зaвиси oд пoрaстa oптeрeћeњa у oбухвaту плaнa.

Плaнирaне трaфoстaнице су мoнтaжнo бeтoнскe сa три вoднe и двe трaфoћeлиje у блoку висoкoг нaпoнa тaкo дa je oмoгућeнa прстeнaстa мрeжa пo принципу улaз-излaз. Зa плaнирaну трaфoстaницу издвaja сe jeдинствeнa пaрцeлa jaвнe нaмeнe минималне величине 50 м 2 са обезбеђеним камионским приступом на јавни пут.

Трафостанице су распоређене тако да се њихова трафоподручја преклапају на удаљеностима мањим од 300 м, како је приказано на графичком прилогу у виду кругова са радијусом 300 м. Величина трафоподручја (размештај трафостаница) је одабрана искуствено обзиром да је НН мрежа кабловска где је оптимална дужина преноса електричне енергије до 300 м.

Лoкaциjе нoвих трaфoстaница прикaзaне су у грaфичкoм прилoгу EE инфрaструктурe.

Jaвнa рaсвeтa

Постојећа јавна расвета на челичним округлим стубовима висине 8 м у улици нова 1 се задржава уз реконструкцију светиљки, како би се поправио квалитет осветљења у погледу равномерности и нивоа бљештања. У улици Републике Српске расвета се задржава до тренутка планом предвиђене реконструкције улице када се измешта у десни тротоар.

Планом се предвиђа изградња јавне расвете у планираним улицама на чеилично округлим стубовима висине до 8 м са лиром, на размаку од око 30м, како би се остварила минимална средња хоризонтална осветљеност од 15 lx.

Jaвнa рaсвeтa ћe сe нaпajaти прeкo пoсeбних oрмaрићa сa нeзaвисним мeрeњeм пoтрoшњe, a прикључaк ћe сe oбeзбeдити сa пoсeбнoг извoдa у припaдajућoj трaфoстaници, штo ћe сe дeфинисaти прojeктнoм дoкумeнтaциjoм jaвнe рaсвeтe.

У случajу рeкoнструкциje jeднoг дeлa улицe, jaвнa рaсвeтa сe рeкoнструишe у склaду сa динaмикoм рeкoнструкциje дaтe улицe.

Трасе планиране јавне расвете приказане су на графичком прилогу ЕЕ инфраструктуре

###### НАПОМЕНА: Пре почетка радова, обратити се ОДС „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, Регионални центар Електросрбија - Огранак Лозница, ради тачног обележавања трасе постојећих каблова и у свему се придржавати издатих услова, који су саставни део овог плана.

3.1.2.3.Правила грађења за електроенергетску инфраструктуру

Далеководи x kV

У заштитним зонама далековода или постројења забрањена је изградња стамбених, угоститељских и производних објеката, a евентуална изградња испод и у близини далековода условљена је Техничким прописима за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона од 1 kV до 400 kV (Сл. лист СФРЈ бр. 65/88 и сл.СРЈ бр.18/92). Обавезна је израда елабората, у коме се даје тачан однос предметног далековода и објекта који ће се градити, уз задовољење горе поменутих Техничких прописа. Приликом израде Елабората прорачуне сигурносних висина и удањености урадити за температуру проводника од + 80 степени,за случај да постоје надземни делови,у складу са техничким упутством ТУ-ДВ-04.За израду Елабората користити податке из пројектне документације далековода као и податке добијене на терену геодетским снимањем.

У Елаборат обавезно уцртати положаје планиране инфраструктуре у односу на далеководе и проверити њихов однос и усклађеност у складу са условбима и законско техничком регулативом и дати закључак да ли је испоштовано захтевано са евентуалним предлогом мера за усклађивање.

У зонама повећане осетљивости Елаборатом морају бити прорачунате и вредности нивоа електромагнетног поља и извршена провера њихове усклађености са законском регулативом.По изградњи објекта ( а пре издавања дозволе) потребно је да инвеститор објекта достави А.Д.,,Електромрежа Србије" извештај о првим испитивањима јачине електричног поља и магнетне индукције од стране овлашћене лабораторије за испитивање нејонизујућег зрачења а која је овлашћена од надлежног Министарства,чиме би се проверило да ли је задовољен члан 5 ,,Правилника о границама нејонизујућег зрачења (Сл.гласник РС бр.104/2009).Потребно је анализирати индуктивни и галвански утицај на потенцијалне планиране објекте од електропроводивог материјала као и утицај на планиране телекомуникационе водове.

Елаборатом мора бити обухваћена комплетна инфраструктура :

-јавна расвета,саобраћајница,водовод и канализација,топловод,дистрибутивна мрежа,озлењавање и др.Обавезно дефинисати безбедоносне мере приликом извођења радова и експлоатације објеката.

У близини далековода а ван заштитног појаса ,потребно је размотрити могућност градње планираних објеката у зависности од индуктивног утицаја на :

-потенцијалне планиране објекте од електропроводивог материјалаи потенцијалне планиране телекомуникационе водове.

-предвидети мере попут сопствених и колективних средстава заштите,галванских уметака чији је изолациони ниво виши од граничних вредности утицаја,изоловање надземних делова пластичним омотачима

-Уколико постоје метални цевоводи,у зависности од насељености подручја потребно је анализирати индуктивни утицај на максималној удаљености до 1000 м од осе далековода.Индуктивни утицај,у зависности од отпорности тла потребно је анализирати на максималној удаљености до 3000 м од осе далековода,у случају градње телекомуникационих водова.

У случају да се уз Елабората утврди колизија далековода и планораних онјеката са пратећом инфраструктуром и уколико се утврди јавни интерес планираног објекта и дстави налог мера за измештање,потребно је да се :

-Приступи склапању Уговора о пословно-техничкој сарадњи ради регулисања међусобних права и обавеза између ,,Електромрежа Србије" и свих релевантних правних субјеката у реализацији пројекта адаптације или реконструкције далековода а у складу са Законом о енергетици (СЛ.гласник РС бр.145/2014) и са Законом о планирању и изградњи.

-О трошку инвеститора планираних објеката а на бази пројектних задатака,урадити техничку документацију за адаптацију или реконструкцију и доставити ,,Електромрежа Србије"А.Д. на сагласност.

-О трошку инвеститора планираних објекара,евентуална даптација или реконструкција далековода мора се извршити пре почетка било каквих радова на планираном објекту у непосредној близини далековода

-Пре почетка било каквих радова у близини далековода о томе обавестити представнике ,,Електромрежа Србије" А.Д.

Елаборат доставити у минимално три примерка.За добијање сагласности за градњу објеката испод и у близини далековода чији су власници "Електромрежа Србије" и "Електродистрибуција", потребна је сагласност поменутог власника.

Препорука ЕМС-а:

-било који објекат најбоље планирати ван заштитног појаса далековода како би се избегла израда Елабората.

-мимимално растојање планираних објеката,праттеће инфраструктуре и инсталација,од било ког дела стуба далековода буде 12 м,што не искључује потребу за Елаборатом.

Мрежа / објекат             Заштитна зона / појас

Далековод 10 kV             Минимум 5 m, обострано од

хоризонталне пројекције далековода

Далековод 35 kV             Минимум 15 m, обострано од

осе далековода.

Далековод 110 kV           Минимум 25 m, обострано од

осе далековода.

Далековод 220 kV          Увећава се у односу на водове

110 кV за 0,75m.

Далековод 400 kV          Увећава се у односу на водове

110 кV за 2 m.

Целокупну електроенергетску мрежу и трафостанице градити на основу главних  пројеката у складу са важећим законским прописима.

Општи технички услови:

-Приликом извођења радова водити рачуна да се не наруши сигурносна удаљеност од 5 м у односу на проводнике далековода напонског нивоа 110 КВ

-Испод и у близини далековода не садити високо дрвеће које се својим растом може приближити на мање од 5 м у односу на проводнике далековода,као и у случају пада дрвета

-Забрањено је коришћење прскалица и воде у млазу за заливање уколико постоји могућност да се млаз воде приближи на мање од 5 м од проводника далековода напонског нивоа 110 КВ

-Забрањено је складиштење лако запаљивог материјала у заштитном појасу далековода

-Нисконапонске,телефонске прикључке,и др.прикључке извести подземно у случају укрштања са далеководом

-Приликом извођења било каквих грађевинских радова,нивелације тертена,земљаних радова и ископа у близини далековода,ни на који начин се не сме угрозити статичка стабилност стубова далековода

-Све металне инсталације (електро-инсталације,грејање и сл.)и други метални делови морају да буду прописно уземљени а нарочито водити рачуна о изједначењу потенцијала

-делови цевовода кроз које се испушта флуид морају бити удаљени најмање 30 м од најистуренијих делова далековода под напоном

Трафостанице 10/0,4 kV

- трафостаницу градити као МБТС, порталну од челичних профила, алуминијумско  стубну бетнску ТС или зидану.

  - ако се трафостаница смешта у просторију у склопу објекта, просторија мора испуњавати услове грађења из важећих законских прописа пре свега "Правилника о техничким нормативима за заштиту електроенергетских постројења и уређаја од пожара" ("Сл.лист СФРЈ" бр. 74/90);

  - трафостанице градити за рад на 10 kV напонском нивоу;

  - код избора локације ТС водити рачуна о следећем:

- да буде постављена што је могуће ближе тежишту оптерећења;

- да прикључни водови буду што краћи, а расплет водова што једноставнији;

- о могућности лаког прилаза ради монтаже и замене опреме;

- о могућим опасностима од површинских и подземних вода и сл.;

- о присуству подземних и надземних инсталација у окружењу ТС;

- и утицају ТС на животну средину.

Извођење подземне електроенергетске мреже

-    Заштитни појас за подземне енергетске водове (каблове) износи,од ивице

армирано -бетонског канала за напонски ниво од 1 кв до 35 кв - 1 метар

-    Заштитни појас за трансформаторске станице на отвореном износи

- за напонски ниво од 1 кв до 35 кв - 10 метара

- за напонски ниво од 110 кв и изнад 110 кв - 30 метара

  - 35 kV и 10 kV мрежу градити подземно у кабловским канализацијама директно полагањем у земљу и ваздушно на бетонском стубовима са голим проводницима, а на периферији насеља ваздушно на бетонском стубовима са голим проводницима;

  - дубина укопавања каблова не сме бити мања од 0,7 m за каблове напона до 10 kV, односно 1,1 m за каблове 35 kV;

  - електроенергетску мрежу полагати најмање 0,5 m од темеља објеката и 1m од коловоза, где је могуће мрежу полагати у слободним зеленим површинама;

  - нисконапонска мрежа је кабловска и по правилу не повезује две суседне ТС;

  - нисконапонска мрежа се гради као "антенска" преко кабловских прикњучних кутија (КПК) по принципу улаз излаз на објектима потрошача;

  - кабловски водови су типа PP00-ASJ са PVC изолацијом или типа XP00-ASJ са изолацијом од умреженог полиетилена, пресека 3x150+70 mm2 за основну мрежу (ТП3);

  - укрштање кабловског вода са путем изван насеља врши се тако што се кабл полаже у бетонски канал, односно у бетонску или пластичну цев увучену у хоризонтално избушен отвор, тако да је могућа замена кабла без раскопавања пута. Вертикални размак између горње ивице кабловске канализације и површине пута треба да износи најмање 0,8 m;

  - међусобни размак енергетских каблова (вишежилних, односно кабловског снопа три једножилна кабла) у истом рову одређује се на основу струјног оптерећења, али не сме да буде мањи од 0,07 m при паралелном вођењу, односно 0,2 m при укрштању. Да се обезбеди да се у рову каблови међусобно не додирују, између каблова може целом дужином трасе да се постави низ опека, које се монтирају насатице на међусобном размаку од 1m;

  - при паралелном вођењу енергетских и телекомуникационих каблова најмање растојање мора бити 0,5 m за каблове напона 1 kV, 10 kV и 20 kV, односно 1m за каблове напона 35 kV;

  - При укрштању са телекомуникационим кабловима:При паралелном вођењу енергетског и телекомуникационог кабла дозвољен је најмањи хоризонтални размак од 0,5 м за каблове 1 кв.Укрштање енергетског и телекомуникационог кабла врши се на  размаку од 0,5 м.Укрштања треба да буде у насељеним местима најмање 300, по могућству што ближе 900, а ван насељених места најмање 450. По правилу електроенергетски кабл се полаже испод телекомуникационих каблова.Уколико се размаци не могу постићи,енергетске каблове на тим местима треба провести кроз цеви,али тада размаци не смеју да буду мањи од 0,3 м.Телекомуникациони каблови који служе искључиво за поребе електродистрибуције могу се полагати у исти ров са енергетским кабловима,на најмањем размаку који се покаже задовољавајући прорачуном,али не мање од 0,2 м.

  - није дозвољено паралелно полагање енергетских каблова изнад или испод цеви водовода и канализације осим при укрштању.

  - хоризонтални размак енергетског кабла од водоводне или канализационе цеви треба да износи најмање 0,4 m.

  - при укрштању, енергетски кабл може да буде положен испод или изнад водоводне или канализационе цеви на растојању од најмање 0,3 m ;

  - уколико не могу да се постигну размаци из претходне две тачке на тим местима енергетски кабл се провлачи кроз заштитну цев;

  - На местима паралелног вођења или укрштања енергетског кабла са водоводном или канализационом цеви ров се копа ручно (без употребе канализације)

  - размак између енергетског кабла и гасовода при укрштању и паралелном вођењу треба да буде у насељеним местима 0,8 m, односно изван насељених места 1,2 m. Размаци могу да се смање до 0,3 m ако се кабл положи у заштитну цев дужине најмање 2 m са обе стране места укрштања или целом дужином паралелног вођења.

  - Укрштање енергетског кабла са водотоком (река,канал) :

изводи се полагањем преко мостова.изузетно,укрштање са мањим рекама,потоцима и сл. може да се изведе полагањем кабла на дно и испод водотока.Полагање  кабла на дно водотока изводи се на месту где је брзина воде најмања и где не постоји могућност већег одрона земље или насипања муља.Каблови употребљени за ово полагање морају бити појачани арматуром од челичних жица.Полагање кабла испод водотока изводи се  провлачењем кроз цев на дубини од најмање 1,5 м испод дна водотока.

  - Полагање енергетског кабла преко моста:

За полагање преко мостова препоручује се коришћење каблова са полимерном

изолацијпом и полимерним плаштом.Каблови са оловним плаштом могу да се

полажу преко мостова само ако се не очекују велике и учестале вибрације.У суп

ротном,треба користити каблове са алуминијумским плашђтом.Није дозвољено

полагање енергетских каблова са оловним плаштом преко челично-решеткаст

их мостова.

Препоручује  се полагање енергетских каблова испод пешачких стаза у каналима

или цементно-азбестним цевима.Ови канали(цеви) не смеју да служе за одвод       атмосферске воде а мора да буде омогућеноприродно хлађење каблова.

Код већег моста је уобичајено да се у његовој унутрашњости предвиди посебан тунел са конзолама или испустима за ношење каблова.Дозвољено је и слободно по

лагање по конструкцији моста ако су енергетски каблови неприступачни нестручн

им лицима и ако су заштићени од директног зрачења сунца.

Свуда где је то могуће енергетске каблове треба полагати без спојнице на мосту.У супротном,спојницу треба монтирати на стабилном месту моста(носећи

стуб).

Препоручује се  да кабловске спојнице буду удаљене најмање 10 м од крајева мо

ста.На местима прелаза енергетског кабла са челичне конструкције моста на об

алне ослонце моста,као на прелазима преко дилатационих делова моста,треба

предвидети одговарајућу резерву кабла.

Извођење надземне електроенергетске мреже

  - нисконапонски самоносећи кабловски склоп (НН СКС) монтирати на бетонске стубове са размаком до 40 m. Изузетно НН СКС може да се полаже и по фасади зграде;

  - вођење водова преко зграда које служе за стални боравак људи треба ограничити на изузетне случајеве, ако се друга решења не могу технички или економски оправдати (сматра се да вод прелази преко зграде и кад је растојање хоризонталне пројекције најближег проводника у неотклоњеном стању од зграде мање од 3м за водове до 20 kV, односно мање од 5 m за водове напона већег од 20 kV);

  - у случају постављања водова изнад зграда потребна је електрично појачана изолација, а за водове изнад стамбених зграда и зграда у којима се задржава већи број људи, потребна је и механички појачана изолација;

  - није дозвољено вођење водова преко објеката у којима се налази лако запаљив материјал (складишта бензина, уља, експлозива и сл.);

  - на пролазу поред објеката у којима се налази лако запаљив материјал хоризонтална сигурносна удаљеност једнака је висини стуба увећаној за 3,0 m, а износи најмање 15,0 m;

  - одређивање осталих сигурних удаљености и висина од објеката, као и укрштање електроенергетских водова међусобно као и са другим инсталацијама вршити у складу са Правилником о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона од 1 kV до 400 kV (Сл. лист СФРЈ бр. 65/88); и

  - заштиту од атмосферског пражњења извести класичним громобранским инсталацијама у облику Фарадејевог кавеза према класи нивоа заштите објеката у складу са "Правилником о техничким нормативима за заштиту објеката од атмосферског пражњења" (Сл. лист СРЈ бр. 11/96).

  - Најкасније 8 дана пре почетка било каквих радова у близини електроенергетских објеката,инвеститор је у обавези да се писменим путем обрати Служби за припрему,надзор и одржавање ОДС ,,ЕПС Дистрибуција"д.о.о. Београд,огранак Лозница

  - Грађевинске радове у близини електроенергетских објеката вршити ручно,без употребе механизације и уз предузимање свих потребних мера заштите

  - На местима на којима се налазе енергетски каблови извршити механичку заштиту на прописан начин

  - У случају потребе за измештањем електроенергетских објеката,морају се обезбедити алтернативне тзрасе и инфраструктурни коридори уз претходну сагласност ОДС ,,ЕПС Дистрибуција"д.о.о. Београд,огранак Лозница.Све трошкове сноси инвеститор објекта због чије градње се измешта постојећи објекат

  - Заштиту и обезбеђење постојећих објеката ОДС,,ЕПС Дистрибуција"д.о.о.Београд треба извршити пре почетка било каквих радова и предузети све потребне мере предострожности како не би ,на било који начин,дошло до угрожавања механичке стабилности,техничке исправности предметних објеката.

Услови за прикључење објекта на електроенергетску мрежу

  - сваки објекат може да се напаја само преко једног прикључка. Изузетно, у случају двојног власништва стамбеног објекта, електроенергетском сагласношћу могу да се одобре два прикључка;

  - прикључење појединачних објеката на удаљености преко 15 m од основног правца вода разводне мреже, као и прикључење објеката мање снаге, може да се изведе и једноструким кабловским водом преко осигурача у КПК постављеној поред КПК на чеоној згради или у кабловском орману;

  - кабловски прикључци могу да се изведу различитим типом и мањих пресека у односу на основни вод НН мреже;

  - потрошач са већим оптерећењем може да се прикључу кабловским водом одговарајућег пресека директно у ТС;

  - за извођење прикључка користи се СКС;

  - прикључак се димензионише и изводи у зависности од очекиваног максималног једновременог оптерећења на нивоу прикључка, начина извођења НН мреже, конструкције и облика објекта, положаја објекта у односу на НН мрежу;

  - место прикључења надземног прикључка је стуб НН вода (изузетно зидна конзола или кровни носач ако су ови елементи упоришта НН вода);

  - надземни прикључак се изводи преко носача на зиду објекта, односно преко крова објекта ако због мале висине објекта или неких других разлога није прихватљиво извођење прикључка преко зида објекта;

  - распон од места прикључења (стуб НН вода) до места прихватања на објекту прикључка изведеног СКС-ом може да износи највише 30 m. За веће распоне обавезна је уградња помоћног стуба.

3.1.3. Телекомуникације

3.1.3.1. Постојеће стање

У улици Републике Српске и Нова 1 постоји изграђена ТТ кабловка канализација. У Улици Републике српске постоји ТТ оптички кабл као и изграђена подземна приступна и разводна мрежа која задовољава тренутне потребе претплатника. У постојећој приступној мрежи не постоји резерва која омогућава проширење капацитета за  будуће потребе подручја индустријске зонe.

3.1.3.2. Планирано стање

За подручје обухвата регулационог плана планирати изградњу дигиталне централе - Мултисервисне Приступне Платформе (МСАН-а) ,,Индустријска зона,,  капацитета око 1400 портова (тел. бројева, АДСЛ-ова, ИСДН-ова и сл.) у улици Нова1.

МСАН   повезати на АТЦ  Лозница оптичким каблом типа ТО СМ 03(3x2)x II x0.4x3.5 ЦМАН до најближег наставка у коме постоји резерва одговарајућег капацитета  на постојећем оптичком каблу, који се налази у левмом тротоару ул. Републике Српске.

Кроз новопланиране улице на подручју обухвата плана изградити  ТТ кабловску канализацију која се састоји од 4 односно 2 пвц цеви пресека 110 мм и припадајућих ТТ окана, како је приказано на графичком прилогу 3.3. Тачан број цеви и димензије ТТ окана одредиће пројектант.

Кабловска канализација представља мрежу подземних цеви, која служи за развод и заштиту каблова. Она омогућава бржу и лакшу замену постојећих каблова, једноставније проширење капацитета, а и поправку каблова у случају сметњи. У том случају не оштећује се спољна површина улица и не омета се саобраћај.

За нове, планиране објекте планирати подземну приступну ТТ мрежу са припадајућим ТТ изводним ормарима за унутрашњу монтажу одговарајућег капацитета. На ТТ изводима планирати 50% резерве.

3.1.3.3.Правила грађења

Постојеће и будуће трасе ТТ каблова и приказани су на графичком прилогу 3.3.

Потребно је обезбедити  коридор у тророарима за полагање телекомуникационих каблова. Уз новопланиране  трасе ТТ мреже,  полагати резервне полиетиленске / ПВЦ цеви одговарајућег пресека у исти ров за потребе информационих технологија.

При слободном полагању, кабловски водови се нормално полажу у ров чија је дубина 0,8м а ширина зависи од броја кабловских водова који се полажу у ров.

Може се градити кабловска канализација са жутим ПВЦ цевима  Ф 110 мм у рову ширине према броју цеви у једном реду (препоручује се 1 до 2 цеви) и дубине  0,7 м од ивице задње цеви; и/или са две ПЕ цеви минимално Ф 40 мм директним полагањем у кабловски ров у регулацији улица на дубини од  0,6 м од ивице задње цеви.  Дуж трасе се могу планирати стандардна кабловска окна на растојању према потребним гранањима мреже а посебно раскрсницама и на местима прелаза испод коловоза.

Кроз исту кабловску канализацију се могу провлчити каблови свих врста информационих система.

Подзеним мрежама се додељује заштитни коридир ширине 1 м. (-0,5м +0,5м).

Удаљење телекомуникационих водова од високонапонских енергетских каблова је минимално 1 м.

Удаљење телекомуникационих водова од водоводних цеви је минимално 0,6 м.

У исти  ров са полиетиленским цевима за гасовод се могу полагати и ПЕ цеви Ф 50 мм за потребе  информационих система.

Удаљење телекомуникационих водова од цевовода одводне канализације је минимално 0,5 м.

Пре почетка радова, обратити се ,,Телеком Србија,,АД  ради тачног обележавања трасе постојећих каблова и у свему се придржавати издатих услова, који су саставни део овог плана.

3.1.4. Топлификација и гасификација

Топлификација

У границама обухвата не постоје инсталације вреловода и топловоди ЈКП „Топлана-Лозница“.

Гасификација

У индустријској зони „Шепак“ постоји изграђена дистрибутивна гасоводна мрежа, усклађена са предходним Планом детаљне регулације. Дистрибутивни гасовод је изграђен, под притиском, на дубини мин.0,8 м и обележен траком изнад гасовода.Такође у обухвату је планирана и  изградња нове дистрибутивне гасне мреже.

При пројектовању и грађењу поштовати следеће техничке услове:

-У заштитном појасу гасовода забрањено је садити дрвеће и друго растиње чији корени досежу до дубине веће од 1,0 м,односно за које је потребно да се земљиште обрађује дубље од 0,5 м

-заштитни појас је по 1,0 м са обе стране од осе гасовода

- минимално дозвољено растојање од спољње ивице цеви гасовода до спољње ивице цеви водовода и канализације износи 0,2 м при укрштању цевовода а 0,4 м при паралеленом вођењу

- минимално дозвољено растојање од спољње ивице цеви гасовода до нисконапонских и високонапонских електро-каблова износи 0,3 м при укрштању цевовода а 0,6 м при паралеленом вођењу

- минимално дозвољено растојање од спољње ивице цеви гасовода до телекомуникационих каблова износи 0,3 м при укрштању цевовода а 0,5 м при паралеленом вођењу

- минимално дозвољено растојање од спољње ивице цеви гасовода до водова хемијске индустрије и технолошких флуида износи 0,2 м при укрштању цевовода а 0,6 м при паралеленом вођењу

- минимално дозвољено растојање од спољње ивице цеви гасовода до шахтова и канализације износи 0,2 м при укрштању цевовода а 0,3 м при паралеленом вођењу

- минимално хоризонтално растојање од спољње ивице цеви гасовода до  стубова далековода надземне мреже за називни напон до 1 kV износи 1,0 м при укрштању цевовода и мреже а 1,0 м при паралеленом вођењу гасовода и мреже

- минимално хоризонтално растојање од спољње ивице цеви гасовода до  стубова далековода надземне мреже за називни напон од 1 kV - 20kV износи 2,0 м   и при укрштању и при паралеленом вођењу гасовода и мреже

- минимално хоризонтално растојање од спољње ивице цеви гасовода до  стубова далековода надземне мреже за називни напон од 20 kV – 35 kV износи 5,0 м при укрштању и 10,0 м при паралеленом вођењу гасовода и мреже

- минимално хоризонтално растојање од спољње ивице цеви гасовода до  стубова далековода надземне мреже за називни напон од 35 kV – 100 kV износи 10,0 м при укрштању и 20,0 м при паралеленом вођењу гасовода и мреже

- минимално хоризонтално растојање од спољње ивице цеви гасовода до  стубова далековода надземне мреже за називни напон већи од 35 kW износи 10,0 м при укрштању цевовода и мреже и 15,0 м при паралеленом вођењу гасовода и мреже

- Постављање канализације извршити ипод гасовода, а уколико се мора извести изнад, морају се предузети мере заштите гасовода како гас не би доспео у канализацију

- Ископ и затрпавање у близини гасовода извршити искључиво ручно

- уколико се покаже потреба за измештањем дистрибутивног гасовода, она се може изместити уз трошак инвеститора

На предметном подручју из надлежности ЈП „Србијагас“-а постоји  инсталација-гасовод високог притиска Батајница-Зворник пречника DN-400 као  ограничавајући фактор развоја.Поменути гасовод се раније користио за напајање гасом Холдинг компаније Вискоза.Имајући у виду да компанија Вискоза не ради односно да физички објекти више не постоје,овај гасовод је ван функције и није под притиском.Претходних година је извршена гасификација града Лозница а до подстанице са  које се напајала некадашња компанија Вискоза урађен је нови дистрибутивни гасовод ДН 150,тако да је обезбеђен прикључак за гас у случају евентуалне потребе за овим енергентом . На постојећој траси извршено је исецање гасовода на улазу и излазу из зоне (тачке 1 и 2 на графичком прилогу).Између ова два места гасовод је ван функције,али је остао у земљи.Нова могућа траса не може бити у оквиру индустријске зоне,већ обавезно изван (постојање трасе са зоном заштите је велики,ограничавајући фактор.Изменама и допунама ПГР-а  прописана је неопходна израда УП за дефинисање нове трасе.

3.2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА НОВУ ГРАДЊУ

3.2.1. Општа правила грађења

Сва правила су дата као максимална (спратност, индекс заузетости) и минимална (растојања, проценат зелене површине, услови за паркирање).

Овим планом се дефинише основна намена али и могућност комбиновања компатибилних намена са основном наменом. Објекат компатибилне намене може се градити као монофункционалан на површинама планираним за друге доминантне намене или као вишефункционалан под условом да својом компатибилном функцијом не ремети основну функцију намене у којој се налази.

У оквиру обухвата дефинисане су намене које се могу обављати на појединачним парцелама и објектима. Правила организације простора дефинисана су кроз заступљеност и интензитет коришћења простора у оквиру одређене функције.

Планиране пословне комплексе формирати тако да се репрезентативнији објекти лоцирају до улице а мање атрактивни, производни или помоћни објекти у дубини комплекса.

Прилазе објектима и хоризонталне и вертикалне комуникације у објектима пројектовати тако да се обезбеди несметано кретање хендикепираних и инвалидних особа, у свему према  Правилнику о техничким стандардима приступачности.

За целу зону ће се дефинисати општи услови изградње објеката. Посебни услови, уколико их има дефинисаће се урбанистичким пројектима у складу са појединачним захтевима потенцијалних инвеститора и планираном изградњом.Потребу израде урбанистичких пројеката условиће јединица локалне самоуправе или Одељење за планирање и изградњу.

Објекти се могу градити у класичној или монтажној конструкцији са акцентом на њихово архитектонско обликовање и просторно уређење свих слободних површина. Приликом изградње објеката препоручује се употреба ватротпорних и чврстих материјала.

Вишепородично становање у оквиру обухвата предвиђено је за дестимулацију односно за измештање.Планом је дефинисано као затечено и док постоји на терену односно док се тај исти простор не приведе планираној намени за те објекте важе Правила грађења за постојеће објекте из тачке 3.2.5.

Грађевинска парцела

Грађевинска парцела је простор на којем је могућа изградња објекта уколико испуњава услове:

- да се налази на простору на којем је планирана изградња;

- да има приступ на јавну површину (улица, трг, сквер), односно да има приступ на колску површину са правом службености или сукорисничким правом.

Грађевинска парцела дефинисана је регулационом линијом према јавном простору, међним линијама према суседним парцелама и аналитичко-геодетским елементима преломних тачака.

Свака катастарска парцела може се трансформисати у складу са Законом и урбанистичким планом.

Постојећа једна или више парцела могу се делити на две или више грађевинских парцела (препарцелација) под следећим условима:

- подела се може вршити у оквиру граница једне или више постојећих парцела;

- све новоформиране парцеле морају имати приступ на јавни простор или морају имати сукорисничко право/право службености;

- новопланиране парцеле се формирају на основу урбанистичких параметара дефинисаних за одрђени тип изградње и намену;

- поделом се не могу формирати парцеле испод дозвољених минималних урбанистичких параметара.

Две или више постојећих парцела могу се спајати у једну грађевинску парцелу (парцелација) под следећим условима:

- спајање се може врешити у оквиру граница целих парцела, с тим да граница новоформиране парцеле обухвата све парцеле које се спајају;

- за новоформирану гађевинску парцелу важе урбанистички показатељи дефинисани за одрђени тип изградње и намену.

Парцеле са површином испод минималне дефинисане величине парцеле за одређени тип изградње, са ширином фронта испод дозвољеног и неправилне форме не могу бити грађевинске парцеле. Изузетак од овог правила су већ формиране парцеле ранијим плановима и извршеном парцелацијом, односно површина парцеле може бити мања од предвиђене само уколико је ранијим поступцима земљиште парцелисано коришћењем других параметара за величину парцеле изузев ако није другачије наведено у посебним правилима грађења.

У посебним случајевима, као нпр. за постављање електроенергетских и телекомуникационих објеката и уређаја, величина парцеле може бити мања од површине прописане планом, под условом да постоји приступ објекту односно уређају ради одржавања.

Планирани објекат може се градити искључиво у границама сопствене парцеле и није дозвољена градња објекта и његових делова на више парцела. Изградња објекта на парцели дефинисана је следећим елементима: грађевинским линијама, висином објекта, спратношћу објекта, односом објекта према суседним парцелама, односом објекта према објектима на суседним парцелама, индексом или коефицијентом изграђености, индексом или степеном искоришћености.

Грађевинска линија

Све грађевинске линије које одређују положај планираног објекта на парцели дефинишу се тако да не представљају сметњу функционисању објекта на парцели, да омогуће насметано постављање инфраструктурне мреже и да не угрозе функционисање и статичку стабилност објеката на суседним парцелама. Све грађевинске линије дефинишу максималне границе градње које одређују однос планираног објекта према објектима на суседним парцелама и у оквиру којих се лоцира габарит објекта. Габарит објекта може бити мањи у односу на максималне границе градње.

Грађевинска линија подземних етажа је линија којом се утврђује линија грађења подземних делова објеката. Градња подземних етажа је условљена нивоом подземних вода(ниво је на 2.00-2.50 м) тј. могућа је уз услов решавања тог проблема.Коефицијент изграђености не сме да пређе максималних 0,8.

Грађевинске линије постојећих објеката се задржавају. У случају да се постојећи објекат или део објекта налази у простору између планиране грађевинске линије и регулационе линије, објекат се задржава уз могућност инвестиционог одржавања објекта или дела објекта који прелази грађевинску линију. У случају замене објекта или реконструкције већег обима објекат се мора градити према правилима за нове објекте и мора се поставити дефинисана грађевинска линија. У простору између грађевинске и регулационе линије дозвољено је постављање портирница, инфраструктурних објектата (трафостаница и сл.)

Постојећи објекти или делови објекта који не спадају у објекте јавне намене а који се налазе у оквиру планираних површина јавне намене (улице, комунални објекти) морају се уклонити.

У односу на грађевинске линије објекта према границама суседних бочних парцела објекат може бити постављен:

- као слободностојећи, када објекат не додирује ниједну линију грађевинске парцеле

- у прекинутом низу, када објекат додирује само једну бочну линију грађевинске парцеле

Минимално растојање од граница суседне парцеле и од објеката на суседним парцелама дефинисано је посебним правилима грађења, у зависности од намене и положаја у радној зони.

На парцели се могу градити и више објеката уколико објекти представљају јединствену функционалну целину и заједнички користе парцелу. У случају изградње више објеката на парцели не смеју се прекорачити урбанистички показатељи и морају се поштовати сви други услови дефинисани посебним правилима за одређени тип изградње и намену парцеле.

Висина објекта чија се изградња планира или надзиђује зависи од: намене, хоризонталне и вертикалне регулације на парцели, урбанистичких параметара на парцели, заштите доминантних визура итд.

Паркирање

Паркирање путничких, теретних и других возила се обезбеђује на сопственој парцели, према дефинисаним нормативима за прорачун потребног броја паркинг места или у оквиру привредног комплекса.

Општи нормативи за прорачун потребног броја паркинг места:

- индустријски објекти.....................................  1 п.м. на 20 запослених

- пословни објекти или простори.................    1 п.м. На 45-60 м пос.простора

- трговина.......................................................... 1 п.м. на 50 м2 пос.простора

- занатске радње...........................................  1 п.м. На 60-80 м пос.простора

Зелене површине

Под зеленим површинама се подразумевају незастрте површине под засадима. Површине за паркирање (паркинг места) могу бити озелењене али не улазе у минимални проценат зелених површина на парцели.

Заштитно зеленило у привредним комплексима

Обавезно је формирање заштитног зеленила у оквиру сопственог комплекса привредних делатности према јавним површинама и површинама (парцелама) друге намене (јавне службе, вегетација речне обале, државног пута или друге саобраћајнице) .

Главна функција зелених површина је стварање повољне микроклиме и заштита од прашине и гасова. Избор биљних врста се одређује према карактеристикама производње. Засади треба да буду отпорни на гасове, дим, прашину. У зони производних објеката зеленило треба да омогући изолацију главних административних и јавних објеката, главних пешачких праваца, да одвоји платое за миран одмор. У оквиру заштитног зеленила могу се градити инфраструктурни објекти и водови електроенергетике, гаса, водовода и канализације.

Технички нормативи за приступ ватрогасног возила

Објектима обезбедити приступ за ватрогасна возила у складу са Правилником о техничким нормативима за приступне путеве, окретнице, и уређене платое за ватрогасна возила у близини објеката повећаног ризика од пожара (Службени грасник СРЈ бр.8/95).

Приступни пут за ватрогасна возила има следеће карактеристике:

- најмања ширина коловоза за једносмерно кретање возила је 3,50 м а за двосмерно 6,00 м

- унутрашњи радијус кривине је 7,00 м , а спољашњи 10,50 м

- успон нагиба мањи од 12% ако се коловоз не леди, а ако се леди мањи од 6%

Правила за постављање инсталација поред и испод државних путева

У заштитном појасу поред јавног пута на основу члана 28 став 2 Закона о јавним путевима (Сл.гласник РС бр.101/05) може да се гради, односно поставља водовод, канализација, топловод, телекомуникациони и електроводови, инсталације, постројења и сл.по претходно прибављеној сагласности управљача јавног пута која садржи саобраћајно техничке услове.

Инсталације се могу планирати на катастарским парцелама које се воде као јавно добро, путеви-својина Републике Србије, и на којима се ЈП ''Путеви Србије'' Београд воде као корисник или правни следбеник корисника.

Водити рачуна о двостраном проширењу државног пута на пројектовану ширину и изградњи додатних саобраћајних трака у потезу евентуалне реконструкције раскрсница.

Траса инсталација мора се пројектно усагласити са постојећим инсталацијама поред и испод јавног пута.

Минимална дубина инсталација и заштитних цеви од најниже коте коловоза до горње коте заштитне цеви износи 1,50 м.

Минимална дубина инсталација и заштитних цеви испод путног канала за одводњавање од коте дна канала до горње коте заштитне цеви износи 1,20 м.

Уколико се инсталације паралелно воде морају бити постављене минимално 3,00 м од крајње тачке попречног профила пута (ножице насипа трупе пута или спољне ивице путног канала за одводњавање) изузетно ивице реконструисаног коловоза уколико се тиме не ремети режим одводњавања коловоза.

Не дозвољава се вођење предметних инсталација по банкини, по косинама усека или насипа, кроз јаркове.

За све предвиђене интервенције и инсталације које се воде кроз земљишни појас (парцелу пута) потребно је обратити се ЈП ''Путеви Србије'' за прибављање услова и сагласности за израду пројектне документације, изградњу и постављање истих у складу са чл. 14 Закона о јавним путевима (Сл.гласник РС бр101/05) и чл.133 став 14 Закона о планирању и изградњи (Сл. гласник Републике Србије бр. 72/2009; 81/2009-испр; 64/2010-одлука УС и 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС и 98/2013-одлука УС).

Приступ парцели

Парцела или привредни комплекс  који чини једна или више катастарских парцела мора имати приступ на пут односно    јавну површину.

3.2.2. Правила грађења за секундарне делатности

У оквиру секундарних делатности могућа намена је:

- Индустријска производња

- Производња за потребе грађевинарства

- Складишта

- Сервиси

- Услужне и комерцијалне делатности

- и друге компатибилне намене

Становање није дозвољено сем у делу обухвата где већ постоји вишепородично становање које се дестимулише.

Дозвољене су следеће делатности:

- Индустрија (прерађивачка) обухвата низ индустријских грана које своју производњу базирају на средствима за потрошњу. Ту спадају: прехрамбена индустрија, текстилна индустрија, индустрија коже, гуме и обуће, индустрија дувана, лака хемијска индустрија, индустрија намештаја као и фабрике за производњу целулозе и папира.

- Грађевинарство

- Сервиси за поправку возила и механизације

- Магацински и складишни простор

- Трговина на велико и мало

- Пословне функције и услуге

- Енергетски и комунални објекти

- Саобраћајни терминали, паркинзи, гараже.

Правила грађења важе и за привредни комплекс који чини јединствену функционалну целину заједно са свим пратећим и помоћним објектима а који функционишу или се планирају на једној или више катастарских парцела које су у истом власништву (углавном се мисли на затечено стање односно за постојеће парцеле које су узане и нусловне а суседне су и припадају истом власнику).

Дефинисани параметри морају бити задовољени у оквиру максималних дозвољених могућности при свакој новој изградњи, при чему се сви параметри могу применити на:

- на једној парцели, уколико се цео привредни комплекс планира на једној парцели

на више катастарских парцела, уколико се привредни комплекс планира на више  катастарских парцела које су у истом власништву, у том случају се потребе за паркирањем и  озелењавањем могу задовољити у оквиру комплекса

На једној парцели могуће је изградити више објеката у границама дозвољених коефицијената при чему се  административни и пословни објекти позиционирају према јавној површини а производни (хале.магацини,складишта) у задњем делу парцеле.

3.2.3. Индустрија, грађевинарство, занатство и

мануфактурна производња, складишта

| ПРАВИЛА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ | Минимална површина парцеле за индустрију................................….3000 м2 Минимална површина парцеле за мање производне комплексе.услуге,сервисе,складишта..................................................1000 м2 Максимална површина није ограничена Минимална ширина фронта парцеле….25м за индустрију и 20м за мање производне комплексе,услуге,сервисе,складишта. |
| --- | --- |
| ПРИСТУПИ ПАРЦЕЛАМА (КОМПЛЕКСИМА) | Парцела или привредни комплекс који чини једна или више катастарских парцела мора имати приступ на пут (јавна површина ) . Унутар једног производног комплекса који има своју јединствену парцелу саобраћај се обавља интерним саобраћајницама. |
| УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА | Индекс/степен заузетости: -максималан индекс/степен заузетости – максимално 70% Уколико парцеле чине јединствен привредни комплекс истог власника, максимални индекс заузетости се може применити на цео комплекс при чему свака парцела која представља део комплекса може имати већи или мањи индекс заузетости од планом прописаног. |
|  | Висинска регулација: -максимална спратност објекта за управне зграде или део објекта до улице По+П+2 (подрум, приземље, 2 спрата) -максимална спратност за технолошко-производни део је П+0 а може се повећати у зависности од технолошких потреба производних процеса -максимална висина објекта се прилагођава делатностима и технолошким потребама уз поштовање правила за удаљеност од међа |
|  | Хоризонтална регулација: Грађевинска линија за сваку катастарску парцелу је приказана на графичком прилогу бр.2.1.б.-План саобраћаја, регулације и нивелације. - Удаљеност објеката (новоизграђених или доградње) од бочних и задње границе грађевинске парцеле одређује се према висини објекта тако да износи најмање х/2 висине вишег објекта, али не мање од 6,0м -Међусобна удаљеност објеката на суседним парцелама (комплексима) износи најмање 10,0 м (дозвољено је одступање уколико је суседна грађевинска парцела функционални део јединственог привредног комплекса и уколико је то условљено технолошким процесима на суседним парцелама). -Распоред и удаљеност објеката унутар комплекса (парцеле) зависи од технолошког процеса .Уколико објекти нису део јединственог комплекса односно јединственог технолошког процеса њихова међусобна удаљеност не може бити мања од 8,0 м. -Између грађевинске и регулационе линије може бити организовано паркирање и портирница -Дозвољена је фазна изградња |
|  | Кровови: Код објеката великих габарита препоручују се равни или коси кровови који су минималног нагиба 6˚. |
| ОДВОДЊАВАЊЕ | Одводњавање атмосферских вода са објекта није дозвољено преко суседних парцела. |
| УРЕЂЕЊЕ СЛОБОДНИХ ПОВРШИНА | Обавезно је формирање незастртих зелених површина на минимално 20% површине парцеле односно комплекса. Уколико више парцела чини јединствен привредни комплекс истог власника, минималних 20% зеленила се може обезбедити на нивоу целог комплекса, при чему свака парцела у комплексу може имати већи или мањи проценат зеленила од планом прописаног, али се минимум на нивоу комплекса мора задовољити. За већ изграђене комлексе-парцеле у оквиру којих није обезбеђено 20% зеленила, не може се дозволити изградња нових и доградња и надзиђивања постојећих објеката. Изузетно се може дозволити изградња, доградња и надзиђивање у циљу побољшања услова заштите животне средине, уз обезбеђење минимално 10% зелених површина. Обавезно је формирање заштитне тампон зелене зоне у оквиру сопствених привредних комплекса (парцела) према јавним површинама, речној обали, државном путу и другим саобраћајницама у ширини од минимум 5,0 м. Уколико постоје објекти изграђени са грађевинском дозволом у том појасу, зелени појас тад прекинути. |
| ПАРКИРАЊЕ | Паркирање путничких возила се регулише у оквиру појединачних комплекса и то: 1паркинг место на 20 запослених (или за производни, магацински и индустријски објекат 1паркинг место на 200 м2 корисног простора) Паркирање теретних возила се регулише у оквиру појединачних комплекса а број паркинг места зависи од обима и врсте транспорта за потребе делатности комплекса. Могуће је формирање заједничког паркинга за више комплекса у оквиру кога је неопходно обезбедити потребан број паркинг места. |
| ИНТЕРВЕНЦИЈЕ НА ПОСТОЈЕЋИМ ОБЈЕКТИМА | Постојећи пословни објекти индустрије се задржавају.Свака интервенција (доградња,адаптација,реконструкција) мора бити у складу са правилима грађења овог плана. |
| ИЗГРАДЊА ДРУГИХ ОБЈЕКАТА НА ПАРЦЕЛИ | На парцели се може градити више објеката основне и компатибилне намене. У оквиру основне намене дозвољена је изградња објеката компатибилне намене као што су -магацини, надстрешнице, изложбени простор, простор за постројења и опрему, инфраструктурни објекти. Могућа је изградња интерних саобраћајница и платоа. |
| ОГРАЂИВАЊЕ | Парцеле се могу ограђивати зиданом или транспарентном оградом максималне висине 2,20 м. Ограде према јавним површинама су прозирне. |
| ПОСЕБНИ УСЛОВИ | -Обзиром да се ради о Индустријској зони у којој ће бити различити производни или прерађивачки процеси потребно је за сваку катастарску парцелу/технолошки процес предвидети самостални уређај за пречишћавање отпадних вода како би се испоштовао услов о квалитету испуштених отпадних вода у градску канализацију. |

3.2.4. Слободна зона

За парцеле у оквиру Слободне зоне важе Правила грађења као у тачки 3.2.3. Лака индустрија,грађевинарство,занатство и мануфактурна производња,складишта

осим у делу који се односи на паркирање, зеленило,ограђивање.

Паркирање:

-Паркирање унутар слободне зоне ,предвидети у оквиру сопствене парцеле

Уколико мере царинске контроле изискују односно уколико Комисија за утврђивање испуњености услова за почетак рада слободне зоне наложи могуће је паркирање предвидети у оквиру слободне зоне али ван дела који подлеже царинској контроли.

-Зеленило:

Обавезно је формирање незастртих зелених површина на минимално 15% површине парцеле односно комплекса

-Ограђивање:

Обавезно ограђивање слободне зоне оградом  која је прописана и за индустријске,радне и пословне објекте ,мах.висине 2.20 м.Зону видљиво обележити и означити улаз-излаз из зоне.

-Постоји могућност изградње терминала ,за потребе Слободне зоне, на парцели која је у власништву града Лознице (тако би терминал био у надлежности Града) или појединачно односно за сваког привредника понаособ.

-У оквиру Слободне зоне могуће је предвидети и царинску контролу

3.2.5. Комерцијалне и услужне делатности,сервиси

Правила грађења се примењују за сваку грађевинску парцелу односно комплекс који чини јединствену функционалну целину заједно са свим пратећим и помоћним објектима а који функционишу као целина на једној или више катастарских парцела које су у истом власништву и имају заједничке међе.

Намена објеката

У овим зонама је могућа изградња комплекса терцијалних (услужних делатности), услужног занатства, производног занатства, мањих стоваришта грађевинског материјала.

Забрањено је становање, односно изградња стамбених објеката осим апартманских јединица за привремени боравак.

| ПРАВИЛА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ | Минимална површина парцеле….600м2 Минимална ширина парцеле….......15м |
| --- | --- |
| ПРИСТУПИ ПАРЦЕЛАМА | Све грађевинске парцеле морају имати приступ на пут – јавну површину |
| УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА | Индекс/степен заузетости: -максималан индекс/степен заузетости на парцели…..70% Уколико парцеле чине јединствен привредни комплекс истог власника, максимални индекс зауаетости се може применити на цео комплекс при чему свака парцела која представља део комплекса може имати већи или мањи индекс заузетости од планом прописаног |
|  | -максимална спратност објекта - По+П+2 (подрум, приземље, 2 спрата) |
|  | Хоризонтална регулација: Грађевинска линија за сваку катастарску парцелу је приказана на графичком прилогу бр2.1-План саобраћаја, регулације и нивелације. - Удаљеност објеката (новоизграђених или доградње) од бочних и задње границе грађевинске парцеле одређује се према висини објекта тако да износи х/2 висине вишег објекта, али не мање од 3,5м - Међусобна удаљеност објеката на суседним парцелама (комплексима) износи најмање 7,0 м( дозвољено је одступање уколико је суседна грађевинска парцела функционални део јединственог комплекса ). -Међусобна удаљеност објеката на истој парцели не може бити мања од 4,0 м -Између грађевинске и регулационе линије може бити организовано паркирање -Дозвољена је фазна изградња |
|  | Кровови и поткровља: Код објеката мањих габарита и веће спратности (пословни објекти-, административне зграде и сл.) препоручују се коси кровови, нагиба кровних равни до највише 20 степени. Уколико су објекти великих габарита и мале спратности (мегамаркети, супермаркети, тржни центри и сл.), препоручују се равни или коси кровови који су минималног нагиба 6˚. |
| ОДВОДЊАВАЊЕ | Одводњавање атмосферских вода са објекта није дозвољено преко суседних парцела. |
| УРЕЂЕЊЕ СЛОБОДНИХ ПОВРШИНА | Обавезно је формирање незастртих зелених површина на минимално 15% површине парцеле односно комплекса. Уколико више парцела чини јединствен привредни комплекс истог власника, минималних 15% зеленила се може обезбедити на нивоу целог комплекса, при чему свака парцела у комплексу може имати већи или мањи проценат зеленила од планом прописаног, али се минимум на нивоу комплекса мора задовољити. За већ изграђене комлексе-парцеле у оквиру којих није обезбеђено 15% зеленила, не може се дозволити изградња нових и доградња и надзиђивања постојећих објеката. Изузетно се може дозволити изградња, доградња и надзиђивање у циљу побољшања услова заштите животне средине, уз обезбеђење минимално 10% зелених површина. Обавезно је формирање заштитне тампон зелене зоне у оквиру сопствених привредних комплекса (парцела) према јавним површинама, речној обали, државном путу и другим саобраћајницама у ширини од минимум 5,0 м. Уколико постоје објекти изграђени са грађевинском дозволом у том појасу, зелени појас тад прекинути. |
| ПАРКИРАЊЕ | Капацитет паркинг места за комерцијалне делатности за новоизграђене објекте је: за трговину…..1паркинг место на 50м2 продајног простора за администр.-пословне објекте….1паркинг место на 60м2 површине за угоститељске објекте….1 паркинг место на 2 стола са 4 столице за хотеле….1 паркинг место на 2-10 кревета зависно од категорије за шопинг молове, хипермаркете….1 паркинг место на 50м2 продајног простора. |

3.2.6. Правила грађења за постојеће објекте у обухвату плана

Постојећи објекти који се задржавају су:

- објекти фабрике „Вали“

- трафостаница на катастарској парцели

- објекти комерцијалних садржаја до улице Републике Српске

- објекти унутар Индустријске зоне (хладњача, објекат предузећа Радаљац-компани д.о.о.,објекат  ,,Натура траде")

Постојећи објекти се могу реконструисати или мењати до максималне заузетости за намену предвиђену овим Планом.

Вишепородични објекти на к.п.бр. 4532/1 на крајњем југоисточном делу обухвата су предвиђени за уклањање, јер је сам положај између индустријске зоне и депоније фабрике Вискоза нехуман.

До тада, исти се могу одржавати, реконструисати у циљу побољшања термо и звучне изолације, може се вршити санација дотрајалих конструктивних делова објеката, санација и реконструкција инсталација, енергетска санација крова и фасаде (тотална изолација).

.Уколико се врши изградња на парцели чија суседна парцела има већ изграђен објекат постављен ближе међи него што је то планом дозвољено,могуће је градити објекат уз поштовање услова минималног удаљења од бочних и задње међе без поштовања правила међусобног растојања објеката на суседним парцелама.

Изузетно, ако су на парцели испуњени дозвољени индекси, могућа је адаптација таванског простора али уз услов да се за новоформирани корисни простор обезбеди паркинг простор.

Уколико се врши доградња дограђени део не сме да представља сметњу у функционисању постојећег дела објекта и не сме угрозити статичку стабилност објекта.

4. ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ПЛАНА

4.1. СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА

Измене и допуне Плана детаљне регулације Индустријске зоне „Шепак“ у Лозници је дугорочни урбанистичко плански документ који у складу са постављеним циљевима утврђује: основну организацију простора, границу слободне зоне, смернице за уређење јавних,  привредних, и других подручја, начин и услове коришћења, уређења заштите простора на подручју обухвата Плана, мрежа инфраструктурних коридора и објеката и њихово повезивање са мрежама суседног, ширег подручја, мере заштите и унапређење животне средине и др..У плану је дефинисано грађевинско земљиште јавне намене у циљу решавања имовинских односа и ради доношења Одлуке о проглашењу грађевинског земљишта јавне намене.

План је израђен у складу са одредбама Закона о планирању и изградњи (Сл. гласник Републике Србије бр. 72/2009; 81/2009-испр; 64/2010-одлука УС и 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС и 98/2013-одлука УС ,132/14 и 145/14 и 83/2018) и  важећим подзаконским актима.

План се доноси за подручје обухвата приказано у графичком прилогу.

Правила уређења и грађења која су дефинисана у овом Плану представљају оквир за утврђивање услова изградње нових и реконструкције постојећих објеката, односно представљају основ за издавање следећих докумената-Информације о локацији, Локацијских услова и Грађевинске дозволе од стране надлежног органа.

Доношењем предметног плана престају да важе  Измене и допуне Плана детаљне регулације индустријске зоне ,,Шепак,, (Сл.лист СО Лозница бр.7/07 и 17  /17).

4.2. ЛОКАЦИЈЕ ЗА КОЈЕ ЈЕ ОБАВЕЗНА ИЗРАДА

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

Локације за које је обавезна израда урбанистичког пројекта су оне за које Одељење за планирање и изградњу донесе одлуку о изради урбанистичког пројекта, уз претходно прибављено мишљење Комисије за планове, а односи се на случајеве када се  на основу поднетог захтева за издавање локацијских услова закључи да за тражену изградњу или конкретну локацију план не садржи довољно елемената за издавање локацијских услова собзиром да се ради о радној зони у којој су заступљене намене из области индустрије, производног занатства, услуга, сервиса и др..

4.3. ОБЈЕКТИ И МРЕЖА ИНФРАСТРУКТУРЕ

Планирана мрежа саобраћајница и инфраструктуре су предвиђена тако да побољшају постојеће стање и задовоље делимично или поступно будуће потребе обухваћеног подручја и на нивоу донетих стандарда.

Приликом израде техничке документације за израду саобраћајне, остале комуналне и друге инфраструктурне мреже која је дефинисана Планом, могућа су мања одступања због усклађивања елемената техничких решења постојећих и планираних објеката и инфраструктуре, терена, носивости тла и имовинско-правних односа.

4.4. СТЕПЕН КОМУНАЛНЕ ОПРЕМЉЕНОСТИ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

У складу са Законом дефинише се минимални степен комуналне опремљености грађевинског земљишта потребан за издавање Локацијских услова и Грађевинске дозволе.

За реализацију планираних садржаја потребно је обезбедити приступ јавној саобраћајној површини која је изграђена или ће се тек градити и одређен степен комуналне опремљености односно да је парцела снабдевена  водом, одвођењем отпадних вода , да је  снабдевена електричном енергијом ,ТТ инсталацијом (комунално опремање извршити на постојећу комуналну мрежу, уколико већ постоји).

Постоји могућност да се поједини објекти испуњавајући највише стандарде у енергетској ефикасности снабдевају енергијом независно од постојеће комуналне инфраструктуре.

4.5. СМЕРНИЦЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Приликом градње на предметном подручју а потом и приликом коришћења објекaта, неопходно је уважавати све елементе животне средине и примењивати мере којима се неће погоршати затечено стање

Предметним планом се дефинишу мере заштите животне средине у складу са важећим законима.

Сходно важећим прописима из области заштите животне средине, за захвате у простору дефинисане посебним прописима, потребно је поднети захтев надлежном органу за утврђивање потребе процене утицаја на животну средину.

4.6. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Доношењем овог плана омогућава се издавање информације о локацији,  локацијских услова и грађевинске дозволе.

Измене и допуне План детаљне регулације Индустријске зоне „Шепак“ у Лозници, биће израђен у аналогном и дигиталном облику, где ће се после потписивања и овере, чувати у Скупштини града, Одељењу за планирање и изградњу и у ЈП за управљање,планирање и пројектовање,,Лозница развој" у Лозници.

План ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу Града Лознице''.

Б. ГРАФИЧКИ ДЕО

Постојеће стање

Лист 1а. Извод из плана вишег реда

Лист 2а. Обухват плана

Лист 3а. Постојеће намена површина

Лист 4а. Власнички статус земљишта

Планско решење

Лист 1.б.     План намене површина

Лист 2.1.б. План саобраћаја, регулације и нивелације

Лист 2.2.б. Попречни профили

Лист 3.1.б  План хидротехничке инфраструктуре са гасификацијом

Лист 3.2.б. План ЕЕ   инфраструктуре

Лист 3.3.б. План ТТ  инфраструктуре

Лист 3.4.б. Попречни профили са инфраструктуром

Лист 3.5.б. План гасне инфраструктуре

Лист 4.б.    План  препарцелације јавних површина

ДОКУМЕНТАЦИЈА

1. Одлука о изради Измена и допуна Плана детаљне регулације индустријске зоне ,, Шепак“ у Лозници бр. 06-31/18-22-2 од 9.11.2018.год.

  - Одлука о неприступању изради Стратешке процене утицаја на животну средину Измена идопуна ПДР индустријске зоне ,,Шепак“ у Лозници број Сл/2018 од 9.новембра 2018 године

  - Геодетска подлога

  - Копија плана

5.    Услови од „Лозница гас“ ДОО Лозница, бр. ЛГ-145 од 24.01.2019.год.

6.    Услови од  „Телеком Србија“ а.д. Београд, ИЈ Шабац, Служба за планирање,     развој и инвестициону изградњу Шабац, бр. А332-31679/1 од 29.01.2019.год

7.   Услови од  КЈП „Наш дом“ Лозница, бр. 1753 од 28.01.2019.год

8.   Услови од ЈП „Путеви Србије“ Београд, бр. 953-1331/19-1 од 30.01.2019.год.

9.   Услови од ЈКП,,Топлана" Лозница бр.32-1 од 21.01.2019.год.

10. Услови ОДС ,,ЕПС Дистрибуција"д.о.о. Београд,Огранак Лозница бр.8Ј.1.0.0.

Д.09.14-20452/1 од 28.01.2019.год.

11.Услови ЕМС Србије бр.130-00-УТД-003-74/2019-002 од 02.02.2019 год.

12.Решење Завода за заштиту природе Србије бр.020-165/2 од 07.02.2019 год.

13.Извештај о обављеном раном јавном увиду

14.Услови ЈП ,,Водовод и канализација" Лозница бр.10/81 од 12.02.2019. год.

15.Услови ЈП ,,СРБИЈАГАС" Нови Сад бр.07-07-1523/1 од 25.02.2019.год.

16.Решење о утврђивању мера и услова заштите животне средине бр.501-18-/2019-6 од 05.03.2019. год.

17.Извештај о извршеној стручној контроли нацрта Измена и допуна ПДР-а индустријске зоне ,,Шепак" у Лозници

18.Извештај о обављеном јавном увиду у нацрт Измена и допуна Плана детаљне регулације индустријске зоне ,,Шепак" у Лозници

19. Услови МУП,Сектор за ванредне ситуације Шабац бр. 217-889/19-1 од 18.03.2019. год.

СКУПШТИНА ГРАДА  ЛОЗНИЦЕ

Број: 06-11/19-30-4

Датум: 5. април 2019. године

Л о з н и ц а

ПРЕДСЕДНИК

СКУПШТИНЕ  ГРАДА

Милена Манојловић Кнежевић, с.р.