Град Лозница

Градска Управа

Број: ЈН 35/2018

Број:404-35-989/2018-IIIı-6

Датум: 17.07.2018. године

Л о з н и ц а

На основу члана 63, става 1. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' број 124/12, 14/15 и 68/15),  Наручилац врши измене и допуне конкурсне документације за

Јавну набавку у отвореном поступку – Каблирање DV 10 kv извод из TS 35/10 kv „Лозница 2“ MBTS 10/0,4 kv „Индустријска зона 2“ – BTS 10/0,4 kv „Шепачки пут“

На страни 24-28 мења се Образац структуре цене 5.13, Предмер и предрачун радова.

У прилогу нов Образац структуре цене.

На нашој интернет страници WWW.LOZNICA.RS – Јавне набавке – Јавне набавке  2018.

Службеник за јавне набавке – члан комисије

Слађана Томићевић

Достављено:

-Портал јавних набавки

-сајт града Лознице

5.13  ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ

За јавну набавку: Каблирање DV 10 kv извод из TS 35/10 kv „Лозница 2“ MBTS 10/0,4 kv „Индустријска зона 2“ – BTS 10/0,4 kv „Шепачки пут“ -број: 35/2018

| 1.6.2 ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА |
| --- |
| Каблирање ДВ 10kV извод из ТС 35/10kV "Лозница 2", поље Младост - Фекална и КВ 10kV од МБТС 10/0,4 kV "Индустријска зона 2" до ТС 10/0,4 kV "Шепачки пут", преко к.п.бр. 4533/1, 4533/2, 4533/3 и 4533/16 КО Лозница |
| Р. бр | Опис позиције | мера | количина | јединична цена | укупно |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| А | ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 1 | Трасирање, ископ и затрпавање рова димензија 0,4x1,0м у земљишту треће категорије са запрекама за израду кабловске канализације. Формирање постељице кабла од песка "Моравца" гранулације 0-4мм, дебљине слоја од по 3x15 цм за три нивоа канализације, постављање три заштитне траке на 30 цм изнад кабла, тампонирање рова у слојевима од 15 цм са набијањем вибрационим набијачем у два слоја са по два пролаза и одвоз вишка материјала у свему према графичком прилогу.Плаћа се по дужном метру изграђеног рова. | m | 1760 |  |  |
| 2 | Контрола набијености материјала у рову.Најмања набијеност је 62%(СРБС У.Б1.036) или најмањи модул стишљивости 250 Н/мм2(СРБС У.Б1.046. Контролу врши институт за путеве. Плаћање по рачуну. Обрачун по једном мерењу. | ком | 15 |  |  |
| 3 | Испорука потребног материјала и израда заштите при укрштању електроенергетског кабла са другим подземним инсталацијама, према Прописима и препорукама ЕПС. | ком | 5 |  |  |
| 4 | Испорука и постављање ознаке за обележавање трасе кабла за регулисан терен, подземних кабловских арматура, кабловске канализације са подацима према прописима ЕПС. | ком. | 50 |  |  |
| 5 | Израда кабловских окана(шахтова) дим. 2,2x2,2x2 м, на траси кабловске канализације. Обележавање , ископ окна(2,5х2,5х2,5 м) у земљишту треће категорије, израда армирано бетонске плпће ипостељице и страница дебљине 20 цм од бетонског блока 20 цм , са металним поклопцем, за силазак предвидети узенгије од челика Фи 20 на растојању од 30см., на средини пода предвидети дренажни отвор 20x30см а под извести са падом према овом отвору у свему према Препорукама ЕС ТП3 датог у графичком прилогу. Зидове окна измалтерисати са унутрашње стране.Плаћа се по комаду. | ком | 3 |  |  |
| 6 | Испорука и уградња ел. енергетске тврде ПВЦ цеви црвене боје, промера Фи 125мм на траси кабла испод саобраћајнице. | m | 60 |  |  |
| ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ УКУПНО: |  |
|  | ДЕМОНТАЖА И ИЗМЕШТАЊЕ ПОСТОЈЕЋЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ |  |  |  |  |
| 1 | Демонтажа постојећег надземног далековода 10кВ на потезу од ЕЕ окна бр.1 у улици Нова 7 па до ТС Заобилазни пут , заједно са одвозом материјала у складиште инвеститора. Плаћа се по километру демонтираног далековода. | m | 1310 |  |  |
| 2 | Демонтажа и поновна монтажа - измештање AБ стуба са комплетном постојећом опремом висине 11/1600 са префабрикованим темељом заједно са потребним ископима за уградњу темеља и израдом уземљења према техничким препорукама. | ком | 1 |  |  |
| ИЗМЕШТАЊЕ ПОСТОЈЕЋЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ: |  |
|  | ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 1 | Испорука и полагање кабла XHE49-A 3х(1x150/25mm2, 6/10kV), у рову, целом дужином положен у кабловској канализацији. Обухваћено развлачење, полагање и обележавање кабла оловном траком.Плаћа се по дужном метру једног проводника XHE49-A (1x150/25mm2, 6/10kV). | m | 7200 |  |  |
| 2 | Испорука и уградња за спољашњу монтажу 10 кВ кабловске завршнице , комплет за три жиле кабл XHE49-A (1x150/25mm2, 6/10kV) са свим потребним прибором и материјалом за монтажуи повезивање. | ком | 6 |  |  |
| 3 | Испорука и уградња 10 кВ термоскупљајуће кабловске спојнице , комплет за три жилеXHE49-A (1x150/25mm2, 6/10kV)са свим потребним спојојним чаурама прибором и материјалом за монтажу. | ком | 1 |  |  |
| 4 | Набавка испорука и монтажа на измештени АБ стуб 11/1600 линијског хоризонталног растављача LR-E6S 12/24 kV фирме ELBI , са конзолом и полужним погоном комплет са свим материјалом за монтажу и повезивање на подземни 10Kv кабал. | ком | 1 |  |  |
| ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ РАДОВИ УКУПНО: |  |
|  | СНИМАЊЕ И ИСПИТИВАЊЕ |  |  |  |  |
| 1 | Snimanje kablovskog voda 10kVsa ucrtavanjem trase u plan i kopiranjem. Izlazak na teren i ostali troškovi Gradskog geodetskog zavoda i Odseka za tehničku dokumentaciju ED. Obračun po m. trase voda. | m | 1760 |  |  |
| 2 | Напонско испитивање енергетског кабла на дужини између две кабловске главе, "фазовање" кабловских жила (слагање фаза), са исписивањем, постављањем и пломбирањем таблица и протоколског броја.Обрачун по испитаном каблу. | ком | 3 |  |  |
| 3 | Трошкови Погона одржавања "Електродистрибуције-Краљево" - Огранак Лозница уклапање у нову електроенергетску мрежу. Плаћање по рачуну. | ком. | 1 |  |  |
| СНИМАЊЕ И ИСПИТИВАЊЕ УКУПНО: |  |

| РЕКАПИТУЛАЦИЈА |
| --- |
| ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ УКУПНО: |  |
| ИЗМЕШТАЊЕ ПОСТОЈЕЋЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ: |  |
| ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ РАДОВИ УКУПНО: |  |
| СНИМАЊЕ И ИСПИТИВАЊЕ: |  |
| СВЕГА без пдв-а: |  |
| ПДВ: |  |
| Укупно са пдв-ом: |  |

Цена мора бити исказана у динарима, са свим зависним трошковима, без пореза на додату вредност (ПДВ) и са порезом на додату вредност у укупном износу.

Укупно уговорена цена је фиксна до краја реализације уговора.

У случају да понуђач даје попуст, исти мора бити садржан у укупној цени. Попусти који нису исказани у укупној цени неће се узимати у обзир.

У __________________                         М.П.              Потпис овлашћеног лица понуђача

Дана:_______________                                        __________________________________