Град Лозница Градска управа Комисија за јавну набавку Деловодни број:404-11- 87/2020- III-1-5 Датум: 21.02.2020.год. Лозница

На основу члана  63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ број 124/12, 14/2015 и 68/2015), Комисија за јавну набавку  саставља

ПРЕДМЕТ:Одговори на постављена питања -  Адаптација и санација ул. Георгија Јакшића на к.п.3891/4 и 11939/1 К.О. Лозница град Број: 11/2020.

1.ПИТАЊЕ: У конкурсној документацији, Предмер радова, Позиција  6.3. стоји: Набавка, превоз и поплочавање бехатон плочама. Позиција обухвата ручно слагање  бехатон плоча на већ припремљену подлогу  са збијањем  и завршном обрадом засипањем песком на пешачким површинама, док је на колским прилазима  предвиђено постављање  плоча на слоју бетона. Обрачун по м2. Молимо појашњење  које које бехатон плоче су  предвиђене  и која је површина колских прилаза  с обзиром да је предвиђено постављање плоча на слоју бетона.

ОДГОВОР:  Позиција 6.3 – Нудити постављање бехатон плоча  д=6цм на већ припремљену подлогу . На пројектованој површини  неће бити колских улаза  нити бетонирања подлоге.

2 .ПИТАЊЕ

У конкурсној документацији, Додатни услови, Тачка 3.  Да понуђач  има у радном односу на неодређено  или одређено време  или  ангажоване по  основу уговора ван радног односа  41 радника  од којих стоји:

- 450 или 850 – и извршилац? С обзиром   да у предмеру радова нема електро радова, да ли је неопходно доставити доказ за инжењере  са лиценцом 450 или 850.

ОДГОВОР: Брише се наведена лиценца.

3.ПИТАЊЕ:У  Конкурсној документацији, Предмер и предрачун радова , позиција 4.1 , у опису позиције  стоји: Обрачун по м2 стварно    извршеног  асфалтног слоја,  а у колони  Јединица мере стоји м3.

Молимо појашњење ?

ОДГОВОР

На позицији  4.1  у колони  јединица мере потребно је да стоји м2.

4. ПИТАЊЕ

У  Конкурсној документацији,  Предмер и предрачун радова , позиција 5.2., у опису позиције  стоји : Обрачун по  м2 изведене позиције, а у колони  Јединица мере стоји  м3. Молимо појашњење?

ОДГОВОР: Треба да стоји м3.

5. ПИТАЊЕ: У конкурсној документацији, Предмер и предрачун  радова , позиција 8.5, у опису позиције стоји :  Набавка транспорт и монтажа  ливено гвозденог сливника  - решетке класе  Д400 ( 42-49кг). Обрачун по комаду.

Молимо појашњење  да ли позиција  подразумева  само  постављање  сливничке решетке или израду  комплетног  сливника?

ОДГОВОР:  Позиција подразумева  само сливничке решетке.

6. ПИТАЊЕ

У конкурсној документацији, Додатни услови, тачка 2. Доказ стоји: Потврда, уговор и окончана ситуација ( прва и поледња страна окончане ситуације  са рекапитулацијом радова)   за све реализоване  уговоре. Уколико је  уговор анексиран, неопходно је доставити све анексе тог уговора уколико се њима мења  првобитно уговорена цена...

С обзиром да ПЗП „ Ваљево“  а.д  изводи радове на  редовном одржавању  државних путева  првог и другог реда и да се за  изведене радове  према ЈП „ Путеви Србије“, по Уговору и припадајућим Анексима  који  немају рок  важења,  не испостављају  окончане  већ само  месечне  ситуације,  а да привремена ситуација број 12 за  месец  децембар садржи комплетне  радове за наведену годину  ( од јануара до децембра) ,  молимо за појашњење  да ли се као доказ  прихвата  последња ситуација у години  - привремена ситуација број 12 за наведену годину.

ОДГОВОР:  Као доказ се прихвата  последња ситуација.

Службеник за јавне набавке – члан комисије

Слађана Томићевић

Достављено:

-На Портал управе за јавне набавке

-На сајт града Лознице