Град Лозница

Градска Управа

Број: ЈН 48/2019

Број:404-48-954/2019-IIIı-13

Датум: 25.10.2019. године

Л о з н и ц а

На основу члана 63. става 2. и 3. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' број 124/12, 14/15 и 68/15),  достављамо:

ОДГОВОРЕ НА ПОСТАВЉЕНА ПИТАЊА

Деловодни број: 404-48-954/2019-IIIı-13

Предмет:  Одговор на постављено питањe у вези јавне набавке број 65/2019 – Адаптација и реконструкција започетог ХГБ -хирушко гинеколошки блок и реконструкција постојећег хирушко гинеколошког блока -ПХГБ

На основу члана 63.става 2. и 3. Закона о јавним набавкама  прослеђујемо  вам одговор на питања  те исте информације објављујемо на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.

ПИТАЊЕ:

Na strani 805/1034 konkursne dokumentacije u delu koji se odnosi na obrazac materijala i opreme - pozicija 7 - da li je u navedenoj pozicije od dokumentacije dovoljno dostaviti dokumentaciju za blok d=20 cm? Takođe, u razgovoru sa proizvođačem materijala i pregledom tehničke dokumentacije se može videti da blok debljine d=20 cm ne spada u blok povećane čvrstoće. On se koristi u izradi spoljašnjih i unutrašnjih nosećih zidova ali nije blok povećane čvrstoće (u tu grupu spadaju blokovi debljine 25,30,37.5). To navodimo jer je jedan od zahteva bio "blok povećane čvrstoće". Molimo vas da se u skladu sa tim iz tehničkih karakteristika izbaci ovaj zahtev "blok povećane čvrstoće".

ОДГОВОР: Uz ovu poziciju je navedeno da je potrebno dostaviti tehničku dokumentaciju i odgovarajuće sertifikate koji mogu da potkrepe sve navedene karakteristike. Kako je u pitanju nenosivi zid, može da se izbaci zahtev da je "blok povećane čvrstoće".

ПИТАЊЕ:  U delu 2) Poslovni kapacitet je kao uslov navedeno da je ponuđač u predhodnih 6 godina od dana objave Poziva na Portalu javnih nabavki realizovao ugovore u ukupoj vrednosti od najmanje 1.900.000.000,00 dinara bez PDV-a, a koji se odnose na izvođenje građevinskih i građevinsko zanatskih i instalaterskih (vodovod, kanalizacija, elektroinstalacije, instalacije grejanja) na rekonstrukciji, adaptaciji, sanaciji, izgradnji i dogradnji objekata visokogradnje (stambeni, stambeno-poslovni, poslovni i javni objekti).

Da li to znači da se u svakom pojedinačnom ugovoru moraju naći sve navedene grupe radova: i građevinski i građevinsko zanatski i vodovod i kanalizacija i elektroinstalacije i instalacije grejanja?

ОДГОВОР: Zahtevan uslov za poslovni kapacitet proistekao je iz potrebe Naručioca za obezbeđenjem pouzdanog i kompetentnog Izvođača koji je uspešno realizovao iste ili slične poslove, pa se prema tome iskustvo mora dokazati na izvođenju svih grupa radova koje su i predmet ove javne nabavke i to objedinjenje na istom objektu kako bi se potvrdila uspesna sinhronizacija medju grupama radova i iskustvo na kompleksnim projektima.

ПИТАЊЕ: U delu 13. Kamenorezački radovi u sklopu predmera radova, pozicije 1,2 i 3, traži se:

" Nabavka materijala, doprema i postavljanje-oblaganje gazišta pločama od mermera........"

Kako u opisu pozicije i obrascu o proizvođačima materijala i opreme nije definisano, molimo da pojasnite koja vrsta i boja mermera se traži, radi preciznije kalkulacije cene.

ОДГОВОР:  Dimenzije i slog ploča po izboru projektanta, tip TRANI CHIARO ili slično - svetlog tona ujednačene teksture.

ПИТАЊЕ: U obrascu XIII, na strani 795 pozicija broj 1, navedeno je Nabavka i izrada ventilisane fasade od panela, debljina d=3mm. Tip boje PVDF otporna na ultravioletno zračenje. U odgovorima ste naveli da Fasadne obloge i krovni pokrivači moraju biti izrađene od negorivih materijala karakteristike reakcije materijala na požar klase A2S1d1 sve u skladu sa PP elaboratom.

Kao preporuku ste u obrascu XII naveli proizvođača Alucobond.  Iz kompanije Alucobond smo dobili informaciju da proizvode isključivo kompozitne panele, debljine d=4mm. Tip boje PVDF je nemoguće koristiti za navedene debljine panela. Isto tako, kada je u pitanju tražena klasa negorivosti, debljina od 3mm nije odgovarajuća, već je minimalna debljina d=4mm.

Molimo vas da izvršite izmenu Konkursne dokumentacije.

ОДГОВОР:  Već dat kroz predhodna pitanja

Fasadnu oblogu čine aluminijumski kompozitni paneli koji se sastoje od dva sloja lima između kojih je mineralna ispuna visokog stepena vatro-otpornosti deklarisana kao FR (fire-retardant) klase A2-s1,d0 u skladu sa standardom SRPS EN 13501-1, potvrđeno od strane evropskog i domaćeg sertifikacionog tela.

Debljina fasadnih panela je 4mm sa debljinom limova od 0,5mm legure aluminijuma EN AW 5005, a težina iznosi 8,25 kg/m².

Standardna površinska obrada panela je boja u kvalitetu PVdF (Polyvinylidene Fluoride 70% Kynar 500 sa specijalnim prajmerom u debljini 31µm), a prema finalnom odabiru projektanta u bojama ~RAL1014 Ivory i ~RAL8003 Clay Brown. Lice panela je zaštićeno zaštitnom folijom debljine 100μm,  a naličje je zaštićeno antikorozivnim prajmerom.

Paneli se ,,kače“ za aluminijumsku potkonstrukciju preko cevčica koji su sastavni deo sistema Vent Slider ili slično, a spoj potkonstrukcije i kaseta se ostvaruje mehaničkom vezom, koja nije vidna na licu panela. Potkonstrukciju čine: aluminijumske kotve sa termostop podloškom, vertikalni ,,omega“ ekstrudirani profili i dodatne komponente/klizne zakačke koje služe za prihvat kasetiranih elemenata. Pobrojani elementi potkonstrukcije po želji projektanta mogu biti plastificirani (ako se želi postići efekat manje uočljivosti u fugama) ili dodatno zaštićeni ako je mesto montaže u agresivnoj sredini.

Odabir elemenata aluminijumske potkonstrukcije (kotvi i vertikala) bi trebalo da bude takav da obezbede dovoljnu širinu ventilirajuće fasade tako da obuhvati termizolaciju debljine 15cm i ventilisani sloj.

ПИТАЊЕ: Naime, u obrascu XIII – OBRAZAC O PROIZVOĐAČIMA MATAERIJALA I OPREME, na

pozicijama B.6.1., B.6.3., B.6.5., B.6.7., B.6.9., Kao dokaz usaglašenosti sa zahtevanim karakteristikama zahtevate, između ostalog da se dostavi Rešenje Agencije za lekove i medicinska sredstva.

Dalje, u istom obrascu a u pogledu zahteva za dokazivanjem minimuma zahtevanih tehničkih karakteristika ostalih materijala I opreme (nemedicinske) naše pitanje je da li je dovoljno dostaviti theničku specifikaciju, u kojoj su jasno i nedvosmisleno navedene sve karakteristike koje ponuđeno dobro ispunjava ili je neophodno dostavljati i ateste?

ОДГОВОР:  Dovoljna je tehnička specifikacija, atesti se dostavljaju Nadzornom organu u toku izvođenja radova.

ПИТАЊЕ: U obrascu XIII Obrazac o proizvođačima materijala i opreme, za svaku poziciju je naveden minimum karakteristika koje materijal ili oprema mora da ispuni, a kao dokaz usaglašenosti sa zahtevanim karakteristikama se dostavlja tehnička specifikacija materijala ili opreme koja se nudi. Pored navedenog u delu Materijal/oprema i zahtevani kriterium u većini pozicija stoji:

"Sertifikati: Dostaviti sertifikate da ponuđena oprema poseduje navedene osobine", dok je u određenim pozicijama jasno navedeno šta se od ponuđača traži kao dokaz.

Imajući u vidu da je Sertifikat potvrda da sam proizvođač postupa u skladu sa određenim standardom tokom proizvodnje, ukoliko je to zahtevano, što kasnije potvrđuju atesti odnosno tehnički listovi, molimo Vas da nam odgovorite da li je u pitanju štamparska greška, jer za pozicije u kojima je navedena sporna rečenica ne postoji sertifikat kao takav. Takođe skrećemo pažnju da se iz samih sertifikata ne može utvrditi da li proizvod poseduje tražene osobine već se utvrđuje na osnovu atesta odnosno tehničkih listova.

U pojedinim pozicijama se navodi: Dostaviti sertifikate da ponuđena oprema poseduje navedene osobine i Kopiju atesta EN54-16 (EN 54-4, EN 54-24, EN54-2 i druge). Skrećemo pažnju su EN54-16 i drugi navedeni međunarodni standardi a ne atesti, te se kao takvi ne mogu zahtevati kao dokaz od ponuđača. Da li je proizvodi odnosno materijal proizveden u skladu sa određenim standardom može se videti iz atesta odnosno tehničkog lista. 
Da li je dovoljno da se kao dokaz o ispunjavanju traženih karakteristika dostave atesti odnosno tehnički listovi?

ОДГОВОР:- допуна одговора:

U pojedinim pozicijama u kojima se navodi da za ponuđenu opremu treba dostaviti kopije EN54 atesta, podrazumeva se da je ponuđač u obavezi da dostavi  dokaz  ili potvrdu (izdatu od strane trećeg lica, tj. od ovlašćene domaće ili strane ustanove), da ponuđeno dobro zadovoljava tražene karakteristike navedene u  standardima  SRPS EN 54. Pored toga, ponuđač treba da dostavi izvod iz kataloške dokumentacije ili drugi dokument izdat od strane proizvođača ponuđenog dobra iz kojeg se može videti da ponuđeno dobro zadovoljava zahtevani minimum traženih tehničkih karakteristika. Ova dokumentacija može biti dostavljena na srpskom ili engleskom jeziku.

На нашој интернет страници WWW.LOZNICA.RS – Јавне набавке – јавне набавке  2019.

Службеник за јавне набавке – члан комисије

Слађана Томићевић

Достављено:

- портал јавних набавки

- сајт града Лознице