Град Лозница

Градска Управа

Број: ЈН 31/2015.

Број:404-36-1441/2015-III-1

Датум: 14.08.2015. године.

Л о з н и ц а

На основу члана 63., става 2. и 3. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' број 124/12),  достављамо:

ОДГОВОРЕ НА ПОСТАВЉЕНА ПИТАЊА

Број:404-36-1441/2015-III-1

Предмет:  Одговори на постављена питања   у вези јавне набавке број: 31/2015 –  Ревитализација и насипање атарских путева  у граду Лозница

На основу члана 63., става 2. и 3. Закона о јавним набавкама  прослеђујемо  вам одговор на питања  те исте информације објављујемо на Порталу Управе за јавне набавке и интернет страници наручиоца.

ПИТАЊЕ 1: На страни 46. Конкурсне документације  у тачки 2. Не види се цео текст као и на страни 48. , такође не види се цо текст  у делу Опис радова , тако да није јасно који камени материјал је предвиђен за насипање?

ОДГОВОР.

Страна 46.      РАДОВА - Израда путног насипа на атарским деоницама од

дробљеног каменог материјала (ризла) са набавком, транспортом,

разгртањем и ваљањем м2

страна. 48 тачка 2.

Израда путног насипа на атарским деоницама од дробљеног каменог материјала8 ризле) са набавком, транспортом, разгртањем и ваљањем

ПИТАЊЕ2: У којој дебљини се ради насипање?

ОДГОВОР: У тексту достављамо извод из пројектаса детаљним описом радова.

ОПШТИ ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ И ЛОКАЦИЈИ

| тип објекта: | ПУТ |
| --- | --- |
| категорија објекта: | ЛОКАЛНИ |
| класификација појединих делова објекта: | учешће у укупној површини објекта (%): | класификациона ознака: |
| назив просторног односно урбанистичког плана: |  |
| место: | ЗАЈАЧА СТРАЖА, БРЊАЦ, ГОРЊА БАДАЊА, ГОРЊА БОРИНА, ГРНЧАРА, ДОЊА БАДАЊА, ДОЊИ ДОБРИЋ, ДОЊЕ НЕДЕЉИЦЕ, ЈАДРАНСКА ЛЕШНИЦА, ЈЕЛАВ, КОЗЈАК, ЛИПНИЧКИ ШОР, ЛЕШНИЦА, РИБАРИЦА, СИМИНО БРДО, СТУПНИЦА, ТЕКЕРИШ, ФИЛИПОВИЋИ, ВОЋЊАК. |
| Месне заједнице: | М.З. Зајача, М.З.Стража, , М.З. Брњац, М.З Горња Бадања М.З. Горња Борина М.З. Грнчара, М.З. Доња Бадања М.З. Доњи Добрић М.З. Доње Недељице М.З. Јелав, М.З. Козјак, М.З. Липнички Шор, М.З. Лешница, М.З. Рибарица, М.З. Симино Брдо, М.З. Ступница, М.З. Текериш, М.З.ФилиповићИ М.З. Воћњак, |
| број катастарске парцеле/ списак катастарских парцела и катастарска општина преко којих пут мањим делом прелази : |  |

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ И ЛОКАЦИЈИ

| димензије објекта: | укупна површина парцеле/парцела: |  |
| --- | --- | --- |
|  | укупна површина пута под застором: | 63 000 м2 |
|  | укупна дужина путева: | 21 000 м |
|  | Број цевастих пропуста |  |
|  | Ширина постојећег макадамског пута | 3м. |
|  | Ширина пројектованог пута : | 3м |
|  | Канали | постојећи |
|  | Нова коловозна конструкција: | Дробљени камен 0-31.5цм 10 cm |
|  | Банкине : | Дробљени камен |
| материјализација објекта: | Цевасти пропусти : |  |
| проценат зелених површина: |  |  |
| индекс заузетости: |  |  |
| индекс изграђености: |  |  |
| друге карактеристике објекта: |  |

0.3. ОДЛУКА О ОДРЕЂИВАЊУ ГЛАВНОГ ПРОЈЕКТАНТ

1.3. РЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА

На основу члана 128. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10 одлука УС, 24/11 i 121/12, 42/13–одлука УС, 50/2013–одлука УС,  98/2013–одлука УС, 132/14 и 145/14) и  одредби Правилника о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката (“Службени гласник РС”, бр. 23/2015.) као:

за израду  ИДЕЈНОГ ПРОЈЕКТА за добијање РЕШЕЊА којим се одобрава извођење радова на уређењу планума, изради путног насипа и постављању пропуста на атарским    некатегорисаним путевима

АТАРСКИ ПУТ У ЗАЈАЧИ-М.З. ЗАЈАЧА,

АТАРСКИ ПУТ У СТРАЖИ-М.З. СТРАЖА, ,

АТАРСКИ ПУТ У БРЊЦУ-М.З.БРЊАЦ,

АТАРСКИ ПУТ У ГОРЊОЈ БАДАЊИ-М.З. ГОРЊА БАДАЊА

АТАРСКИ ПУТ У ГОРЊОЈ БОРИНИ-М.З. ГОРЊА  БОРИНА

АТАРСКИ ПУТ У ГРНЧАРИ-М.З. ГРНЧАРА

АТАРСКИ ПУТ У ДОЊОЈ БАДАЊИ-М.З. ДОЊА БАДАЊА

АТАРСКИ ПУТ У ДОЊЕМ ДОБРИЋУ-М.З. ДОЊИ ДОБРИЋ

АТАРСКИ ПУТ У ДОЊИМ НЕДЕЉИЦАМА-

М.З. ДОЊЕ НЕДЕЉИЦЕ

АТАРСКИ ПУТ У ЈАДРАНСКОЈ ЛЕШНИЦИ

АТАРСКИ ПУТ У ЈЕЛАВУ-М.З.ЈЕЛАВ

АТАРСКИ ПУТ У КОЗЈАКУ-М.З.КОЗЈАК

АТАРСКИ ПУТ У ЛИПНИЧКОМ ШОРУ-

М.З.ЛИПНИЧКИ ШОР

АТАРСКИ ПУТ У ЛЕШНИЦИ-М.З.ЛЕШНИЦА

АТАРСКИ ПУТ У РИБАРИЦИ-М.З.РИБАРИЦА

АТАРСКИ ПУТ У СИМИНОМ БРДУ-

М.З.СИМИНО БРДО

АТАРСКИ ПУТ У СТУПНИЦИ-М.З.СТУПНИЦА

АТАРСКИ ПУТ У ТЕКЕРИШУ-М.З.ТЕКЕРИШ

АТАРСКИ ПУТ У ФИЛИПОВИЋИМА-

АТАРСКИ ПУТ У ВОЋЊАКУ

ТЕХНИЧКИ ИЗВЕШТАЈ

ФAЗA ПРOJEКTA:	  ИДEJНИ

OБJEКAT: 	     	  Нeкaтeгoрисaни (Атарски) путeви у

Oпштини Лoзницa

НАРУЧИЛАЦ: 	            ГРАД Лoзницa

TEХНИЧКИ ИЗВEШTAJ

- ПРEДMET  ПРOJEКTA  И  OПИС TРAСА

Прeдмeт прojeктa су некатегорисани (атарски) путеви у општини Лозница.

АТАРСКИ ПУТ У ЗАЈАЧИ-М.З. ЗАЈАЧА,

АТАРСКИ ПУТ У СТРАЖИ-М.З. СТРАЖА, ,

АТАРСКИ ПУТ У БРЊЦУ-М.З.БРЊАЦ,

АТАРСКИ ПУТ У ГОРЊОЈ БАДАЊИ-М.З. ГОРЊА БАДАЊА

АТАРСКИ ПУТ У ГОРЊОЈ БОРИНИ-М.З. ГОРЊА  БОРИНА

АТАРСКИ ПУТ У ГРНЧАРИ-М.З. ГРНЧАРА

АТАРСКИ ПУТ У ДОЊОЈ БАДАЊИ-М.З. ДОЊА БАДАЊА

АТАРСКИ ПУТ У ДОЊЕМ ДОБРИЋУ-М.З. ДОЊИ ДОБРИЋ

АТАРСКИ ПУТ У ДОЊИМ НЕДЕЉИЦАМА-

М.З. ДОЊЕ НЕДЕЉИЦЕ

АТАРСКИ ПУТ У ЈАДРАНСКОЈ ЛЕШНИЦИ

АТАРСКИ ПУТ У ЈЕЛАВУ-М.З.ЈЕЛАВ

АТАРСКИ ПУТ У КОЗЈАКУ-М.З.КОЗЈАК

АТАРСКИ ПУТ У ЛИПНИЧКОМ ШОРУ-

М.З.ЛИПНИЧКИ ШОР

АТАРСКИ ПУТ У ЛЕШНИЦИ-М.З.ЛЕШНИЦА

АТАРСКИ ПУТ У РИБАРИЦИ-М.З.РИБАРИЦА

АТАРСКИ ПУТ У СИМИНОМ БРДУ-

М.З.СИМИНО БРДО

АТАРСКИ ПУТ У СТУПНИЦИ-М.З.СТУПНИЦА

АТАРСКИ ПУТ У ТЕКЕРИШУ-М.З.ТЕКЕРИШ

АТАРСКИ ПУТ У ФИЛИПОВИЋИМА-

АТАРСКИ ПУТ У ВОЋЊАКУ

Путеви су већином у лошем стању и због тога је потребна ревитализација ових путева. Основна функција ових путева је у повезивању засеока и пољопривредних добара са зеленим површинама или путевима за повезивање као и повезивање до пољопривредних и шумских површина. Сви ови путеви примарно се користе за пролазак пољопривредне механизације али и свих осталих возила.  Приликом извођења ових путева водити рачуна да се сачува природа и природни засади што је више могуће.

2.   ПOДЛOГE ЗA ИЗРAДУ ПРOJEКTA

- Прегледне карте датих путева добијене од инвеститора.

- Прojeктни зaдaтaк наручиоца.

-     Вaжeћa зaкoнскa рeгулaтивa, прoписи и стaндaрди зa oву врсту oбjeкaтa.

3.   TEХНИЧКИ EЛEMEНTИ ЗA ПРOJEКTOВAНJE

Што се тиче пројектне брзине она на лаком терену не би смела да пређе 40 km/h a на тешком терену не би могла прећи 30 km/h.

4.    СИТУАЦИОНО И НИВEЛAЦИOНO РEШEЊE

Max вредност полупречника кружне кривине износи R=15м уколико је

пут у планинском терену, R=25м у брдовитом терену и R=45м у

равничарском терену. У циљу прилагођавања теренским условима не сме

се прекорачити минимална вредност полупречника хоризонталне кривине.

Што се максималних вредности подужног профила тиче оне не смеју

прекорачити вредност imax=12% за равничарске путеве,  imax=14% за

брдовите путеве и imax=16% за планинске путеве

Попречне нагибе коловоза извести у нагибу од 2.5 % у правцу до 7% у

кривини минималног радијуса.

Путеве изводити тако задовоље захтеве за пројектне елементе

некатегорисаних путева дате по стандарду ЈУС.  Постељицу т.ј. планум

пута   довести у технички исправно стање т.ј. извршити фино планирање, и

сабијање постељице пута а тиме извршити и нивелацију датог пута а потом

уградити слојеве туцаника од 10 cm зависно од датог пута.

5.     КOЛOВOЗНA КOНСTРУКЦИJA

Коловозна конструкција која је примењена састоји по захтеву инвеститора

само од туцаника се  10 cm. Ширина коловоза од 3m довољна је за

мимоилажење путничког возила и једноосовинског возила при њиховом

сусрету. Такође у попречном профилу пута предвиђене су и банкине

ширине 0.5m.

- OДВOДЊAВAЊE

Пoвршинскa вoдa с кoлoвoзa бићe прихвaћeнa постојећим каналима које

треба прочистити и продубити уколико је то потребно.

ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК

За потребе Наручиоцаа израдити ИДЕЈНИ  ПРОЈЕКАТ  РЕВИТАЛИЗАЦИЈЕ АТАРСКИХ

ПУТЕВА У ОПШТИНИ ЛОЗНИЦА

ПРOJEКTНИ ЗAДATAК

Зa изрaду Глaвнoг прojeктa  Идејног пројекта некатегорисаних путева

И OПШTИ ПOДAЦИ

| 1. Наручилац: | Град Лозница |
| --- | --- |
| 2. Фaзa прojeктa: | Идејни |
| 3. Лoкaциja: | Лозница |

И И ТEХНИЧКИ ПOДAЦИ

- УВOД

Нa oснoву пројектног задатка наручиоца Град Лозница пoтрeбнo je урaдити ревитализацију постојећих атарских путева са поправком туцаног застора.

- OСНOВE ЗA ПРOJEКTOВAЊE

Прojeктну дoкумeнтaциjу урaдити нa oснoву:

- Пoстojeћe прojeктнe дoкумeнтaциje.

- Вaжeћe зaкoнскe рeгулaтивe, прaвилникa, стaндaрдa и тeхничких нoрмaтивa.

- Прojeктнoг зaдaткa Наручиоца.

- Дате ситуационе подлоге

Коловозну конструкцију пројектовати у циљу побољшања  постојеће коловозне

Конструкције у слојевима

- 10cm  дробљеног камена Дк 0/31.5

- Пут пројектовати у ширини возне од 3.00м.

- Геометријске елементе пута пројектовати као елементе постојећег пута.

На нашој интернет страници .WWW.LOZNICA.RS – Јавне набавке – Јавне набавке  2015.

Службеник за јавне набавке – члан комисије

Слађана Томићевић

- Достављено:

- -на Портал управе за јавне набавке

- -на сајт града Лознице

- понуђачима