Град Лозница

Градска Управа

Број: ЈН 48/2019

Број:404-48-954/2019-IIIı-27

Датум: 08.11.2019. године

Л о з н и ц а

На основу члана 63. става 2. и 3. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' број 124/12, 14/15 и 68/15),  достављамо:

ОДГОВОРЕ НА ПОСТАВЉЕНА ПИТАЊА

Деловодни број: 404-48-954/2019-IIIı-27

Предмет:  Одговор на постављено питањe у вези јавне набавке број 48/2019 – Адаптација и реконструкција започетог ХГБ -хирушко гинеколошки блок и реконструкција постојећег хирушко гинеколошког блока -ПХГБ

На основу члана 63.става 2. и 3. Закона о јавним набавкама  прослеђујемо  вам одговор на питања  те исте информације објављујемо на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.

ПИТАЊЕ: U konkursnoj dokumentaciji „XII. OBRAZAC STRUKTURE CENE SA UPUTSTVOM KAKO DA SE POPUNI“, u delu 09. BRAVARSKI RADOVI I ALUMINIJUMSKA BRAVARIJA - ZIDOVI I ZIDNE OBLOGE OD MODULARNIH PANELA u napomeni je navedeno: „Za modularne zidove je neophodno priložiti ispitivanje seizmičke otpornosti. Standard podrazumeva seizmičku kvalifikaciju ispitivanjem na potersnim stolovima. Ispitivanjem obuhvatiti sve komponente koje se mogu javiti u eksploataciji, vrata sa otvaranjem oko vertikalnih šarki, klizna vrata, stakleni elementi i ostalo. Nakon izvršenog određivanja frekfencije sklopa neophodno je izvršiti ispitivanje za najgori mogući scenario definisan IBC-om (International Building Code) uzevši maksimalno spektalno ubrzanje. Rezultati ispitivanja treba da dokažu da stabilnost nije ugrožena te da ne predstavlja opasnost za povredu ljudi. “

Kao predlog iz konkursne dokumentacije navedeni su modularni zidovi i zidne modularne obloge proizvođača Termovent, čije su zahtevane karakteristike koje treba dokazati navedene i u delu XIII Obazac o proizvođačima materijala i opreme, na stranama 810 i 811, pozicije 12. i 13. Od predloženog proizvođača su dobijene informacije da pomenuti modularni zidovi i obloge ne zadovoljavaju uslove seizmičke otpornosti. Da li će Naručilac prihvatiti modularne zidove i zidne modularne obloge drugog proizvođača koji su takođe obloženi inoksnim limovima iste debljine kao i zahtevani ali se dimenzije panela razlikuju, imajući u vidu da dimenzije panela ne igraju nikakvu ulogu u prvoj i primarnoj ulozi panela, a to je ispunjavanje visokih higijenskih i antibakterijskih uslova?  Da li je obavezno uz ponudu dostaviti i dokaz o ispitivanju seizmičke otpornosti panela?

ОДГОВОР: Prihvatiće se. Ukoliko u vendor listi stoji da je potrebno dostaviti dokaz o ispitivanju seizmičke otpornosti onda treba dostaviti i dokaz.

ПИТАЊЕ: U konkursnoj dokumentaciji  „XIII. OBRAZAC O PROIZVOĐAČIMA MATERIJALA I OPREME”, na strani 865-866, pozicija broj 1. navedeno je: „Nabavka, doprema i montaža tj. ugradnja u al. ram ugradnog otirača u vetrobranu - ispred ulaznih vrata. Rolo otirač od aluminijumskih profila međusobno spojenih čeličnom sajlom, između profila ugraditi čistače za blato i sneg. Debljina otirača 25 mm.” Predloženi proizvođač je Stilmat.

Predloženi proizvođač u svom asortimanu proizvoda ne poseduje ni jedan otirač sa traženim karakteristikama. Da li će Naručilac prihvatiti drugi otirač veće debljine sa PVC povezujućom trakom?

ОДГОВОР: Eksplicitno se traži aluminijumski profil, a ne PVC.

ПИТАЊЕ: U konkursnoj dokumentaciji „XII. OBRAZAC STRUKTURE CENE SA UPUTSTVOM KAKO DA SE POPUNI“, grupa radova 09. BRAVARSKI RADOVI I ALUMINIJUMSKA BRAVARIJA, u delu SPOLJAŠNJA BRAVARIJA, u opštem opisu za fasadnu bravariju navedeno je:

Dostaviti sertifikat za boju profila "QUALICOAT SEA SIDE CLASS".

Da li je zahtevani sertifikat potrebno dostaviti uz ponudu?

ОДГОВОР: Da potrebno je dostaviti. U napomeni 2 je navedeno da je izvođač dužan da dostavi atestnu dokumentaciju usaglašenu sa EN standardima.

ПИТАЊЕ: Konkursnom dokumentacijom, u delu dodatnih uslova kadrovskog kapaciteta traži se da ponuđač ima angažovane elektroinženjere sa licencama 450 i 453, međutim predmet javne nabavke obuhvata i instalacije tehničke zaštite za koje su neophodne posebne licence izdate od strane MUP-a (licence LT2 i LT3). Takođe, predmet javne nabavke obuhvata ugradnju vrlo specifične i osetljive opreme u delu signalnih instalacija (sistemi tehničke zaštite) koja je od velike važnosti za funkcionisanje objekata ove vrste, a koja zahteva posebno obučene kadrove za ispravnu implementaciju i puštanje u rad. Skrećemo pažnju Naručiocu da nedovoljno stručna ugradnja ovakve opreme kao posledicu ima česte kvarove i skraćeni vek trajanja instalacija, odnosno sistema, te predlažemo da Naručilac razmotri korekciju dodatnog uslova u delu kadrosvkog kapaciteta u pravcu da ponuđač za ovakve radove, pored inženjera sa licencama 450 i 453, mora posedovati angažovane odgovarajuće stručnjake koji bi svojim znanjem i iskustvom garantovali dobro i kvalitetno izvršenje posla.

ОДГОВОР: Uslovi kadrovskog kapaciteta ostaju nepromenjeni. Dužnost svakog izvođača je da kvalitetno i odgovorno obavlja svoj posao i garantuje za kvalitet izvedenih radova.

Naručilac će dodatno angažovati nadzornog organa za ovu grupu radova ako proceni da je dodatna kontrola potrebna.

ПИТАЊЕ: U odgovorima na postavljena pitanja broj 404-48-954/2019-IIIı-20 od 01.11.2019. na pitanje:

„U Obrascu strukture cene, grupa radova 09. BRAVARSKI RADOVI I ALUMINIJUMSKA BRAVARIJA, grupa radova SPOLJAŠNJA BRAVARIJA, u opisu za prozore je navedeno:

„Nabavka materijala doprema i montaža prozora.

Materijal: prozor, od aluminijumskih pobolјšanih profila sa termičkim prekidom,Uw< 1,5 W/m2K.

Ispuna: Zastaklјivanje dvoslojnim, niskoemisionim staklom punjenim argonom (Ar), deblјine 10-16-8 mm“

Molimo Vas za pojašnjenje opisa ispune.

U opisu nije navedeno koji koeficijent prolaza toplote je potrebno da ispuni navedeno staklo. Naime, zahtevane deblјine stakla se primenjuju kod staklenih površina koje su veće od 4m² što u ovom projektu nije slučaj. Smatramo da je nepotreban trošak koristiti ovaj staklo paket s obzirom da se u istom cenovnom rangu može pribaviti troslojno staklo koje ima značajno bolјe termičke karakteristike. Takođe, težina zahtevanog paketa je oko 50kg/m2 što dodatno opterećuje nosive el emente i utiče na funkcionalnost i upotreblјivost mehanizma za otvaranje čime je ugožena dugotrajnost mehanizama.

Molimo Naručioca da razmotri rešenje za ispunu pozicija prozora kao i da precizno definiše zahteve u pogledu tehičkih karakteristika stakla kako bi ponuđači bili u mogućnosti da dostave adekvantu ponudu u odnosu na zahteve.“

dali ste sledeći odgovor:

“Prema elaboratu energetske efikasnosti celokupna pozicija treba da zadovolji koeficijent prelaza toplote Uw<1,5W/m2K.”

Molimo naručioca da razmotri zahteve iz konkursne dokumentacije koji se odnose na debljinu stakla. Kao što je već navedeno u pitanju, zahtevane debljine stakla nisu ekonomski opravdane a takođe znatno utiču na funkcionalnost mehanizma zbog težine staklo paketa. Koeficijent prolaza toplote za zahtevano staklo iznosi Ug=1,1 W/m2K, a koeficijent za dvoslojno staklo 4+16+4 LowE sa termiks lajsnom je Ug< 1,1 W/K te predlažemo da se izvrši izmena ispune prozora.

Rešenje koje predlažemo je u skladu članom 9. Zakona o javnim nabavkama, načelo efikasnosti i ekonomičnosti kao i članom 13. načelo zaštite životne sredine i obezbeđivanja energetske efikasnosti.

Obzirom da je staklo koje predlažemo odgovarajućeg kvaliteta i zahteva iz Elaborata energetske efikasnosti, imajući u vidu njegove karakteristike i značajno manju cenu predloženog stakla u odnosu na zahtevano, smatramo da bi Naručilac trebao postupiti u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i prihvatiti predloženo rešenje koje obezbeđuje adekvatno smanjenje potrošnje energije – energetsku efikasnost i ukupne troškove životnog ciklusa predmeta javne nabavke.

ОДГОВОР:  Na ovo pitanje je već odgovoreno i stav projektanta je da ne treba menjati opis koji je sasvim dovoljan i jasan za ponudu.

ПИТАЊЕ:  U odgovorima na postavljena pitanja broj 404-48-954/2019-IIIı-25 od 06.11.2019. navedeno je:

„Dopuna za pitanje: Na ulaznim vratima i fiksevima sa strane treba da bude paket 44.1/16/44.1 mm.“

Skrećemo Vam pažnju da zahtevano pamplex staklo nema adekvatne termičke karakteristike, odnosno, nije moguće na ovaj način zastaklјivanja ispuniti zahtev iz elaborata energetske efikasnosti da celokupna vrata zadovolјe koeficijent prolaza toplote Ud<1,6W/m2K. (U prilogu dostavljamo konfigurator za zahtevani paket sa pamplex staklom).

Koeficijent prolaza toplote za zahtevano staklo iznosi Ug=2,5 W/m2K, a koeficijent za tanje pampleks staklo koje sadrži bar jedno niskoemisiono, npr 3.3.1mm LowE +12mm (Ar 90%) + 3.3.1.mm ima Ug< 1,1 W/K te predlažemo da se izvrši izmena ispune vrata.

Rešenje koje predlažemo je u skladu članom 9. Zakona o javnim nabavkama, načelo efikasnosti i ekonomičnosti kao i članom 13. načelo zaštite životne sredine i obezbeđivanja energetske efikasnosti.

Obzirom da je staklo koje predlažemo odgovarajućeg kvaliteta i zahteva iz Elaborata energetske efikasnosti, imajući u vidu njegove karakteristike i značajno manju cenu predloženog stakla u odnosu na zahtevano, smatramo da bi Naručilac trebao postupiti u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i prihvatiti predloženo rešenje koje obezbeđuje adekvatno smanjenje potrošnje energije – energetsku efikasnost i ukupne troškove životnog ciklusa predmeta javne nabavke.

ОДГОВОР: Za ovu i prethodnu poziciju je konsultovan renomirani proizvođač alu profila i stakla, sa specijalnošću na izradi strukturalnih fasada, tako da kao i u prethodnoj poziciji je stav projektanta da je na ovo već odgovoreno i da ne treba menjati opise.

ПИТАЊЕ: Na strani 574/1034, poyicija 6,2 stoje 2 količine: kom8 i kom4. Molim Vas da izmenite u ovom delu KD.

ОДГОВОР: 8 komada.

ПИТАЊЕ: U odgovorima na pitanja od 06.11.2019.godine u pitanju koje se odnosi na pozicije aksijalnih zidnih ventilatora (strane 968-970/1034 konkursne dokumentacije) naveli ste u odgovoru "...ponuditi uređaj koji zadovoljava tehničke karakteristike navedene u konkursnoj dokumentaciji..." - Ne postoji uređaj koji može da zadovolji tražene karakteristike u potpunosti. Bilo koji uređaj koji bi se ponudio ispunjava samo delimično karakteristike. Očigledno je da je tražene karakteristike u obrascu materijala i opreme nisu dobro navedene u potpunosti (tu mislimo na napor koji se traži i broj obrtaja), pa vas stoga molimo da prihvatite sugestiju i dozvolite da ponudimo tipove uređaja koji su navedeni u predmeru radova (strane 567-568/1034 konkursne dokumentacije) ili da izmenite karakteristike u obrascu materijala i opreme i prilagodite uređajima.

ОДГОВОР: - Ponudite tipove ventilatora kako je navedeno u konkursnoj dokumentaciji, ukoliko nudite opremu drugog proizvodjaca prioritet je protok i napor, broj obrtaja je manje bitan.....

ПИТАЊЕ: Na strani 889, pozicija 8.1 navedeno je nisko naponska direktiva 2006/95/EC, a trebalo bi da stoji 2014/35/EU. Molimo Vas da izmenite KD u ovom delu.

ОДГОВОР: Menja se nisko naponska direktiva 2006/95/EC, sa važećom 2014/35/EU.

ПИТАЊЕ: U odgovorima od 06.11.2019. na predlog za izmenu pozicije br 9 na strani 982/1034, odgovorili ste:

Ponuditi uređaj koji zadovoljava tehničke karakteristike navedene u konkusrnoj dokumentaciji -Filteri H14 – efikasnosti 99,995% -Filteri klase H12 – efikasnosti 99,5% Od proizvođača smo dobili informaciju da tražena klasa H12 ne postoji. Molimo Vas da izmeni KD u ovom delu

ОДГОВОР: Ukoliko prizvodjac nema u asortimanu filter klase H12, ponuditi filter H11.

На нашој интернет страници WWW.LOZNICA.RS – Јавне набавке – јавне набавке  2019.

Службеник за јавне набавке – члан комисије

Слађана Томићевић

Достављено:

- портал јавних набавки

- сајт града Лознице