Град Лозница

Градска Управа

Број: ЈН 3/2018

Број:404-3-43/2018-IIIı-10

Датум: 05.02.2018. године

Л о з н и ц а

На основу члана 63. става 2. и 3. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' број 124/12, 14/15 и 68/15),  достављамо:

ОДГОВОРЕ НА ПОСТАВЉЕНА ПИТАЊА

Деловодни број: 404-3-43/2018-IIIı-10

На основу члана 63.става 2. и 3. Закона о јавним набавкама  прослеђујемо  вам одговор на питања  те исте информације објављујемо на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.

Предмет:  Одговор на постављено питањe   у вези јавне набавке број 3/2018 – Унутрашње опремање Образовно културног центра у Тршићу – технолошка опрема кухиње и перионице

ПИТАЊЕ:  pozicija 8 - Univerzalna kuhinjska mašina , deo PRIPREMA POVRĆA, da li je prihvatljivo da snaga bude min 1,14kW, kapacitet min.300 kg i dimenzije 1000x880x1060mm?

- Прихвата се да снага буде мин. 1,14 kWкапацитет мин. 500 kg, dim. 1000x880x1060 mm.

ПИТАЊЕ: pozicija 1 Radni kancelarijski sto, deo KONTROLA UNOŠENJA NAMIRNICA , da li je prihvatljivo da bude 120x60x75cm?

- Поред захтеване димензије по конкурсној документацији прихвата се и димензија 120x60x75

PITANJE

U delu tehničke specifikacije, u odeljku Priprema mesa, pozicija 6, Električna mašina za mlevenje mesa, navodite po karakteristikama da je zahtevan model proizvođača Fimar ili odgovarajuće. Jedan od traženih podataka glasi U inoksu AISI304.

Molimo vas da nam potvrdite da je prihvatljivo ponuditi uređaj a da su od materiala inoks AISI304 izrađeni puž, deo za mlevenje, ulazni deo, reduktor i samooštreći nož a telo od poliranog aluminijuma.

- Да, прихватљиво је

PITANJE

U delu tehničke specifikacije, u odeljku Hladna kuhinja, pozicija 6, električna gravitaciona salamoreznica navodite po karakteristikama da je zahtevan model proizvođača Fimar ili odgovarajuće. Jedna od traženih karakteristika glasi: u inoksu kvaliteta AISI304.

Molimo vas da nam potvrdite da je prihvatljivo ponuditi električnu gravitacionu salamoreznicu izrađenu od hladno livenog anodizovanog aluminijuma.

- Захтев у Иноксу AISI304 односи се на нож, остало може бити урађено и од хладно ливеног анодизованог алуминијума.

PITANJE

U delu tehničke specifikacije, u odeljku Pranje restoranskog posuđa, pozicija 4. Mašina za pranje posuđa, jedna od navedenih tehničkih karakteristika glasi: ciklus pranja 60/90/120/300  a druga glasi: kapacitet 60/40/30/15 korpi/h.Ovim putem vam skrećemo pažnju da ste načinili računsku grešku pri obračunu kapaciteta korpi na sat u okviru najdužeg ciklusa pranja. Mašina zahtevanih tehničkih karakteristika u najdužem ciklusu od 300 sekundi može da opere 12 korpi (3600:300=12) a ne 15 kako ste vi naveli.

Da li je za Naručioca prihvatljivo ponuditi mašinu sa kapacitetom od 60/40/30/12 korpi na sat?

- Да, прихватљиво је понудити и капацитет 60/40/30/12 корпи на сат.

PITANJE

U delu tehničke specifikacije, u odeljku Pranje restoranskog posuđa, pozicija 4. Mašina za pranje posuđa, jedna od navedenih tehničkih karakteristika glasi: Visina korpe za hleb 40cm a sve po opisu italijanskog proizvođača Krupps. Smatramo da ste ovde načinili grešku prilikom kucanja. Maksimalna visina korpe može biti 39cm a maksimalna litraža korpe je maksimalno 40 litara, što možete proveriti i kod pomenutog proizvođača. Da li je za Naručioca prihvatljivo ponuditi mašinu za pranje restoranskog posuđa koja podržava pranje korpi za hleb visine 39cm tj. zapremine 40 litara?

- Да прихватљиво је понудити и машину која подржава прање корпи за хлеб висине 39 cm  тј. Запремине 40 l.

PITANJE

U delu tehničke specifikacije, u odeljku Perionica, pozicija 3. Električna profesionalna mašina za pranje veša jedna od traženih karakteristika glasi: snaga grejača elektro 5kW/h. Ovaj podatak je nerazumljiv jer je već navedeno da snaga grejnih elemenata mora biti 3x3000W. Da li je za Naručioca prihvatljivo ponuditi uređaj sa potrošnjom struje 1,5kW/h?

- Прихватљиво је понудити и уређај чија је потрошња мања од 5 kW/h уз поштовање осталих техничких карактеристика из конкурсне документације.

PITANJE

U delu tehničke specifikacije, u odeljku Perionica, pozicija 4. Električna profesionalna mašina za pranje veša jedna od traženih karakteristika glasi: snaga grejača elektro 5kW/h. Ovaj podatak je nerazumljiv jer je već navedeno da snaga grejnih elemenata mora biti 3x3000W. Da li je za Naručioca prihvatljivo ponuditi uređaj sa potrošnjom struje 1,5kW/h?

- Прихватљиво је понудити и уређај чија је потрошња мања од 5 kW/h

PITANJE

U delu tehničke specifikacije, u odeljku Perionica, pozicija 7. Sto za peglanje sa električnom peglom sa generatorom pare, jedna od traženih karakteristika glasi: instalisana snaga pegle 0,9kW, 230V/1N/50Hz instalisana snaga generatora 1,6kW, 400V/3N/50Hz. Da li je za Naručioca prihvatljivo da sto za peglanje, generator i pegla budu monofazani i pod naponom struje 230V a da pritom sve ostale karakteristike prema zahtevu iz konkursne dokumentacije ostaju identične prema zahtevanim? Smatramo da nije potrebno uređaje ovako male snage priključivati na trofaznu struju.

- Прихватљиво је понудити да сто за пеглање, генератор и пегла буду монофазни и под напоном струје од 230 V.

PITANJE

U delu tehničke specifikacije, u odeljku Perionica, pozicija 9. Mašina za ručno šivenje, jedna od traženih karakteristika glasi: 21 program šivenja, funkcija slobodne ruke, šivenje debele tkanine. Budući da se tražena šivaća mašina više ne proizvodi, u šta se možete uveriti i sami kod proizvođača, da li je za Naručioca prihvatljivo ponuditi mašinu boljih tehničkih karakteristika i to sa 26 programa a da pritom snaga, napon i dimenzije ostanu prema zahtevu iz konkursne dokumentacije?

- Поред захтеваних карактеристика машине за ручно шивење у конкурсној документацији могуће је понудити и машину са 26 програма уз услов да се остале техничке карактеристике не мењају.

PITANJE

U delu tehničke specifikacije, u odeljku Priprema povrća, pozicija 10. Kanta za otpatke, jedna od ttraženih karakteristika glasi: vel 30x40cm. Da li je za Naručioca prihvatljivo ponuditi kantu za otpatke sa dimenzijom u opsegu 25-30x40cm, kao što je to dozvoljeno za kantu u okviru oblasti Pranje ruku za poziciju 5.?

- Није прихватљиво.

На нашој интернет страници WWW.LOZNICA.RS – Јавне набавке – jавне набавке  2018.

Службеник за јавне набавке – члан комисије

Слађана Томићевић

- Достављено:

- - портал јавних набавки

- сајт града Лознице