ТЕКСТУАЛНИ ДЕО

ИЗЈАВА ОДГОВОРНОГ УРБАНИСТЕ

Одговорни урбаниста за израду Урбанистичког пројекта за изградњу на делу к.п.3848, КО Лозница, Јелена Грујић, маст. инж. арх

И З Ј А В Љ У Ј Е М

| 1. | да је пројекат израђен у складу са Законом о планирању и изградњи ( „Сл. глас.РС“ , бр.72/09, 81/09–исп. , 64/10-УС, 24/11 , 121/12, 42/13-УС, 50/13- УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 32/19, 37/19 и 9/20 ) и Правилником о садржини , начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања ( „Сл.гласник РС“, бр.64/2015, 32/19) , као и Планом генералне регулације за насељено место Лозница ( Сл.лист града Лознице бр. 3/2014 и 13/2018) |
| --- | --- |
| 2. | да су при изради пројекта поштоване све прописане и утврђене мере и препоруке за испуњење основних захтева за објекат и да је пројекат израђен у складу са мерама и препорукама којима се доказује испуњеност основних захтева. |

| Одговорни урбаниста: | Јелена Грујић , мастер инж.арх. |
| --- | --- |
| Број лиценце: | 200 1635 18 |
| Печат: | Потпис: |

##### ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ

- Чланови 60. и 61. Закона о планирању и изградњи ( „Сл.глас.РС“ , бр.72/09, 81/09–исп. , 64/10-УС, 24/11 , 121/12, 42/13-УС, 50/13- УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 32/19, 37/19 и 9/20 ) и Правилник о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања ( „Сл. гласник РС", бр.64/2015, 32/19 )

- План генералне регулације за насељено место Лозница ( „Сл.лист града Лознице“, бр.3/2014 и 13/2018 )

-  Информација о локацији број: 353-3-120/2020 од 05.08.2020.године

- Изради Урбанистичког пројекта изградње се приступа јер планирани објекат прелази 1.000м² БРГП и ради тога што је према ПГР-у Лознице на предметној локацији предвиђена израда Плана детаљне регулације. Пошто је истекао законски рок од две године за израду ПДР-а за ову зону , а није донета Одлука о изради истог , инвеститор је на основу Обавештења брoj: Сл./2020-V oд 12.03.2020.године од Одељења за планирање и изгрању Градске управе града Лознице , Мишљења МГСИ , Сектор за просторно планирање и урбанизам број:  011-00-00806/2019-11 од 03.03.2020.године и наведене Информације о локацији , које су саставни део документације урбанистичког пројекта , приступио изради овог урбанистичког пројекта.

##### ОБУХВАТ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

У обухвату овог урбанистичког пројекта је к.п.бр.3848 К.О. Лозница . Циљ израде урбанистичког пројекта је уређење дела простора у оквиру катастарске парцеле бр.3848 К.О. Лозница и изградња вишепородичног стамбено-пословног објекта који се састоји од две ламеле . Ламела број 1. је део објекта спратности По+П+4 , а ламела број 2. је део објекта спратности Су+П+4 .

Изградња вишепородичног стамбено-пословног објекта који се састоји од две ламеле је предвиђена на делу к.п.бр.3848 К.О. Лозница , уписане у Лист непокретности бр.13281 , која се налази у насељеном месту Лозница. Предметна парцела се налази у улици Филипа Кљајића и део парцеле у обухвату урбанистичког пројекта има приступ са поменуте улице , а део парцеле који није предмет разраде овог урбанистичког пројекта има приступ на јавну саобраћајницу са к.п.бр.1786/1 К.О. Лозница.

Овим урбанистичким пројектом планирана је подела предметне катастарске парцеле у складу са правилима парцелације ПГР-а Лознице , на део пареле за изградњу вишепородичног стамбено-пословног објекта који се састоји од две ламеле , на део парцеле који улази у регулацију улице Филипа Кљајића и део који ће бити предмет даље разраде другим урбанистичким пројектом којим ће се предвидети изградња објеката у функцији пословања тј.предвиђене допунске намене терцијалне делатности , а на основу захтева инвеститора . У том циљу овим урбанистичким пројектом је дат и предлог парцелације .

Предметна парцела је у обухвату Плана Генералне регулације за насељено место Лозница где је за претежну намену предвиђено вишепородично становање у ванценталној зони града , а терцијалне делатности су предвиђене као допунска намена . Положај предметне парцеле је приказан на графичком прилогу бр.1          ( Извод из ПГР-а Лозница ) .

##### УСЛОВИ ИЗГРАДЊЕ

3.1. ИЗВОД ИЗ ПГР-а

Б.2.2. Урбанистички параметри за блокове, целине и парцеле са вишепородичним становањем ван централне зоне града и у приградској зони града

| Парцела: | -минимална површина парцеле -за слободно стојеће објекте…………...500 м2 - за објекте у низу ……………………….. 400 м2 -минимална ширина парцеле -за објекте у низу……………………..… 10м -за двојне објекте.............................22м (2х11м - две парцеле) -за слободностојеће објекте....... 15м (у изузетним случајевима, као нпр. када се парцела шири у дубину и сл. могућа је изградња слободностојећег објекта и уколико је фронт парцеле према улици минималне ширине 12м) Уколико је парцела преко ужег дела повезана са јавним путем, који служи као приступ, минимална ширина парцеле није меродавна. |
| --- | --- |
| Индекс заузетости: | -максимални индекс заузетости на парцели ………40% -максимални индекс заузетости на парцелама са комерцијалним функцијама ……..50% |
| Висинска регулација: | Висинска регулација: -максимална спратност објеката ......………… По+П+4 -максимална висина објеката - до коте слемена ………………………… 18,0 м Дозвољено је незнатно повећање спратности планом нижег реда (нпр. на великим неизграђеним површинама - простор касарне у Клупцима, Старог расадника, уз ОШ ,,Вук Караџић", зона III Лагатор и сл.). На овај начин, могу се нагласити улазни правци у град (из правца Шапца и Ваљева). |
| Хоризонтална регулација: | -минимално растојање грађевинске линије објекта од регулационе линије парцеле дефинисано у графичком прилогу План саобраћаја, регулације и нивелације, а ако није одређено на графичком прилогу растојање грађевинске линије објекта од регулационе линије парцеле износи .... 5,0 м -растојање објекта од бочних граница парцеле -за слободно стојеће објекте…1/4 х вишег објекта, а не мање од 4,0м -за објекте у низу ……………………….. 2,5 м -за двојне објекте ……………………….. 4,0 м -растојање објекта од бочних суседних објеката - слободностојећи објекти …… 1/2 х вишег објекта -у прекинутом низу ……………… 1/3 х вишег објекта - двојни објекти …….................. 1/2 х вишег објекта -минимално растојање објекта од задње границе парцеле ………6,0 м |
| Изградња других објеката на парцели: | -спратност помоћног објекта ………………………..П -максимална висина помоћног објеката -до коте слемена ………………………… 5,0 м Помоћни објекат се може поставити на међу: - уколико на суседној међи постоји објекат, дозвољено постављање у дужини преклапања; - уколико постоји сагласност суседа; - уколико је постојао легалан објекат на међи, који се замењује. Дозвољена је изградња помоћних објеката на задњој и бочним границама парцеле уз сагласност суседа, као и уз главни објекат, осим уколико планом нижег реда није предвиђено другачије тј. уколико планом нижег реда није забрањена изградња помоћних објеката. Његово минимално растојање од главног објекта на сопственој парцели није условљено. Растојање једног помоћног објекта од другог помоћног објекта на истој парцели, уколико нису физички везани, је минимално 2,5м. Уколико није могуће поставити помоћни објекат на границу парцеле уз сагласност суседа, минимално дозвољено растојање помоћног објекта од границе бочне и задње парцеле је 1,5м, а од суседног главног објекта на суседној парцели није условљено. Дозвољена је изградња помоћног објекта пре изградње главног објекта, у зони планиране изградње и према горенаведеним условима. Није дозвољено постављање отвора на међи према суседној парцели. |
| Паркирање: | Према општим правилима грађења, дефинисаним у делу Паркирање. |
| Уређење слободних површина: | Обавезно је формирање незастртих зелених површина на минимално 20% површине парцеле. Планиране и изведене зелене површине се не могу смањивати сем у циљу подизања дечијих и рекреативних игралишта. Површине за паркирање могу бити озелењене али се не рачунају у минималан проценат зелених површина приликом обрачунавања биланса на предметној локацији. На парцелама на којима се налазе објекти са више од 10 стамбених јединица потребно је обезбедити дечије игралиште које може бити у саставу зелене површине. |

##### 3.2.ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА

Предметна парцела има укупну површину од 10.246м² . На основу Плана саобраћаја , регулације и нивелације ПГР-а Лознице и њиме задатих регулационих линија , дат је предлог две грађевинске парцеле и парцеле која је  у оквиру регулације ул.Филипа Кљајића , а које су у обухвату овог урбанистичког пројекта и које су приказане на графичким прилозима .

На парцели П1, у површини од 2.557м², планира се изградња вишепородичног стамбено-пословног објекта који се састоји од две ламеле и које представљају једну архитектонско-урбанистичку целину са заједничким колским и пешачким приступом и са обезбеђењем паркирања у оквиру подземне етаже објекта и на самој парцели у потребном броју за сваки стан једно паркинг место односно једно ПМ за 80м² пословног простора . У оквиру ове парцеле планирано је  партерно уређење слободног простора са потребном зеленом површином од 578,29м² , у оквиру које је планирано дечије игралиште у површини 256м² и изградња пешачких површина и степеништа ради лакше комуникације пешака у оквиру парцеле . Планира се и изградња потпорних зидова ради обезбеђења колских и пешачких површина . Прикључења на комуналну инфраструктуру  објекта су планирана у складу са условима јавних предузећа .

Ламела број 1. је део објекта спратности По+П+4 и намене стамбено-пословни, са једним пословним простором у делу приземља објекта који је орјентисан ка улици Филипа Кљајића и 3 стана у осталом делу приземља , а на осталим етажама по 7 станова , укупно 31 стан . Ламела број 2. је спратности Су+П+4 и наменом вишепородични стамбени са по 7 станова на свим надземним етажама , укупно 35 станова . Подземна етажа објекта је намењена за паркирање и састоји се од три независне функционалне целине – гараже бр.1. , 2. и 3. које имају заједнички приступ са манипулативне површине подужног нагиба од 2,3% до 5% , ширине 5,40м . Гаража бр.1 се налази у подруму ламеле бр.1 , нето површине 339,34м² и има 18 паркинг места. Гаража бр.2 се налази у сутерену ламеле бр.2 , нето површине 339,34м² и има такође 18 паркинг места. Гаража бр.3 се налази у сутеренском делу објекта између ламела, нето површине 47,22м² и има 3 паркинг места.

Парцела П2, у површини од 7.660м², која има приступ на јавну саобраћајницу са к.п.1786/1 К.О. Лозница , планира се за даљу разраду другим урбанистичким пројектом којим ће се предвидети изградња објеката у функцији пословања тј.предвиђене допунске намене - терцијалне делатности , а на основу захтева инвеститора .

Парцела П3 , у површини од 29м² , улази у регулацију улице Филипа Кљаића и она је део будуће јавне површине .

Обрађивач је приступио изради пројекта да би кроз исти доказао да је на предметној катастраској парцели могуће изградити вишепородични стамбено-пословни објекат који се састоји од две ламеле . Према потребама конкретног инвеститора , потребно је кроз урбанистички пројекат , а на основу идејних решења објеката која су саставни део овог УП , дефинисати неопходан ниво комуналне опремљености предметног објекта: електро и тт инсталације , водоводне и канализационе мреже , прикључак на градски гасовод и приступ на јавну површину .

##### 3.3.ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА И НАМЕНА ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА

Локација предметне парцеле к.п.бр.3848 К.О. Лозница је у обухвату ПГР-а Лозница. Дозвољена претежна намена је вишепородично становање у ванцентралној зони града , а допунска терцијалне делатности ( пословно комерцијални , услужно трговински садржаји и туристичке делатности ) . Пошто је вишепородични стамбено-пословни објекат који се састоји од две ламеле , планиран да буде у функцији вишепородичног становања са комерцијалним садржајима ( пословни и трговински простор ) , на предметној парцели је могућа изградња ове врсте објеката .

##### 3.4.ПРАВИЛА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ

Предметна катастарска парцела има укупну површину од 10.246м² . Грађевинска парцела је простор на којем је могућа изградња објеката , уколико се налази на простору на којем је планирана изградња и да има приступ на јавну површину (улица, трг, сквер).

Грађевинска парцела је дефинисана регулационом линијом према јавном простору , а међним линијама према суседним парцелама и да обликом и површином одговара планом задатим параметрима што планирана предметна грађевинска парцела испуњава .

Свака катастарска парцела може се трансформисати у складу са Законом и урбанистичким планом под следећим условима:

-подела се може вршити у оквиру граница једне или више постојећих парцела;

-све новоформиране парцеле морају имати приступ на јавни простор;	                                                   -новопланиране парцеле се формирају на основу урбанистичких параметара дефинисаних за одређени тип изградње и намену;

Предлог пројекта препарцелације:

Кроз овај урбанистички пројекат дат је предлог парцелације . Овим пројектом, предвиђено je да се од катастарске парцеле бр.3848 К.О. Лозница  формирају две  грађевинске парцеле П1 и П2 , на основу намене вишепородично становање  са терцијалним делатностима у ванцентралној зони града и једна путна парцела П3   која улази у планирану регулацију улице Филипа Кљајића , како је предвиђено ПГР-ом што је приказано на графичком прилогу. Предлог парцелације  је  приказан  на графичком прилогу лист бр.10 ( „Предлог пројекта парцелације“ ) .

Табела бр. 1

| Старо стање |  | Ново стање |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Број парцеле | Површина у ха | Број парцеле | површина у ха |
| 3848 | 01 02 46 | П1 П2 П3 | 00 25 57 00 76 60 00 00 29 |
| укупно | 01 02 46 | укупно | 01 02 46 |

Координате тачака новоформираних парцеле.

Табела бр. 2

| Тачка | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1. | 6598070.923 | 4933717.049 |
| 2. | 6598082.604 | 4933704.180 |
| 3. | 6597985.304 | 4933788.268 |
| 4. | 6597976.989 | 4933770.991 |

##### 3.5.ПРИСТУП ПАРЦЕЛАМА

Све грађевинске парцеле морају имати директан приступ на јавну површину. Приступна површина се не може користити за паркирање. Грађевинска парцела дефинисана је регулационом линијом која дефинише јавну површину на коју се прикључују приступне саобраћајнице. Предметна парцела се налази у улици Филипа Кљајића и  има приступ са поменуте улице , а део парцеле који није предмет разраде овог пројекта има приступ на јавну саобраћајницу на к.п.бр.1786/1 К.О. Лозница. Кроз израду овог урбанистичког пројекта се задржава постојећи прилаз и то из улице Филипа Кљајића , као према условима издатим од стране ЈП „Лозница развој“ Лозница , који су саставни део овог урбанистичког пројекта. Јавна површина и приступне саобраћајнице су приказане на графичком прилогу бр.6.2.(Урбанистичко решење-положај објекта) .

##### 3.6.УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА

Подземне етаже

ПГР-ом за насељено место Лозница је дозвољена изградња подземне етаже која може бити већа од приземне етаже и може заузимати 100% површине парцеле.

Урбанистичким пројектом је предвиђена подрумска етажа у ламели бр.1. и сутеренска етажа у делу објекта између ламела и у ламели бр.2. које су површином веће од приземних етажа , површине 810,35м² и заузимају 31,69% од површине парцеле П1 која је предмет разраде овог пројекта.

Грађевинска линија

Према ПГР-у за насељено место Лозница, грађевинска линија приземља према улици Филипа Кљајића је на 5,00м од регулационе линије.

Предметни објекат и то ламела бр.1 је постављена на Планом задату грађевинску линију ка улици Филипа Кљајића , док је ламела бр.2 постављена на 37,50м од регулационе линије улице Филипа Кљајића.

Еркери

ПГР-ом за насељено место Лозница су дозвољени испади (еркери) на деловима новопланираних објеката орјентисаним према регулационој линији могу се градити испади (еркери, терасе, доксати, улазне настрешнице без стубова) који прелазе регулациону линију уз следеће услове:

- дужина испада може бити максимално 0,6 м, ако је ширина тротоара до 3,5 м и то на минималној висини од 4,0 м изнад тротоара и могу да заузимају 40% површине уличне фасаде;

- дужина испада може бити максимално 1,0 м, ако је ширина тротоара већа од 3,5 м, ширина улице већа од 15,0 м и то на минималној висини од 4,0 м изнад тротоара и могу да заузимају 50% површине уличне фасаде;

Грађевински елементи (еркери, доксати, балкони, улазне надстрешнице са и без стубова, надстрешнице и сл.) на нивоу првог спрата могу да пређу грађевинску линију (рачунајући од основног габарита објекта до хоризонталне пројекције испада) и то;

- на делу објекта према предњем дворишту - 1,20 м, али укупна површина грађевинских елемената не може прећи 50% уличне фасаде изнад приземља;

- на делу објекта према бочном дворишту претежно северне оријентације (најмањег растојања грађевинске линије од бочне границе од 2,00 м) - 0,50 м, али укупна површина грађевинских елемената не може прећи 30% бочне фасаде изнад приземља;

- на делу објекта према бочном дворишту претежно јужне оријентације (најмањег растојања грађевинске линије од бочне границе од 2,50 м) - 0,90 м, али укупна површина грађевинских елемената не може прећи 30% бочне фасаде изнад приземља;

- на делу објекта према бочном дворишту осталих оријентација (најмањег растојања грађевинске линије од бочне границе од 2,50 м) - 0,8 м, али укупна површина грађевинских елемената не може прећи 30% бочне фасаде изнад приземља;

- на делу објекта према задњем дворишту (најмањег растојања грађевинске линије од задње границе парцеле од 5,00 м) - 1,20 м, али укупна површина грађевинских елемената не може прећи 30% стражње фасаде изнад приземља;

- код вишеспратних објеката вишепородичног становања и објеката терцијалних делатности горенаведени испади према суседним бочним парцелама дозвољени су искључиво ако се задовољи услов минималног растојања грађевинске линије до бочне границе парцеле дефинисан посебним правилима грађења

- код вишеспратних објеката вишепородичног становања и објеката терцијалних делатности горенаведени испади према задњем дворишту могу се градити уз услов да се обезбеди минимално растојање грађевинске линије објекта до задње границе парцеле дефинисан посебним правилима грађења.

У изузетном случају, могуће је одступање од наведеног правила у погледу дефинисања грађевинских елемената - препуста  као што су озелењене кровне терасе изнад приземља и сл. које се могу јавити код сложенијих објеката када имају улогу елемента којим се жели истаћи специфична архитектура објекта. Минимално растојање оваквог грађевинског елемента од суседне границе парцеле је 2,5м.Уколико је терен у паду, могуће је поставити грађевинске елементе-препусте изнад сутерена на делу фасаде где је сутерен у целости изнад коте терена, а према условима који су горе наведени.

Овим урбанистичким пројектом је предвиђени су испади ( еркери ) на све четири  фасаде. Габарити етажа изнад приземља прелазе грађевинску линију у виду еркера у оквиру дозвољених параметара ПГР-а Лознице. Све грађевинске линије објекта и еркери су приказане на графичком прилогу бр.6 ( „Урбанистичко решење саобраћаја, регулације и нивелације“ ).

Предње дворишне фасаде обе ламеле имају еркере дужине од 1,20м , у површини од 115,94м² , што представља 43,38% укупне површине предње фасаде.

Бочна фасада ламеле бр.1 претежно јужне орјентације има еркере дужине 0,90м , у површини од 127,43м², што представља 29,87% укупне површине бочне фасаде. Бочна фасада ламеле бр.2 претежно јужне орјентације има еркере дужине 0,90м, у површини од 127,43м², што представља 28,86% укупне површине бочне фасаде.

Бочне фасаде обе ламеле претежно северне орјентације имају еркере дужине 0,50м , у површини од 16,32м², што представља 3,82% укупне површине бочних фасада .

Задње дворишне фасаде обе ламеле имају еркере дужине од 0,80м , у површини од 64,17м², што представља 25,02% укупне површине задње фасаде.

Удаљеност од међе и суседа

Према ПГР-у за насељено место Лозница : растојање објекта од бочних граница парцеле за слободностојеће објекте је 1/4 h вишег објекта , а не мање од 4.00м, за објекте у низу је 2.50м. Растојање објеката од бочних суседних објеката за слободностојеће  је 1/2 h вишег објекта, за објекте у прекинутом низу је 1/3 h вишег објекта. Према општим правилима грађења за објекте у ПГР-у за насељено место Лозница, дозвољена је изградња објеката у непрекинутом низу у зонама у којима није прописана обавезна израда планова нижег реда , уз обострану сагласност суседа за изградњу на заједничкој међи.

Према урбанистичком пројекту објекат је слободностојећи и постављен на грађевинску линију према улици Филипа Кљајића , а ламела бр.2 је удаљена  37,5м од реулационе линије улице Филипа Кљајића. Објекат је удаљен од северне границе са к.п.бр.3844 К.О. Лозница која је бочна граница предметне парцеле 4,0м што је више од 1/4 h висине предметног објекта. Од к.п.бр.3845/1 К.О. Лозница која је јужна бочна граница парцеле објекат је удаљен 6,60м , а од к.п.бр.3847 објекат је удаљен 6,60м која представља задњу границу парцеле као и новоформирана парцела П2 од које је објекат удаљен 46,30м.  Од објекта О.Ш. „Вук Караџић“ на к.п.бр.3844 К.О. Лозница објекат је удаљен 29,40м што је више од h/2 вишег објекта. Од објеката на к.п.бр.3845/1 објекат је удаљен 10,00м и 10,40м што је више од h/2 вишег објекта. Сва удаљења предметног објекта приказана су на графичком прилогу бр.6.2. ( Урбанистичко решење - положај објекта ).

Спратност

На планираном објекту предвиђена је спратност ламеле бр.1 - По+П+4 , а ламеле бр.2 - Су+П+4 . Планирана висина до коте слемена износи 15,70м. Према ПГР-у Лознице дозвољена спратност је По+П+4.

Индекс или степен заузетости

Планирани објекат у основи приземља има бруто грађевинску површину од 764,21м² што представља 29,90% грађевинске парцеле П1. Површина највеће етаже објекта је 842,56м² што као хоризонтална пројекција на парцелу представља коефицијент заузетости од 32,95%. Према ПГР-у Лозница максимални индекс заузетости износи 50%. На угаоним парцелама и уз магистралне и регионалне правце могуће је повећање спратности за једну етажу односно поткровље, повећање степена искоришћености за 10% уколико је реч о парцели планираној за вишепородично становање или терцијарне делатности ван ужег градског центра.

Фазна градња

Према општим правилима грађења за објекте у ПГР-у за насељено место Лозница , дозвољена је фазна градња.

Предвиђена је фазна изградња предметног објекта по планираним ламелама које представљају независне техничке и функционалне целине. Подела на фазе је приказана у Идејном решењу објекта које је саставни део овог Урбанистичког пројекта.

Кровови

Кров предметног објекта је предвиђен да буде равни непроходни кров , нагиба 4% степена , са котом слемена од 15,70м , на обе ламеле. Кров сутеренског дела објекта између ламела , изнад кога нема надземних етажа , је предвиђен да се хумунизира и озелени засадом траве.

Одвођење атмосферских вода

Одвођење атмосферских вода са објекта није дозвољено преко суседне/их парцела. Атмосферске воде са крова се прикупљају хоризонталним и вертикалним олуцима и одводе се у уличну атмосферску канализациону мрежу.

##### 4.НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ

У складу са планираним идејним решењем , у обухвату урбанистичког пројекта у оквиру кога је грађевинска парцела П1 , на којој се планира изградња постигнути су следећи параметри :

-земљиште обухваћено грађевинском парцелом П1 ...............................00 25 57 ха

-спратност објекта............................................................................Су+П+4 и По+П+4

-бруто развијена површина подземне етаже.................................................810,35м²

-бруто развијена површина приземља.......................................................... 764,21м²

-бруто развијена површина етажа од 1-4 спрата...........................................842,56м²

-бруто развијена површина свих надземних етажа....................................4.134,45м²

-бруто развијена површина  објекта............................................................4.944,80м²

-индекс заузетости..............................................................................................32,95%

-зелене површине 578,29м² .............. ...............................................................22,61%

Према ПГР Лозница , максимални индекс заузетости за парцеле на којима је предвиђено вишепородично становање у ванцентралној зони града где се налази предметна локација износи 50% , уз повећање од 10% индекса заузетости ако је реч о парцелама планираним за вишепородично становање и терцијалне делатности у ванцентралној зони града на угаоним парцелама и уз магистралне и регоналне правце. Потребно је обезбедити минимално 20% зеленила.

Основна намена површина , диспозиција објекта , максималне зоне изграђености , саобраћајне и пешачке површине на парцели , паркинзи и зелене површине приказане су на графичким прилогу бр.5. „Урбанистичко решење намене површина“.

Услови за паркирање и уређење слободних површина

За стамбене и пословне објекте паркирање возила се мора регулисати у оквиру парцеле. Потребно је обезбедити једно паркинг место или гаражно место по једној стамбеној јединици и једно паркинг или гаражно место за 60.00м² пословног простора. Неопходан паркинг, односно гаражни простор, мора се обезбедити истовремено са изградњом објекта. Могућа је изградња подземно-надземних гаража у више нивоа. Преостале зелене површине хумунизирати и засадити смесу траве по избору инвеститора,препоручује се садња четинарског украсног растиња

Предвиђено је по једно паркинг место за сваку од 66 стамбених јединица и 4 паркинг места за 180,99м² пословног простора . Број паркинг места на парцели је 31 , а у подземној етажи је планирано 39 , што укупно износи 70 паркинг места. Колски приступ је предвиђен рампом ширине 5,40м са подужним нагибом од 2,30% до 5%. У подруму и сутерену се планирају 3 гараже чије површине не прелазе 400,0м² и као такве према Правилнику о техничким захтевима за заштиту гаража за путничке аутомобиле од пожара и експлозије ( „Сл.лист СЦГ“ бр.31/2005 ) и то члану 14. спадају у мале гараже којима се колски приступа једном рампом и једном коловозном траком , а према члану 16. и 17. Пешачки приступ и евакуација пешака из гаража је предвиђена преко унутрашњег сигурносног степеништа које је осигурано просторијом са натпритиском од 80Мp што је у складу са чланом 22. горе поменутог правилника.

Гаража бр.1 се налази у подруму ламеле бр.1 , нето површине 339,34м² и има 18 паркинг места. Гаража бр.2 се налази у сутерену ламеле бр.2 , нето површине 339,34м² и има такође 18 паркинг места. Гаража бр.3 се налази у сутеренском делу објекта између ламела, нето површине 47,22м² и има 3 паркинг места .

Упоредна табела урбанистичких параметара:

|  | УРБАНИСТИЧКИ ПАРАМЕТРИ ПО ПГР-У ЗА НАСЕЉЕНО МЕСТО ЛОЗНИЦА | УРБАНИСТИЧКИ ПАРАМЕТРИ ПО УРБАНИСТИЧКОМ ПРОЈЕКТУ ЗА ИЗГРАДЊУ НА ГРАЂ.ПАРЦЕЛИ П2 |
| --- | --- | --- |
| ПОВРШИНА ПАРЦЕЛЕ | мин. 500м² | 2557м² |
| СПРАТНОСТ ОБЈЕКТА | По+П+4 | По+П+4 и Су+П+4 |
| ИНДЕКС ЗАУЗЕТОСТИ | 50% | 32,95% |
| ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ | 20% | 22,61% |
| ПАРКИРАЊЕ | 70 | 70 |
| ВИСИНА ОБЈЕКТА | 18м | 15,70м |

4.1.ПОСТОЈЕЋИ ОБЈЕКТИ

На предметној парцели има један изграђени објекат и то : објекат изграђен пре доношења прописа о изградњи објеката површине основе од 178,00м² и предвиђен је за уклањање.

4.2.ПОМОЋНИ ОБЈЕКТИ И ГАРАЖЕ

Дозвољена је изградња помоћних објеката максималне спратности П са максималном висином од 5.0 м.

Не планира се изградња помоћних објеката на парцели већ су све помоћне просторије смештене унутар предметног објекта.

4.3.ОГРАЂИВАЊЕ ПАРЦЕЛЕ

Ограђивање предметне парцеле се може извршити зиданом оградом висине 0.90 м или транспарентном оградом висине 1.40 м према суседним парцелама и то тако што се ограда поставља унутар предметне парцеле.

Овим Урбанистичким пројектом није предвиђено ограђивање парцеле према улицам тако да се непредвиђа постављање ограде на регулационе линије.

4.4.ПОВРШИНЕ ЗА СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈУ

У оквиру парцела у стамбеним блоковима намењених вишепородичном становању на којима се налази више од 10 стамбених јединица  потребно је обезбедити дечје игралиште за узраст деце од 3 до 11 година минималне површине 100м². Дечија игралишта је могуће формирати у оквиру зелених површина, али није дозвољена изградња дечијих игралишта уз површине предвиђене за паркирање возила.

Овим урбанистичким пројектом предвиђено је дечије игралиште у површини од 256м² у оквиру затрављене зелене површине које се налази у унутрашњем дворишту.

5.НАЧИН УРЕЂЕЊА СЛОБОДНИХ И ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА

Препоручује се садња украсног листопадног дрвећа и четинарског растиња. Од листопадних врста препоручују се кугласте форме и то: каталпа (catalpa bungei nana ) ,багрем ( rombinia umbraculifera ), јавор ( acer platanoides ) и друге сродне врсте. Максимална висина наведених врста је 6м. Од четинара препоручује се садња ниских украсних четинарских форми и то следеће врсте: thuja occidentalis danica, chamaecyparis globosa....Око украсних четинарских форми препоручује се постављање декоративног природног малча. Озелењавање површина могуће је извршитти постављањем травног бусена или коришћењем семенске траве. Паркинг површине могу бити озелењене али се не рачунају у минимални проценат зелене површине приликом обрачунавања биланса на предметној локацији.

6. НАЧИН ПРИКЉУЧЕЊА НА ИНФРАСТРУКТУРНУ МРЕЖУ

6.1.САОБРАЋАЈНО РЕШЕЊЕ

У складу са нивелационим и регулационим решењем ПГР-а Лозница, кроз израду овог урбанистичког пројекта се предвиђа се колски и пешачки прилази и то из улице Филипа Кљајића. У оквиру парцеле су предвиђене интерне саобраћајнице и манипулативне површине ширине 5,40м које омогућавају несметан приступ и потребну манипулацију возила унутар парцеле и објекта.

Приступном саобраћајницом из улице Филипа Кљајића се преко узлазно силазне рампе нагиба од 2,3% до 5% приступа у подземну етажу објекта и задњем делу парцеле на којем су планирана паркинг места. Пешачки приступ објекту је из улице Филипа Кљајића , пешачком стазом ширине 1,50м.

Саобраћајна и нивелациона решења су приказана на Графичком прилогу бр.6. ( „Урбанистичко решење саобраћаја, регулације и нивелације“ ).

6.2.УСЛОВИ ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ НА КОМУНАЛНУ ИНФРАСТРУКТУРУ

6.2.1.ХИДРОТЕХНИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА

Постојеће стање

Водовод

У улици Филипа Кљајића налази се дистрибутивни цевовод питке воде, ливено гвоздени Ø220мм. Снабдевање планираног објекта санитарном водом је могуће остварити.

Канализација

У улици Филипа Кљајића налази се колектори фекалне канализације Ø300мм. Прикључак отпадних вода планирати на колектор у улици Филипа Кљајића

Планирано стање

Водовод

Прикључни цевовод водоводне мреже за предметни објекат димензионисати тако да здовољи потребе свих садржаја у оквиру објекта. Димензионисање прикључног цевовода и водомера извршити на основу хидрауличког прпрачуна, који мора бити саставни део пројекта. Прикључак планирати на уличну водоводну цев у улици Филипа Кљајића у којој радни притисак на месту прикључка износи од 4,0 до 6,0 бара. Гарантује се законски милимални притисак од 2 бара. У случају високог притиска, уградња регулатора притика пада на терет корисника. Прикључни цевовод уличне водоводне цеви до водомерног склоништа пројектовати искључиво у правој линији, управно на уличну цев. Не дозвољавају се никакви хоризонтални и вертикални преломина делу цевовода до прикључка до водомера. Дати цевовод поставити у слоју песка 10цм испод и изнад цевовода у каналу минималне дубине 1м. На делу трасе прикључног цевовода који пролази испод саобраћајница и тротоара затрпавање рова изнад слоја песка предвидети шљунком.

Склониште за водомер пројектовати на удаљености до 3м од регулационе линије, унутрашњих димензија 1,20*1,20*1,30м, за један најмањи водомер, а за сваки следећи водомер склониште за водомер проширити за 30цм до пречника Ø50мм, а преко Ø50мм проширити за 50цм, дужину шахте урадити према пратећим елементима водомера. Водомер се поставља минимум 0,30м од дна шахте са осонцем испод. Поклопац пречника 60цм позиционирати изнад водомера. Склониште за водомер пројектовати од водонепрпусног бетона.

Канализација

Прикључну канализациону цев предметног објекта на уличну канализацију димензионисати тако да задовољи потребе сви садржаја у оквиру парцеле. Димензионисање прикључне канализационе цеви извршити на основу хидрауличког прорачуна који мора бити саставни део пројекта, с тим да не сме бити мањег пречника од 160мм. Подрумске просторије се могу прикључити на фекалну канализацију прпумпавањем. Улична канализација је фекални колектор профила 1000мм, материјал АСС. Гранично ревизионо окно у кругу предметне парцеле извести на одстојању највише 3м од регулационе линије. У гранично ревизионо укључити све отпадне фекалне воде са предметне парцеле. Улични колектор је грађен по сепаратном систему и намењен је само за фекалну канализацију. Сртого се забрањује укључење кишне канализације у гранично ревизионо.

Прикључење извести од граничног ревизионог окна најкраћим путем до ревизионог окна на уличној канализацији канализационом цеви са падом 2% до 6%. Изузетно, може се одобрити прикључење горе наведене предметне парцеле преко друге парцеле, уз предходно добијену сагласност власника парцеле кроз коју пролази прикључни цевовод. Дати цевовод поставити у слоју песка 10цм испод и изнад цевовода у каналу са пројектованимм падом минималне дубине 1м. На делу трасе прикључног цевовода који пролази испод саобраћајница и тротоара затрпавање рова изнад слоја песка предвидети шљунком.

6.2.2.ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА  И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА ИНФРАСТРУКТУРА:

УСЛОВИ ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ ОБЈЕКАТА НА ИНФРАСТРУКТУРУ

Снабдевање електричном енергијом

Предметни објекат напојити преко посебног НН извода из будуће МБТС 10/0,4 КВ „Кидричева“ у Лозници, подземним каблом типа ХНЕ-49-А 3Х 150 мм . У тафостаници је потребно заменити постојећи НН блок (са 8 извода) новим НН блоом са 12 извода. На планираној траси напојног кабла доћи че до укрштања и паралелног вођења са већ постојећим НН водовима 0,4 кВ.

Грађевинске радове у близини електроенергетских објеката бршити ручно, без употребе механизације и уз предузимање свих потрених мера заштите.

Телекомуникације

На предметној ситуацији у оквиру регулационих линија постоје подземни ТК објекти, пре било каквих извођења радова обратити се „Телеком Србија“ како би се договорили о заштити приводног ТК кабла и ТК извода.

Услови за прикључење на ТК мрежу биће одређени у обједињеној процедури за прибављање грађевинске дозволе.

ја.

7.ИНЖИЊЕРСКО-ГЕОЛОШКИ УСЛОВИ

1.  Већи  објекти   хидротехничке  инфраструктуре  (црпне  станице, шахте, колектори)   могу  се  фундирати  директно  уз  евентуалну  замену - санацију  тла  тампонима  шљунка  при  напонима  у  тлу  већим  од  200,00 кN/м2.

2.  За  изградњу  улица  I и II  реда  обавезна  је  израда  елабората  о геотехничким   условима  пројектовања, а  за  улице нижег  ранга  уколико  је попречни  и подужни нагиб  већи  од  100.

3. За реконструкцију постојећих  саобраћајница  I и II реда  обавезна  је израда  елабората   провере  носивости  постојеће  коловозне  конструкције, а  за улице  III реда и  вишег  ако  се  повећава  њихов  ранг.

Саобраћајнице  се  граде  у  шљунковито-песковитом  или  глиновитом  тлу  планирањем  насипа и тампона  од  речног или  дробљеног  агрегата  крупнозрне  фракције.

4.  Објекти  јавних и спортских  намена - индустијски, стамбени и  комунални  објекти фундирају  се  на  тракастим темељима, самцима  или  контраплочи и изузетно, ако је  прашинасто тло водом  засићено  ниске  конзистенције, неопходно  је  фундирање на  бушеним  шиповима  који  се  ослањају  на  носиви слој.

Замену и збијање тла  тампон  слојем шљунка  радити при  напонима  у  тлу  већим  од  200,00 кN/м2.

Обавезна  је хидротехничка  заштита  подова  приземља, као и  издизање  објеката  нивелационим  насипима  у  зонама  утицаја  поплава.

5. За  темељење  већих грађевинских  објеката  у  отвореној  јами  чија  је  дубина већа  од  5м, ако  нема  подземних  вода, пројект  објекта  мора  садржати  и  пројекат  јаме, као  и  техничке  услове  за  сигурно  извођење  радова.

6.Темељна  јама  грађевинског  објекта  у  близини  постојећих  објеката  мора  се пројектовати  и  извести  тако  да се  ти  објекти  у  потпуности  обезбеде  од  евентуалних  оштећења  услед  деформација  или зарушавања  тла.

7. Нивелација  терена  насипањем  се  изводи  од  речног или  дробљеног   агрегата  крупнозрне   фракције, а  у  зонама  сталног или  повременог  високог  нивоа   подземних  вода  неопходне  су  подлоге  од  ,,иберлауфа“.

8. Код  дубоких  ископа  неопходно  је  разупирање  и  гравитацино  одвођење  или црпљење  подземних  вода.

9.  На  локацијама  где  је  примећена  појава  клизишта обавезна су детаљна  геотехничка  испитивања, израда геомеханичких елабората и главног грађевинског пројекта  санације  клизишта.

10.  Потпорни  зидови  се  изводе  у  сегментима  у  дужинама  од 4,0м до 5,0м-наизменично  у  кампадама. Обавезно  је  извођење  отвора  за  дренирање воде иза  зида  - ,,барбакана“  који  се  постављају  на  међусобном   размаку  од  1,0м до 1,20м - попречног  пресека  око 5,0цм. Иза  зида   прво  се  насипа  слој  крупнозрног  шљунка, а  затим  се  насипа  слој  ситнозрног  шљунка .

Инвеститор се обавезује да пре почетка градње, у складу са прописима, изврши геомеханичка испитивања.

8.МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Приликом издавања грађевинске дозволе, као и приликом градње, а потом и коришћења објеката, неопходно је уважавати све елементе животне средине и примењивати мере којима се неће мењати њено затечено стање.

У случају да већ затечено стање животне средине не одговара минималним допуштеним условима треба га довести у границе прихватљивости дефинисане важећим прописима и стандардима.

У графичком делу овог пројекта је планирано место за постављање контејнера у складу са условима издатим од надлежног комуналног предузећа.

9.УРБАНИСТИЧКЕ  МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА

Услови за заштиту од пожара издати од стране Министарства унутрашњих послова,Одељење за вандредне ситуације и спашавање у Шапцу, број 09.33  217-7777/20-1 од 05.06. 2020. год. године обавезују:

- Пре издавања локацијских услова потребно је од стране органа надлежног за заштиту од пожара прибавити посебне услове у погледу мере заштите од пожара и експлозија за безбедно постављање објеката са запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима у складу са одредбама члан 6. Закона о запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима ( Сл. Гласник РС бр 54/15) и одредбама чл. 16 став 1 Уредбе о локациским условима (Сл. Гласник РС бр. 35/15 и 114/15)

- У поступку прибабљања локациских услова потребно је од стране органа надлежног за заштиту од пожара прибавити посебне услове у погледу мера заштите од пожара и експлозија сходно члану 16 став 2 1 Уредбе о локациским условима (Сл. Гласник РС бр. 35/15 и 114/15), узимајући у обзир да због специфичности објекта План детаљне регулације не може садржати све неопходне могућности, ограничења и услове за изргадњу објекта, односно све услове заштите од пожара.

- У погледу обезбеђења испуњености основних захтева зачтуте од пожара, приликом пројектовања и изградње објеката и то на начин утврђен посебним прописима и стандардима којима је уређена област заштите од пожара и експлозија и проценом ризика од пожаа којом су исказа не мере заштите од пожара за конструкцију, материјале, инсталације и опремање заштитним системима и уређајима, објекти морају бити изведени у складуи са Законом о заштити од пожара (Сл. Гласник РС бр. 111/09 и 20/15)

- Фазну градњу, уколико ће градња трајати дуже, предвидети на начин да свака фаза представља техничко-технолошку целину која може самостално користити

- Објектима обезбедити приступни пут за ватрогасна возила у складу са одредбама Правилника о техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и уређене платое за ватрогасна возила у близини објеката повећаног ризика од Пожара (Сл. Лист СРЈ бр. 8/95)

- Обезбедити ходрантску мрежу која се пројектује у складу са Правилником о техничким нормативима за инсталације хидрантске мреже за гашење пожара (Сл.Гласник РС бр. 3/18)

- У делу објекта у којем је предвиђено гаражирање придржавати се одредби Правилника о техничким нормативима за заштиту гаража за путничке аутомобиле. (Сл. Лист СЦГ бр. 31/05)

- Придржавати се одредби Правилника о техничким нормативима за заштиту нисконапонских мрежа и припадајућих трансформаторских станица (Сл. Лист СФРЈ бр. 13/78 и 37/95)

- Придржавати се одредби Правилника о техничким нормативима за заштиту објекат од атмосверског пражњења (Сл. СРЈ бр. 11/96)

- Реализацију објеката извршити у складу са одредбама Правилника о техничким нормативима за стабилне инсталације за дојаву пожара (Сл. Лист СРЈ бр. 87/93)

- Реализацију објеката извршити у складу са одредбама Правилника о техничким нормативима за стабилне инсталације за детекцију експлозивних гасова и пара (Сл. Лист СРЈ бр. 24/93)

- Реализацију објеката извршити у складу са одредбама Правилника о техничким мерама за погон и одржавање електо-енергетских постојења и водова (Сл. Лист СФРЈ бр. 41/93)

- Придржавати се одредби Правилника о техничким нормативима за заштиу електро-енергртских постројења и уређаја од пожара (Сл. Лист СФРЈ бр. 74/90)

Као и други Правилници и стандарди са аспектазаштите од пожара који произилазе из горе наведених законских и подзаконских аката.

10.УРБАНИСТИЧКЕ  МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА

Приликом утврђивања регулације и грађевинских линија и услова за изградњу објеката,обезбеђени су основни услови проходности у случају зарушавања објеката.Сви нови објекти морају бити пројектовани и изведени према условима из сеизмике и са постављеним громобранима.

11. МЕРЕ ЗАШТИТЕ НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ И ПРИРОДНИХ ДОБАРА

На предметној локацији и  у њеној непосредној близини нема културних и природних добара које су под заштитом надлежних установа тако да се не дају никакви услови и мере заштите истих.Инвеститор се обавезује да уколико приликом земљаних радова наиђе на било какве археолошке остатке одмах обустави радове и обавести надлежне институције.

12.  ТЕХНИЧКИ ОПИС

Урбанистичким пројектом се дефинишу:

-услови за изградњу објекта

-услови за уређење простора на парцели

-услови за прикључење постојећих и планираних објеката на комуналну инфраструктуру

ЛОКАЦИЈА:

Циљ израде урбанистичког пројекта је уређење простора у оквиру  дела катастарске парцеле 3848 , изградња новог објекта који чине две ламеле. Намена ламеле 1. је вишепородични стамбено пословни објекат  а намена ламеле број 2. је вишепородични стамбени објекат.

ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ:

На предметној парцели има  изграђених објеката и то : објекат изграђен пре доношења прописа о изградњи објеката површине основе од 178,00 м2 и предвиђен

ДИСПОЗИЦИЈА:

Изградња објеката је предвиђена на делу  парцеле 3848 КО Лозница, која се налази уз улуцу Филипа Кљајића.

Предвиђена је изградња новог објекта који чине две ламеле. Намена ламеле 1. спратности По+П+4 је вишепородични стамбено пословни објекат  а намена ламеле број 2. спратности Су+П+4 је вишепородични стамбени објекат.

ФУНКЦИОНАЛНО РЕШЕЊЕ:

У подземним етажа  се налази 39 паркинг места,просторије за подкомпресију лифта и комуникације. Приступ подрумској етажи се одвија преко узлазно силазне рампе нагиба од 2,3% до 5% из Улице Филипа Кљајића.

На приземљу се налази 1 пословни простор,3 стамбене јединице и заједничке просторије и комуникације. На типским етажама од првог до четвртог спрата се налази по 7 стамбених једица, комуникације и лифт. Укупан број стамбених јединица у објекту је 66. Укупан број паркинг места је 70.

Вертикална комуникација се одвија преко степеништа и лифта.

Према урбанистичком пројекту објекат је слободностојећи и постављен на грађевинску линију према улици Филипа Кљајића , а ламела бр.2 је удаљена  37,5м од реулационе линије улице Филипа Кљајића. Објекат је удаљен од северне границе са к.п.бр.3844 К.О. Лозница која је бочна граница предметне парцеле 4,0м што је више од 1/4 h висине предметног објекта. Од к.п.бр.3845/1 К.О. Лозница која је јужна бочна граница парцеле објекат је удаљен 6,60м , а од к.п.бр.3847 објекат је удаљен 6,60м која представља задњу границу парцеле као и новоформирана парцела П2 од које је објекат удаљен 46,30м.  Од објекта О.Ш. „Вук Караџић“ на к.п.бр.3844 К.О. Лозница објекат је удаљен 29,40м што је више од h/2 вишег објекта. Од објеката на к.п.бр.3845/1 објекат је удаљен 10,00м и 10,40м што је више од h/2 вишег објекта.

БИЛАНС ПОВРШИНА:

Биланс површина по етажама за ламелу 1 :

| Етажа | Нето површина (m2) | Бруто грађевинска површина (m2) | Бруто грађевинска површина (m2) |
| --- | --- | --- | --- |
| Подрум | 351,06 | 382,20 | 2449,52 |
| Приземље | 329,98 | 382,20 |  |
| 1.спрат | 362,50 | 421,28 |  |
| 2.спрат | 362,50 | 421,28 |  |
| 3.спрат | 362,50 | 421,28 |
| 4.спрат | 362,50 | 421,28 |

Биланс површина по етажама за ламелу 2 :

| Етажа | Нето површина (m2) | Бруто грађевинска површина (m2) | Бруто грађевинска површина (m2) |
| --- | --- | --- | --- |
| Сутерен | 351,06 | 382,20 | 2449,52 |
| Приземље | 314,80 | 382,20 |  |
| 1.спрат | 362,50 | 421,28 |  |
| 2.спрат | 362,50 | 421,28 |  |
| 3.спрат | 362,50 | 421,28 |
| 4.спрат | 362,50 | 421,28 |

Биланс површина за објекат према урбанистичким параметрима:

| Земљиште | У обухвату пројекта |
| --- | --- |
|  | (m2) | % |
| Површина земљишта | 2557 | 100 |
| Површина земљишта умањена за површину јавне намене | / | / |
| Површина под објектима(заузетост) | 842,56м² | 32,95 |
| Бруто грађевинска површина | 4.944,80 |
| Зеленило | 578,29м² |

МАТЕРИЈАЛИЗАЦИЈА:

Предвиђена је армирано-бетонска скелетна конструкцијаи темељна контраплоча. У спољној обради објекта је предвиђена термоизолациона демит фасада.

Зидови могу бити од клима блокова. Преградни зидови су предвиђени од опеке или од гипс-картонских плоча на металној подконструкцији.

Унутрашња обрада подова, плафона и зидова предвиђена је у складу са наменом новопројектованог објекта. За подне облоге је потребно предвидети могућност употребе ламината, паркета и сличних материјала у деловима где је предвиђено становање, док је у санитарним просторијама потребно предвидети керамичке плочице. У комуникацијским деловима објекта (, ходници, степеништа) предвиђена је могућност коришћења керамике, ливеног пода и сл. Под гараже мора имати подлогу за средње тешки саобраћај. Зидове и плафоне је потребно малтерисати.

. Кров је пројектован као раван непроходан нагиба 2%.

ИНСТАЛАЦИЈЕ:

Од инсталација су предвиђене електро, тт, машинске, гасне инсталације и инсталације водовода и канализације.

13. ПРОСТОРНА И ВОЛУМЕТРИЈСКА АНАЛИЗА

Анализа локације у односу на шире окружење

Постојеће стање

У укупној функционалној структури подручја града Лознице (подручја ПГР-а), просторно посматрано, око 30% укупне површине посматраног подручја чине зоне становања. Због великих површина погодних за различит просторни размештај, развијале су се углавном зоне породичног становања које су и доминантне у постојећој стамбеној структури. У прилог томе говори и чињеница да, у укупном билансу површина, око 28% припада породичном становању, а свега око 2.3% вишепородичном становању. Такође, анализа биланса говори и о великом потенцијалу развоја нових стамбених зона, с обзиром на велике неизграђене површине у оквиру градског грађевинског земљишта, као и на већ започете трендове ширења ових зона. Изван компактног градског стамбеног ткива, пословно-производне функције и сервиси, јављају се као доминатне или допунске функције становању и то у највећој мери уз потез саобраћајног правца Лозница­Шабац.

Уз овај главни саобраћајни правац ( градску саобраћајницу I реда ) налази се и ова зона , у оквиру које се налази предметна парцела к.п.3848 К.О. Лозница , која има претежну намену вишепородично становање у ванцентралној зони града, а терцијалне делатности су предвиђене као допунска намена са вишепородичним становањем ван централне зоне града и у приградској зони града.

Ова зона као део ванцентралне зона представља појас густо изграђене урбане целине која се надовезује на централну зону и обухвата зоне функција које се налазе на уласку-изласку у и из града и поред главног саобраћајног правца. У оквиру ове зоне дефинисане су намене које се могу обављати на појединачним парцелама и објектима. Правила организације простора дефинисана су кроз заступљеност и интензитет коришћења простора у оквиру одређене функције.

Положај предметне локације представља контактну зону између ширег градског центра и ванцентралне зоне и приказан је на графичком прилогу ширег окружења у коме се налази велики број јавних објеката. То су Основна школа „Вук Караџић“ уз саму локацију, Спортско-рекреативни центар са базеном, Градски стадион, Градска болница, Тржни центар, мегамаркет преко пута локације, мегамаркет Лидл, Аутобуска станица и други јавни објекти. Наведени јавни објекати су грађени од 70-тих година до данас , имајући у виду да се град ширио у концентричном радијусу у односу на стари део града и који је пружао више могућности ширења у правцу од центра према Шапцу и према северу. Концентрација поменутих јавних и централни садржаја омогућава ширење зоне вишепородичних објеката, како је и предвиђено ПГР-ом Лознице.

На овом графичком прилогу је приказан и положај већег броја вишепородичних стамбено-пословних објеката који се налазе у радијусу од око 500м од ове локације и то углавном ка центру града што представља даљу тенденцију развоја уз овај саобраћајни правац. Постојање пословних ( трговина и сл. ) и производних објекта у близини ове локације , а посебно објекта јавних и централних садржаја ( школа, спортски центар, стадион, базен, парк ...) доводи до атрактивности ове зоне и повећања и даље изградње вишепородичних стамбених објеката. Повећање густине становања у овој зони доводи до квалитетнијег коришћења свих горе поменутих садржаја , рационалније употребе простора и саобраћајних токова у овој зони и растерећења централних делова града по питању саобраћаја и паркирања .

Градска саобраћајница I реда коју чине улице Кнеза Милоша и Филипа Кљајића је у потпуности реконструисана са свом комуналном инфраструктуром тако да омогућава реализацију свих планираних садржаја у овој зони , па тако и изградњу и прикључење на комуналну инфраструктуру на овој локацији , што је и дато у условима јавних предузећа који си прибављени за потребе овог Урбанистичког пројекта .

Планирано стање

Имајући у виду да су се стамбене зоне на подручју града Лознице развијале , између осталог и у складу јаким саобраћајним правцима , план предвиђа равномернији размештај зона становања , поштујући започете трендове и планиране окоснице развоја (саобраћај, развој привредних и централних зона и пунктова, рекреативних простора, итд., који би, последично, требало да активирају и развој осталих садржаја, па и стамбених). У том смислу , највеће погушћавање предвиђено је у зони Лозничког поља, али и осталих зона, с обзиром на потенцијал развоја стамбених структура у свим деловима града. Највише густине изграђености заступљене су у зони градског центра, а постепено опадају према периферним деловима подручја ПГР-је.

Такође, с обзиром на уочене специфичности унутар самих зона, издвајају се поједини пунктови, потези или зоне које, програмски и просторно, имају извесне специфичности, пре свега функционалне. Ово се нарочито односи на потезе дуж главних саобраћајних праваца.

Приметна је већа концентрација пословања дуж потеза главних саобраћајних праваца (пут Лозница-Шабац и Лозница-Ваљево), као и у зони контакта са ужим градским центром. У складу са карактером како зоне у целини, тако и карактеристичних подцелина, планом се предвиђа даљи развој стамбених садржаја на овом простору кроз: унапређења постојеће стамбене структуре, реконструкцију блокова, функционална унапређења која подижу квалитет функционисања кроз повећање степена централитета у оквиру шире централне зоне, итд., поштујући карактер и специфичност сваке од подцелина понаособ.

Уочени трендови функционисања и карактеристике изграђене структуре дуж главног уводног саобраћајног правца у градски центар (правац Лозница-Шабац), афирмишу овај потез у смислу интензивнијег развоја централних активности - пословања, трговине и услуга, али у мањем обиму и интезитету у односу на централно градско подручје. Последично, овакав тренд има утицај и на развој стамбене структуре у оквиру ове зоне . У том смислу, предвиђа се повећање физичких капацитета стамбене структуре. Истовремено, могуће је стамбену понуду проширити на пословно, апарманско и рентално становање у оквиру овог потеза, као и друге профитабилне облике становања (станови за издавање, закуп).

Квалитет новопланиране локације вишепородичног становања првенствено се огледа у просторно-физичким капацитетима предвиђених (неизграђених) простора,  близини производно­пословних зона са једне и централног подручја са друге стране. Повољност избора ове локације , према наведеним критеријумима, огледа се у близини места рада, могућности развоја пратећих функција као продужетка градског центра, али и могућности подизања квалитета живота и рада на овом подручју. Новопланирани објекат вишепородичног становања гради се као слободностојећи објекат у отвореном склопу са високим учешћем отворених (зелених) површина локације и блока.

Погодности услова уређења ове локације су пре свега инфраструктурно опремање, повезивање на градске инфраструктурне системе, уређење колског приступа, пешачких стаза, паркинг простора адекватних капацитета (по важећим нормативима), уређење унутрашњости блока (озелењавање, уређење дечјих и блоковских игралишта), обезбеђење функција из домена друштвене инфраструктуре, неопходних сервиса и услуга у непосредној близини .

Анализа локације у односу на улицу Филипа Кљајића

Постојеће стање

Увидом у постојеће стање , у непосредној околини локације се налазе објекти једнопородичног становања спратности од П до П+2+Пк и објекти мешовите намене , породични са комерцијалним садржајима, спратности од П+1 до П+2+Пк , као и објекти у функцији О.Ш.Вук Караџић. Такође се налазе и објекти пословно производних делатности као и пословни објекти услужно трговинских делатности новије градње и доброг бонитета са савременим архитектонским решењима.

Улица Филипа Кљајића је део градске саобраћајнице I реда која има регулациону ширину од 18.0м и грађевинске линије са десне стране на 2.0м , а са леве стране на 5,0м од регулационе линије, тако да су објекти који су наспрамни имају растојање од 25,0м. Имајући у виду да је дозвољена висина ПГР-ом слемена максимално 18м растојање између наспрамних објеката је више од једне висине вишег објекта.

Увидом у постојеће стање очигледно је да степен израђености у овој улици није достигао планом предвиђене вредности. Десна страна улице је претежно изграђена објектима породичног становања са комерцијалним садржајима, а има тенденцију изградње у складу са допунском наменом вишепородичног становања. Лева страна улице , на којој се налази предметна локација , нема објеката у функцији становања , а предвиђена је највећим делом за вишепородично становање .

Планирано стање

Предметна локација овог Урбанистичког пројекта , налази се у ванцентралној зони града према ПГР-у за насељено место Лозница , где је  претежна намена вишепородично становање са комерцијалним садржајима , те је планским документом предвиђена изградња вишепородичних и пословних објеката .

Имајући у виду да је ово улазна зона у град неопходно је планирање адекватног типа изградње на овом потезу , који ће уједно бити усаглашен са својим непосредним окружењем и то постојећим и планираним јавним и вишепородичним објектима. Објекат предвиђен идејним решењем у овом Урбанистичком пројекту задовољава све ове услове и потребе инвеститора. Урбанистички параметри предвиђене изградње су у складу са задатим планским оквирима што је предходно показано. У односу на улицу планирани објекат задовљава услове прегледности јер је на довољној удаљености од коловоза и пешачких површина. Висина објекта од 15,70м ( слеме ) је значајно мања од дозвољене и не угрожава визуре и осунчаност наспрамих и суседних објеката , обзиром на регулациону ширину улице која је 18м и на положај објекта орјентисаном у правцу исток-запад док је улица орјентисана у правцу север-југ. Планирани објекат доприноси реализацији планом предвиђених намена у овој улици и тиме повећава атрактивност и вредност ове улазне градске саобраћајнице стварајући нови, савремени урбанистичко архитектонски изглед ове улице и овог дела града.

Анализа локације у односу на суседне објекте и парцеле

На суседној парцели к.п.3844 су објекти у функцији О.Ш. „Вук Караџић“ од којих је планирани објекат удаљен 29,40м , а од границе парцеле 4,0м , што је у дозвољеним вредностима. Удаљеност од објекта школе обезбеђује несметано функционисање и школе и планираног објекта , нарочито ако се узме у обзир да је на делу школске парцеле ка планираном објекту изграђен паркинг за потребе школе , тако да се све активности у шклском дворишту одвијају у другом делу школске парцеле.

На к.п.3845/1 се налазе помоћни објекти, спратности П , лошег бонитета, који ће времном бити замењени и на којема нема отвора на страни окренутој ка планираном објекту, а удаљеност планираног објекта од њих је више од половине висине вишег (планираног објекта) тј. 10м и 10,40м.

На  свим осталим бочним и задњим парцелама нема изграђених објеката.

На основу положаја предметног објекта и суседних објеката може се рећи да планирани објекат својим положајем и габаритом не угрожава инсолацију , приватност и функционисање суседних објеката.

ИЗГЛЕД ПРЕДМЕТНОГ ОБЈЕКТА:

15. НАПОМЕНЕ

Сходно одредбама чл.60 – 64 Закона о планирању и изградњи ( "Сл. гласник РС", бр.72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС,50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 , 145/2014, 83/18, 31/19,32/19,37/19,9/20) овај Урбанистички пројекат се израђује за потребе урбанистичко-архитектонске разраде локације. Одељење за планирање и изградњу Града Лознице ће потврдити овај урбанистички пројекат у складу са законом а по претходно прибављеном мишљењу Комисије за планове.Урбанистички пројекат је урађен у 3 аналогна и 7 дигиталних примерака.

ГРАФИЧКИ ДЕО:

- ИЗВОД ИЗ ПГР-А ЗА НАСЕЉЕНО МЕСТО ЛОЗНИЦА

- ОБУХВАТ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

- ГЕОДЕТСКИ СНИМАК НА КАТАСТАРСКОЈ ПОДЛОЗИ

- ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ

- УРБАНИСТИЧКО РЕШЕЊЕ НАМЕНЕ ПОВРШИНА

- УРБАНИСТИЧКО РЕШЕЊЕ САОБРАЋАЈА, РЕГУЛАЦИЈЕ И НИВЕЛАЦИЈЕ

  - УРБАНИСТИЧКО РЕШЕЊЕ ПАРКИРАЊА

  - УРБАНИСТИЧКО РЕШЕЊЕ – ПОЛОЖАЈ ОБЈЕКТА

- УРБАНИСТИЧКО РЕШЕЊЕ ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

- УРБАНИСТИЧКО РЕШЕЊЕ ЕЕ И ТТ ИНФРАСТРУКТУРЕ

- УРБАНИСТИЧКО РЕШЕЊЕ ГАСИФИКАЦИЈЕ И ТОПЛИФИКАЦИЈЕ

- ПРЕДЛОГ ПРОЈЕКТА ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ

- АНАЛИЗА ЛОКАЦИЈЕ

ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ:

ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА: